# 浅析变配电所异常过电压分析与治理论文_ 范小田,

摘要：变配电系统出现过电压的情况会给设备造成损坏，严重的话会产生安全事故，进而给人们的正常生活造成一定的影响。在这种情况下，就需要研究产生过电压的情况，选择合理的措施进行应对，防止产生过电压的情况发生，这样也能够有效地保障供电安全。

关键词：变配电所；异常过电压；治理

如今电力系统对于社会的发展和进步来说是比较重要的，不过由于存在比较多的影响因素，因此比较容易产生过电压的情况，进而给电力系统的运行造成了一定的影响，严重的话会给人们的日常生活造成较大的干扰，如此就需要深入地分析存在的各种问题，选择合理的措施进行应对，确保电力系统处于一个良好的运行状态。本文分析了变配电的过电压，提出了相应的治理方法，希望可以促进变配电系统的发展和进步。

1 变配电异常过电压研究和治理现状

1.1变电所过电压问题

通过对于过电压的分析可以看出，主要的类型包括磁式电压互感器铁磁谐振过电压、操作过电压和雷电过电压等，在这个时期提出了相应的治理方法，希望可以保障整体的用电安全。如今大部分的学术研究主要就是的分析电压的分类，其中电压存在较多的类型，产生过电压的因素也比较多，而且相对复杂。过电压指的就是电磁扰动的现象，之所以会产生过电压的情况，主要就是由于电力系统出现了一定的问题，电磁和电路状态发生了一定的变化。不仅如此，需要明确变电所接线方法比较方法，要是存在影响因素就比较容易造成电磁系统异常的情况，也就是说在进行使用的时候，比较多的因素都可能造成过电压的情况，所以需要联系变电所的实际情况，仔细地研究产生过电压的情况。

1.2正确选择变电所电压问题的处理措施

如今在进行分析的时候主要就是选择试验研究和模拟研究这两种措施，不过试验研究还是存在一定的局限性，由于试验条件受限，因此在分析过电压单号的过程中，会选择使用计算机仿真法来进行辅助。对于相关的工作人员来说，需要联系这些内容，掌握现场的实际情况，进行仿真计算研究，而且需要联系相关的理论提出专业的结论。总的来说，我国在进行领域分析的时候，主要的内容包括这样几点：第一点就是数学模型，第二点就是在计算电压规律的过程中，充分地使用了拟定参数计算措施。

2 过电压及形成原因

2.1 外部过电压

外部过电压的主要特征就是时间段处于一个持续的状态，主要的原因就是由于雷击放电造成过电压的情况，这种雷电造成的过电压破坏力较强，而且电压较高，在这个时期可以把雷电过电压划分成直击过电压和感应雷过电压，其中直击雷电过电压值得就是一部分设备在受到雷电冲击之后出现了损坏的问题，要是接地导体在正常运行的时候，受到了雷击电位就会显著升高，对带点导体进行放电。不仅如此，由于直击雷电过电压会遇到巨大伏的电压，因此有着较强的杀伤力，会给绝缘造成严重的影响。至于感应雷过电压主要就是设备在受到雷击之后放电，进而使得电磁场产生变化的情况。

2.2 内部过电压

之所以会产生内部过电压主要就是由于电力系统产生故障，一般情况下电压值较低，不过这种过电压持久性较强，会给系统设施造成严重的损坏，要是存在不规范的操作，或者是设备质量较差也会造成过电压的问题。暂时性的过电压就是出现短路，系统暂时处于稳定的状态，至于谐振过电压，接线的形式和电源的频率产生了谐振的情况，进而出现过电压的问题。至于操作过电压就是由于突然产生短路的问题，进而造成过电压，持续时间较短，并且会短时间内衰减。

3变配电所过电压的种类和判断措施

过电压指的就是电压随着电磁场的变化而发生了一定的变化，电压超出了正常值。一般在电力系统中，比较容易产生过电压的情况，在这个时期要是产生这种问题，就会影响到电力系统的政策运行，所以需要合理地划分电压的类型，正确判别电压。接着就是联系产生电压的机理，把过电压划分成这样几种：第一种就是电压因为外部因素的影响进而升高，也就是大气过电压，雷电属于主要的产生原因。在产生雷电之后，会形成较大的电流，而且会产生电磁效应进而影响到电气设备的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不仅如此这种过电压也能够划分成直击雷过电压以及感应雷过电压两种，第二种就是因为电压受系统自身因素产生升高的情况，也就是内部过电压，这种过电压可以划分成这样几种：首先就是工频过电压，也就是电压受到电容效应的影响，进而出现升高的情况，到达线路之后会呈现出最大值，要是远距离输电线路达到了三百千米就需要重视空载线路，进而造成电压升高的情况。要是出现单相接地和接地不对称的情况也会造成工频过电压；第二点就是操作过电压，在这个时期需要掌握电力系统的实际情况，其中电压和内部磁场的变化有着紧密的联系；第三点就是谐振过电压，这种电压就是外部频率在系统中产生谐振的情况，在这个时期需要联系电压产生的原理，正确判断过电压。在判别大气过电压的时候，主要就是参考是否存在雷电的情况，至于在判断电容效应过电压的时候，能够选择参考输电线路的长度和故障接地等情况来开展判断工作。

4变配电所异常过电压的治理对策

4.1 架空线路防雷措施

如今作业环境主要就是在露天开展，比较容易产生雷击的情况，所以可以选择避雷线接地地租和提升线路绝缘性等措施来减少雷击的产生概率，架空线路在输配电发展的过程中是比较重要的，通过正确配置避雷器可以产生并联的方法，要是导线受到了雷击的情况，就会释放出超额电压，而且能够正确控制电压值，实现对于绝缘层的保护。

4.2 变配电所的防雷保护

在这个时期可以选择避雷针和避雷线等方法来抵抗雷电的袭击，增强配电所的保护力度，要是受到了侵害，能够借助阀型避雷针来开展保护工作。其中能够在配电所的附近正确安装管型避雷器，不需要全部安装，就能够有效地减小雷电波的影响。不仅如此，也需要正确开展养护工作，防止出现老化的情况，确保线路之间保持一个良好的距离。

4.3 电缆线路

现阶段主要的观念就是架空线路是电缆线路遭受电压入侵的主要来源，在这个时期需要仔细地进行分析，明确方电缆和雷电波阻抗值比较小，几乎不会遭受雷击的情况。对于工作人员来说，需要明确入侵波造成的影响，确保电缆线路保持一个良好的运行状态，因此要想增强电缆保护工作，就需要在末端正确设置避雷器。

4.4 建立在线监测过电压系统

要想有效地应对过电压的问题，就设置完善的过电压在线监测系统，其中系统如图1所示：

在这个时期因为分压器长时间处于一个并联的状态，所以电网等级越高，越需要正确进行安全工作，在雷电过电压中，主要就是选择光纤传感器频带，不过在进行操作的 时候还是会存在一定的限制因素。所以在检测和选择传感器的过程中，需要充分地显示出多路转换的效果，至于借助程控模拟开关能够更好地掌握通信信号。对于信号的输入需要合理地使用预处理单元，在开展操作的时候也需要积极地联系其他的单元，确保数据能够良好地进行转换，最后就是正确存储转换阶段的各种数据信息，仔细地记录到数据采集单元中。

5结语

总之，现阶段电力系统的整体发展是非常迅速的，电网需要不断提升自身的安全性以及可靠性，过电压是电力系统中非常重要的问题，变配电系统的运行受到过电压的影响，需要对过电压展开深入分析，然后进行有效治理，避免过电压影响供电的质量。

参考文献：

[1]吕凯.选煤厂变配电所异常过电压策略与建议[J].山西焦煤科技,2018,42(05):54-56.

[2]胡建平.变配电所异常过电压分析与治理[J].建材与装饰,2017(42):204-205

[3]李文勇.变配电所异常过电压情况研究[J].电子世界,2017(02):141-14.

[4]司维涛.试析变配电所异常过电压产生的原因及治理[J].电工文摘,2015(02):49-50.

[5]刘君,闫帅.变配电所异常过电压分析与治理[J].通讯世界,2015(02):117-118.

[6]袁斌彬,王琼.刍议变配电所异常过电压及治理对策[J].科技创业家,2013(20):78

[7]薛福成. 变配电所异常过电压分析与治理[D].北京交通大学,2010.

论文作者: 范小田,

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7d64e0a026d67ade8b344be.html