# 岩土工程基础建设中的深基坑支护施工技术论文_薛永明1,龚政2

1宁夏交通建设股份有限公司 750004；2长江三峡勘测研究院有限公司（武汉） 44300

摘要：随着经济的发展，建筑行业发展迅速。各类技术的引进使建筑工程中的各个重点工程项目也取得了迅速的发现。然而，对于岩土工程深基坑支护施工来说，其仍然存在着一定的问题，这些问题的存在不仅体现在相关设计人员对其进行设计的过程中，还体现在支护施工的过程中，严重影响着整个支护系统的稳定性，甚至威胁着相关工作人员自身的生命安全，因此解决深基坑支护问题势在必行。

关键词：岩土工程；深基坑支护；施工技术

引言

深基坑支护施工作为现阶段岩土工程施工过程中的重要环节，其技术水平的提高既能为岩土工程的施工过程提供良好的施工环境，也能为后续工序的开展和进行奠定良好的工程基础，因此重视深基坑支护施工质量、保证深基坑支护技术水平在整个岩土工程中显得格外重要。针对现阶段岩土工程施工过程中出现的深基坑支护施工技术问题，相关部门要始终保持较高重视，加大资金、技术、人才等方面资源投入，为深基坑支护施工技术水平的提高创造良好的环境。

1深基坑支护施工技术

在岩土工程基础施工过程中深基坑支护施工技术有着不容忽视的作用和地位。在具体施工过程中往往施工环境比复杂且地质条件较为恶劣，所以，在施工过程中应当科学合理地对支护施工技术进行选择。基坑支护施工技术可以有效地适应外部环境因素变化以实现对其结构进行保护，通常运用支挡以及加固等方法来增强工程施工质量以及施工安全。在当今时代背景下，城市土地资源越来越紧张，为了更好地满足当今社会以及城市发展需要，尽可能地提升城市土地资源利用率，在进行建设工程建设中往往会对土地进行向下和向上发展。越是对土地进行向下发展，对于岩土工程深基坑支护施工作业要求也就更高。值得注意的是岩土工程还包含地下结构，岩土是否具有良好牢固性将直接关系到建设工程质量与质量，绝对不容忽视。

2岩土工程基础施工中深基坑支护施工技术

2.1锚杆支护施工技术

在地表工程或者隧道等地下洞室中，锚杆支护的方式较为常见，能够达到有效的加固处理效果。杆桩主要由聚合物件、金属件和木件等构成，在洞室周围岩体中或者地表上进行钻孔后打入杆桩。稳定岩体和围岩能够在尾部托板、杆体构造等粘结作用下而提升稳定性，尤其是其具备特有的组合梁效果、悬吊效果和补强效果等，能够保障支护工作的可靠性。支撑体所承受的拉力会由于锚杆支护施工技术的应用而得到提升，其稳定性更强，因此在施工中不容易发生变形等问题。锚杆支护较为简便易行，能够降低施工成本，促进施工效率的提升。该技术可以降低对周围建筑物的干扰，增强坑壁的稳定性，预防坍塌现象的发生。

2.2混凝土灌注桩支护施工技术

运用混凝土灌注桩进行深基坑支护，也是当前采用的一种常用手段，在施工前做好场地的平整工作和测量放线布孔工作。根据施工场地确定排水沟与泥浆池的位置，为施工人员提供便捷。在桩机就位时应该严格控制误差，在钻孔中根据施工要求选择合适的钻机并对其运行性能进行检查，防止在施工中出现严重的故障。钻孔中需要对钻进的速度和深度进行控制，完成钻孔后及时进行清孔处理。对钢筋笼进行布设前，应该严格检查钢筋笼的稳固性，防止在施工中发生安全事故。在混凝土浇筑时，应该合理控制浇筑速度与时间，防止出现混凝土离析等问题。与其他支护方式相比较而言，混凝土灌注桩支护方式的质量要求较高，施工人员需要提前做好相应的规划工作，明确施工工艺流程及细则，实现对每一个环节的严格把关。这不仅能够确保施工达到预期目标，而且实现了施工成本的控制，防止资源浪费的问题出现。在施工中应该对桩机的定位准确性与泵的提升速度进行控制，增强各个环节之间的衔接性，真正发挥该技术的优势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3组合型支护施工技术

由于在不同的深基坑当中其地质环境也有所差异，因此应该遵循实事求是的基本原则，选择组合型支护施工技术，增强整体施工效果，充分体现各支护方式的特点。组合钢筋混凝土的H型钢和灌注桩与水泥土墙、组合预应力锚索和土钉墙、组合支护结构由高压旋喷桩和水泥土搅拌桩形成封闭止水帷幕、组合微型注浆桩和土钉墙等，是几种较为常见的组合型支护方式。近年来，土层锚杆支护、挡土灌注浆和地下连续墙支护的方式也得到应用。

3岩土工程深基坑支护施工技术的提升策略

3.1强化深基坑支护施工质量管理工作

（1）施工单位应当对施工现场进行全面的检查管理，实施不定期检查制度，在检查过程中一旦发现问题就应当积极寻找问题原因，尽可能地避免对施工进度造成影响。（2）施工单位还应当分立完善的施工标准和管理制度，切实将各施工职责进行明确，将责任切实落实到个人头上，从而有效地督促施工人员严格遵循相关施工作业流程来进行具体施工。同时还应当进一步加强对施工员的教育与培训工作，全面提升施工保山专业技能以及综合素质。（3）施工单位还应当对土方开挖方法以及顺序等作出明确地规定，尽可能地减少基坑开挖而无支撑暴露等问题的出现，全面提升深基坑支护整体施工质量。

3.2提高工作人员素质水平

由于深基坑支护施工任务重、难度大，因此需要对参与其中的工作人员进行相关的技能素质的培训工作，以此来不断提高技能水平，通过相关的施工成功以及失败的案例来对工作人员的实践经验进行丰富，不断培养工作人员自身的安全意识以及端正的工作态度。

3.4检测支护施工变形力度

支护施工结构作为深基坑支护技术的主要实现方式，必须保证其在实际施工中的稳定性，一旦出现变形等情况，在第一时间制定相应的解决措施。例如，实时进行基坑支护检测，确定其存在的变形程度，在此过程中将周边建筑作为主要的观测对象，确定基坑周围边坡存在的变形情况。观测人员需要严格遵守观测规定，提升自身观测技能水平的同时，也提升整个深基坑支护技术的应用水平。实施基坑支护观测的主要目的就是提升支护在施工中的应用效果，通过实时观察基坑变形情况的方式，确定基坑的运行状态。如果基坑变形超过安全范围之内，按照变形位置以及变形程度，确定导致基坑出现不稳定变形的主要原因，根据原因制定相应的解决策略。如果其中存在的问题较为严重，则需要及时上报给管理部门，使其与施工人员协助，共同解决这一问题。这种方式能够从根本上降低岩土施工安全事件出现的概率，提升整个施工过程的安全性。通过以上分析能够看出，深基坑支护技术在实际应用的过程中，需要施工人员根据实际情况，确定选择的技术类型以及技术应用该方式，使深基坑支护技术与施工要求相互吻合。深基坑支护技术是目前岩土施工中应用的主要技术，因此相关人员必须对其展开全面有效的管理。

结语

总之，岩土工程基础施工中深基坑支护施工具有一定的专业性和技术性，应该对锚杆支护施工技术、混凝土灌注桩支护施工技术和组合型支护施工技术等进行深入分析，明确不同技术的施工要点与适用情况，在工作中选择合适的施工方案。同时，应该加强技术创新，使其适应现代化建设的工作要求。

参考文献：

[1]火映霞.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].中国住宅设施，2017（2）：111-112.

[2]陈昌焰.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析[J].低碳世界，2018（6）：169~170.

[3]薛翼腾.深基坑支护施工技术在土建基础施工中的应用研究[J].建材与装饰，2018（2）.

[4]罗凯.岩土工程中的深基坑支护设计问题和对策[J].住宅与房地产，2018（33）：75+242.

[5]陈勇.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].居舍，2019（03）：48.

论文作者:薛永明1,龚政2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7d9ae4d5af9caefc0d65e7c.html