# 烟草设备电气控制的常见问题及对策分析论文_苏文增

（龙岩烟草工业有限责任公司 福建省龙岩市 364000)

摘要：在烟草行业的工作开展当中，设备各方面一直以来都是比较先进的，而且对自动化智能化的要求也是相对来说比较高的。文章主要对卷接机在电气控制工作当中出现的最多的问题进行分析研究，并且提出几点可行性的建议。

关键词：烟草电气；设备控制；电气控制

引言

市场经济环境下，烟草行业的竞争压力越来越大，烟草生产所使用的设备技术含量越来越高，烟草生产和人们健康问题也得到了广泛的关注，为了抽烟人群和非抽烟人群的身体健康，生产低焦油卷烟，使用自动化生产和控制设备来提升烟草技术是现代烟草生产企业需要关注的一类重点问题。随着自动化电气设备的应用，烟草生产的安全性得到了有效的提升，但是这些设备实际运行过程中不可避免地会出现一些故障和问题，掌握设备故障特点，采用切实有效的方法排除故障对于维持烟草生产的正常运转具有十分重要的作用。

1烟草设备出现问题的具体判定标准

在各个行业的电气控制故障检测当中，烟草设备的电气控制和故障检测是有巨大差异的，这是因为烟草设备当中，机器内部的空间总是不大，而且有非常高的危险性，测试起来也是极端的不安全，在安装的过程当中，传感器是无法实现安装的；烟草设备当中，一些在具体使用过程当中充当着重要角色的部件往往都不够明显，在防护罩上面穿孔的话，整个设备的美观程度就会受到一定的影响，传感器的安装也会受到巨大的影响；一些往复运动的部件相对来说数量比较的庞大，振动情况比较明显，所以很容易造成传感器松动或者是损坏；烟草电气设备各个部件之间的结构是紧密联系在一起的，运动的关系一定也不简单，互相之间的信号干扰相当严重，所以说，烟草电气设备当中的制丝设备或者是其他的一些使用范围很广的设备都是使用与之相对应的故障判定标准。

2卷烟机常见电气控制问题及解决办法

2.1机组启动问题

现代烟厂应用的卷烟机都设有故障显示器，其可以对一般的故障进行定位，帮助维修人员更好的对设备故障进行诊断并给与维修。其对故障的判断一般都在启动阶段，如果发现故障出现则停止启动。但是卷烟机的故障显示器并不是对所有的故障都可以显示，某些电气控制问题虽然造成启动的停止，但是显示器却难以给予显示。这主要可能与触点有关，有关人员需要对常开触点和常闭触点进行检测。具体来说造成这种故障的原因主要是周围环境恶劣，触点缺乏保护，灰尘过多就会造成触点灵敏度的下降，因此影响机组运转。

2.2输送带传输问题

输送带顾名思义就是将生产出来的产品进行输送。一旦输送带发生问题，将会严重影响材料和产品的输出。如果是输送带出现问题，大多是由于电路出现故障，如果是电路系统出现问题，可能会使得超速或者持续运行，导致无法控制输送带，影响整个生产流程。在进行相应的检修工作时，要利用万用表对输送带的电路进行排查和检修，这样才能排除问题。

2.3机组停机问题

卷烟机在进行运行过程中经常会出现机组故障，其中机组骤停是最常见的问题之一。这种故障一般不会提前产生警示信息，都是在运行过程中突然出现，并且重启后又能恢复运转，带有着一定的反复性。这种故障的出现与拼接检测器有关，可能由水松纸或者保护套出现问题而引发机组的停机。就水松纸而言，其故障主要集中在违规安装或者质量不合格。解决这些问题的办法就是修正安装错误，或者对水松纸进行更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而就保护套而言，可能出现的问题为保护套破损，造成水松纸外露导致接触静电的产生。

3包装设备常见电气控制问题及解决办法

①在检测功能故障方面，包装设备有时会出现缺支线或空头情况下的电路板信号灯常亮，重新拔插后故障修复，但是再次出现上述情况时故障再次出现的问题。该问题大多是由控制系统的复位功能故障所引起的，此时需要对电路中所使用的逻辑器件和触发器进行检测，查看是否存在某一器件故障导致系统运行中无法清零的情况，若存在该情况，只需要更换相应的器件或电路板即可修复故障。②某些情况下的完整度检测不灵也会出现检测功能故障。该故障大多是由某些接近开关功能失效所引起的，此时可使用检测设备对各接近开关进行检测，更换故障接近开关即可。由元器件失效所引发的电气控制问题则集中在无法复位、非正常停机等。对于该问题可以依次对故障电路部分的各触点和元器件进行检测，查找故障点，进行器件更换即可。

4常用卷包设备检测与诊断技术

4.1在线监测

在线监测是一种实时监测技术，其可以在机械运行的过程中对机械运行的情况进行记录并与机械正常的运行指标进行比对分析，进而判断机械是否存在问题。

4.2关键部位振动监测

设备在进行运行的过程中会产生明显的振动，这种振动带有着一定的规律性以及稳定性，如果设备的振动出现异常，那么设备就有可能出现故障。关键部位振动监测应用的就是这种原理，通过对关键部位的振动情况进行监测，并分析其是否处于正常范畴之中，以达到检测诊断的目的。

4.3异常噪音检测

一般而言，如果是故障设备，会在噪音上就可以听出来，正是由于工厂所使用的设备都存在一定的噪音，一旦设备出现问题，就算是噪音也会出现异常，而且这样的异常通常是有规律可循的。所以，可以通过对噪音出现的变化来判定设备出现的故障类型以及故障位置。可以利用相关的诊断设备对噪音进行判断。总之，在设备的故障诊断上，异常噪音的检测手段是经常使用的。但是这种手段仍然不能很准确地对故障进行精准的判定，还是需要一定的方式来提升精准度，这只能作为一种辅助手段。

4.4油样分析

所谓的油样分析就是将使用的润滑油进行采样，并且利用一些手段对样本进行分析检测，以保证在设备运行时能够使用质量比较合格的润滑油，这样一来，可以有效减少设备中经常出现摩擦的地方的摩擦力。通常情况下，利用现代化科技对油样进行分析检测。检测结果可以推断出所使用的元件的摩损程度，以保证运行的设备处在最好的使用状态。

结束语

在烟草电气设备当中，发生故障的原因有很多，本文当中就是挑选了两个发生频率最高的进行研究。为了更好地解决烟草电气设备的故障问题，需要我们在实际的工作当中，不断地总结，不断地积累，将故障发生的概率降到最低，将企业的整体经济效益提升上一个更高的层面。

参考文献：

[1]邓丽杰.关于烟草行业卷烟品牌培育的思考[J].西安电子科技大学学报（社会科学版），2010（2）.

[2]崔宁.浅析烟草设备电气控制常见问题及对策[J].中国高新技术企业，2014（9）.

[3]戴建国.深入探讨卷烟工厂电气设备控制中常见问题[J].低碳世界，2014（7）

论文作者:苏文增

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7eaafb75ec8b05615372b6a.html