# 浅谈现浇混凝土空心楼板施工工艺论文_罗,飞

身份证号码：2308821984112XXXXx

【摘 要】本篇文章主要从现浇混凝土空心楼板的有关特点进行合理讨论，从而对施工技术等方面做出详细分析，笔者根据多年经验以及实际内容，提出相关见解，仅供参考。

【关键词】现浇混凝土空心楼板；施工工艺；空心楼板

现浇筑混凝土空心楼板可以理解为是通过在实心楼盖的基础上，然后对内部参照一定的标准数量而成的高强复合薄壁空心管被相关的材料绑扎在一块，接着相关人员进行浇筑混凝土工作，它是一种新型的结构材料，对荷载能力强的建筑适合。现浇混凝土空心楼板简单的说具有很多的优越性，比如：节约成本等。通常在民用建筑中使用很多。对此，本篇文章对空心楼板的相关施工要点做出合理探讨，期望能够和相关人员共同进步，仅供参考。

1、现浇混凝土空心楼板的优点

1.1使用功能优良

空心楼板和明梁框架结构之间进行详细对比，从中发现空心楼板达到了平板的效果，对于隔墙可以采取任意布置进行分隔，并且房间不存在主次梁或者是其他相关梁，因此装修起来很便捷，进而不需要在装修吊顶，提高了整体高度。

1.2隔音效果很好

相关人员通过对空心楼板采取封闭空腔结构的方式，能够较好的避免楼层与楼层之间声音的传播，进而达到良好的隔音效果。

1.3建筑隔热效果明显提升

因为现浇混凝土空心楼板采取的是封闭的空腔结构，这样就能够避免热量的相互传输，从而节约空调资源，符合建筑低碳的环保理念。

1.4施工便捷

现浇混凝土空心楼板和普遍的建筑之间进行对比，不管是支模还是拆模过程中都具有一定的方便性，能够有效的避免模板出现消耗的现象，还能够减少工期时间。与此同时，因为空心楼板大部分都是平模的结构，所以施工起来很速度，这样能够节约成本，减少大量的投资。

2、现浇混凝土空心楼板的施工工艺

2.1施工工艺具体环节

测量放线→支楼板模板（每一平方米从木龙骨往上甩一米长8#铁线）→刷脱模剂→绑扎楼板底筋→底部钢筋放置砂浆垫块→水电预埋，洞口预留→安置薄壁空心管→芯管的固定抗浮处理→绑扎板上部筋（把甩出的8#铁线绑好）→检查验收→浇注振捣混凝土→养护→拆模。

2.2现浇混凝土空心楼板的施工要点

2.2.1搭设脚手架和支楼板模板

现浇混凝土空心楼板通常都使用钢模板将钢模板平整的铺在木龙骨的上面，并且甩出大概8#铁线放在指定的位置上。木龙骨一般都是使用相关的脚手架进行支撑，并且支撑应当具有一定的承载能力，确保工作能够正常开展。相关人员将模板铺好以后，应当确保包面的平整性，并且板缝之间存在的缝隙尽可能保持最小。

2.2.2绑扎钢筋

绑扎板底部钢筋、底部钢筋混凝土保护层处置板底部钢筋须按芯管布置图放线后进行绑扎。一般，板底部受力钢筋为Φ12@140，分布钢筋为Φ12@50/200布置，受力筋与分布筋相交处用绑线绑好。

放置砂浆垫块：砂浆垫块的放置间距按要求不大于1m，即每隔500mm放一块垫块，保证底筋与模板分开，并注意保护层厚度。要求垫块要坚固，保证底部钢筋和芯管有足够的保护层，确保现浇空心楼盖底部混凝土受力的结构安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.3水电预埋、洞口预留

相关人员应当根据施工图纸开展施工工作，将相关的预埋工作等施工环节提前做好准备工作，并且能够对各种各样的工种进行恰当的衔接。通常情况下，相关人员在对水平管线以及其他管线进行预埋时，应该尽可能的对楼盖断面的削弱情况做好适当的降低，最大程度上让线管盒能在制定的位置进行预埋。倘若在必要的时候，相关人员通过把芯管断开的方式，从而将管线的地方让出。相关人员在对管线完成安装以后，还应该封堵上缺口的位置，从而避免混凝土混入到空心管腔里面。

对于不同的预留洞，相关人员应当和有关单位一起商量以后在进行施工，禁止出现私自凿洞的现象。

2.2.4安置薄壁空心管

相关人员对薄壁空心管在进行装卸或者是搬运过程中，一定要轻拿轻放，禁止出现抛掷的行为。在薄壁空心管被送到施工现场以后，相关人员应当对薄壁空心管的整体品质做好认真检查，对于封堵不严等情况，禁止应用。相关人员对薄壁管进场以后，应该平整的放置，总体的堆放高度一定要小于6层。

相关人员使用吊运对薄壁空心管进行安装过程中，应当使用适合的设备进行吊运，禁止使用缆绳对薄壁管进行吊运。

相关人员应当依据施工图纸对薄壁空心管开展施工，对于薄壁空心管的长度应当保持在2m，倘若出现不足的情况，那么可以根据实际长度进行接长工作。实心混凝土处在暗梁以及柱子之间不超过500mm范围内，薄壁空心管之间的距离不能大于50mm，预留洞应当大于50mm，距离暗梁净据应当大于50mm。

放置好芯管后，芯管与底部钢筋之间用12#铁丝间距200mm绑扎拉接，并用Φ8钢筋间距400垫撑。最后在距离芯管两端1/4长度处加绑抗浮合金绳，一端绑扎芯管，一端穿过模板，锚拉于架体系短钢筋上，使芯管与下部的支撑体系连接成整体。

相关单位进行施工时，应当指导相关人员倒退方式进行排管，并且尽可能避免与薄壁空心管接触，相关人员在对薄壁空心管进行排放过程中一定要小心翼翼。倘若薄壁空心管出现损害的现象，例如：小部分的情况下可以用相关材料进行粘贴，假如出现大面积损害，那么相关人员就应在第一时间进行更换，避免相关人员在进行浇筑过程中出现混凝土进入芯管里面的情况发生。

2.2.5绑扎板上部筋

板上部筋由纵横通长筋和负弯距筋组成，相交处用绑线绑牢。在铺模时，每平方米从木龙骨律上甩一米长8#铁线，绕过薄壁空心管与钢筋，并把铁线绑牢，用来固定薄壁空心管上浮。

为保证整体抗浮效果，正交方向楼板上钢筋要压在肋梁上铁下，否则应单独设置上钢筋抗浮点与下钢筋抗浮点对应连接，然后用8#铁线绑紧。

楼板上钢筋绑扎完毕后，在每个空心箱模顶和楼板上钢筋之间加设垫块，压住箱模，并保证箱模上部混凝土厚度。

2.2.6检查验收

钢筋绑扎、箱模安装完毕后，浇筑混凝土前，应组织相关人员对模板、钢筋、预埋件和薄壁空心管等进行检查验收，如与图纸不符，应及时改正。检查薄壁空心管时，查看有无破损，应及时修补或重新安置。验收合格后，即可进行混凝土浇筑和振捣环节.

2.2.7混凝土的浇筑和振捣

混凝土采用塔式起重机垂直运输。浇筑凝土时不宜在薄壁空心管上堆积较多的混凝土，放完的混凝土应立即摊开振捣，必须坚持少浇勤振，防止楼板下面出现露钢筋现象。

采用直径30的振捣棒对薄壁空心管侧下部进行振捣，保证溥壁空心管底部被混凝土填充饱满，无积存气泡，防止楼板底部与薄壁空心管下端相接触部位的混凝土出现蜂窝麻面现象。

3、结语

从以上内容的整体论述可以看出：相关人员在对现浇混凝土空心楼板进行施工过程中，应当对施工中出现的相关问题采取适当的方法解决，并且对其进行合理的养护，减少在施工时出现裂缝的情况，从而从整体上提高施工水平。

参考文献：

[1]沈清平.现浇混凝土空心楼盖结构内模成型与抗浮控制[J].建材技术与应用.2009（03）

[2]赵兴忠.钢筋混凝土空心楼盖施工空心管的抗浮计算及安放控制措施——以重庆商务学校综合楼工程为例[J].重庆建筑.2008（01）

[3]吴成祥.GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼屋盖施工技术[J].安徽建筑.2010（05）

论文作者:罗,飞

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7edb61b4702a72234720ccb.html