# 地下综合管廊结构工程防水技术分析论文_黄伟

上海霖澧建设工程有限公司 201204

摘要：我国社会经济的高速发展，推动了现代化城市的建设进程，也使得基础设施的建设需求有所增加，其中地下综合管廊作为城市建设所需的基础设施，其自身的施工质量会对城市的建设发展产生一定的影响。而在地下综合管廊的施工过程中，防水施工是非常重要的，有效的防水施工技术能够提高管廊的防水性能，为地下综合管廊的施工质量提供良好的保证，因此，相关施工单位需要加强对管廊结构工程防水技术应用的重视。

关键词：地下综合管廊结构工程；防水技术

引言

地下综合管廊工程的有效建设，有助于促进城市民生的建设发展，而且随现代化城市建设进程的加快，人口数量的增加，管廊工程的建设需求变得比以往更大。地下综合管廊结构工程的施工环节比较复杂，而且施工环境还是在地下，这也使得这一工程的防水施工更加重要，若是防水施工工作没有做到位，很有可能会导致管廊结构工程出现渗水问题，进而影响到工程质量，这就需要施工单位选择有效的防水技术，进行防水施工。

一、地下综合管廊结构工程适用的防水材料

（一）高聚物类的防水材料

相关施工单位若想对地下综合管廊结构工程进行有效的防水施工，首先就要选择适合这一工程施工的防水材料，其中高聚物类的材料就是比较适合地下综合管廊结构工程防水施工的材料之一，其中包括SBS、改性沥青等防水卷材都属于高聚物类的防水材料[1]。对于SBS这一防水卷材来说，其自具有多样性的特点，能够结合管廊工程的实际施工情况以及施工环境，选择合适的类型进行有效的应用，比如，如果地下管廊工程与绿化带比较接近时，可以使用SBS防水卷材对植物局部根系的生长予以有效的阻止，这样能够避免植物根系对管廊工程的破坏；如果地下管廊工程处在盐碱地的施工环境中，施工单位可以选用耐盐碱的SBS防水卷材，这一防水材料中添加了一定的负荷耐盐碱剂，其在应用的过程中能够提高地下综合管廊本身的抗盐碱性，减少盐碱对工程的腐蚀，降低工程的渗水率。由此可见，SBS防水卷材类型的多样化对管廊工程的防水施工能够起到积极的作用，其自身的特性如下表所示。

耐盐碱性SBS防水卷材的性能指标

（二）高分子类的防水材料

对于高分子类的防水材料而言，其自身包含HDPE自粘胶膜以及TPO自粘等防水卷材，这些材料也非常适用于地下综合管廊结构工程的防水施工。其中HDPE自粘胶膜这一防水卷材能够与混凝土牢固的结合在一起，有效避免了层间窜水这一现象的发生，提高了工程本身的防水性能，同时还能够提高管廊结构工程的抗化学腐蚀性，而且这一防水材料的应用还能够对混凝土的碱性进行有效的抵抗，其自身也能够减少微生物的侵害，从而提高管廊工程的防水性能。而TPO自粘这一防水卷材在地下综合管廊施工中的有效应用，能够提高管廊工程结构的抗老化性，并且还能发挥出良好的防水效果。

二、地下综合管廊结构工程应用的防水技术

（一）暗挖施工防水技术的具体分析

相关施工单位若想针对地下综合管廊结构工程，开展有效的防水施工工作，就要选用合适的防水技术，施工单位可以根据工程的实际情况，选择暗挖法进行管廊的防水施工[2]。暗挖法主要是对整个地下综合管廊的结构进行分层，通常情况下，都是分为二衬、初衬以及防水板这三层结构。在施工中，施工人员要选择塑料防水板作为管廊结构最外层的防水层，而且施工人员还要在防水层与初衬结构之间，进行挂铺式的施工，同时还要对管廊分层结构中的防水板搭接边进行有效的焊接，确保其结实性，以免整个防水层产生裂缝，施工人员还要在管廊的二衬结构与初衬结构之间，设置相应的防水薄膜，促使管廊的内部积水能够借助防水板这一结构排出，以此提高管廊结构的防水性能。

（二）明挖施工防水技术的具体分析

明挖法这一防水施工技术主要是应用一些贴合材料，来提高管廊结构工程的防水性能，而施工单位在利用明挖法，进行地下综合管廊结构工程的防水施工时，可以采用外防内贴或者是外防外贴这两种方式，借此促进防水效果的有效提升。施工人员在使用外防外贴这一方式时，可以采用防水性能比较高的材料，对管廊工程防水顶板以及侧墙防水层进行粘贴，这种满贴法能够增强管廊结构工程的抗渗能力，施工人员也可以采用底板防水的空铺法进行防水施工。而施工人员在使用外防内贴这一方式进行管廊结构工程的防水施工时，可以采用空铺法或者满贴法，确保防水技术应用的合理性以及有效性。另外，施工单位还要根据地下综合管廊的实际施工环境，选择合适的防水材料，比如，若是在沿海地区进行管廊施工，则需要选择抗盐碱型的SBS防水材料；若是管廊顶板上方是种植类型的顶板时，施工人员则需要选择具有抗根穿刺性的防水材料，这样才能够提高防水施工的有效性。

（三）管廊结构工程相关节点的防水技术

施工单位在管廊结构工程的防水施工过程中，还需要注意各个施工节点的问题，施工单位要将影响工程防水施工的各个因素考虑全面，结合具体的施工环节，针对施工中可能出现的问题，选择合适的防水施工技术，以此促进管廊工程防水性能的有效提升[3]。比如，施工单位需要注意管廊结构的裂缝问题，一旦发现结构变形缝或者是施工缝时，则可以运用多道密封的防水技术，可以选择防水密封材料或者外贴止水带等方式对变形缝进行有效的处理，而在处理施工缝时，施工人员则需要采用钢板止水带或者是遇水膨胀止水胶等材料，这样既能够提高施工处理的高效性，还能够减少管廊渗水情况的发生，促进管廊施工质量的提升。

三、总结

通过上述分析，施工单位若是在地下综合管廊结构工程施工过程中，有效应用防水施工技术，则能够提高管廊结构工程的防水性能，保证管廊工程的施工质量，因此，相关施工单位需要加强对防水施工技术的重视，应该结合管廊结构工程的实际情况，选择合适的防水技术，进行工程的有效防水施工。

参考文献

[1]高永国. 市政地下综合管廊结构工程防水的施工技术[J]. 海峡科技与产业, 2018, 231(09):41-42+53.

[2]王传博, 贺超. 市政地下综合管廊结构工程防水的施工技术研究[J]. 工程技术研究, 2019(15):65-66.

[3]张浩. 论地下综合管廊的重要性及防水技术应用[A]. .防水工程与材料《会讯》第3期（总158）[C].:,2017:8.

作者简介

黄伟（1989年9月29日出生）男，汉族，籍贯：安徽，2012年毕业于安徽水利水电职业技术学院建筑工程管理专业，现供职于上海霖澧建设工程有限公司，工程师，研究方向：地下工程，邮编：201204。

论文作者:黄伟

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b80244bf45c195f33c0e4b48.html