# 浅谈房屋建筑测量放线施工技术论文_查正国

中科建工集团有限公司 江苏省盐城市 224400

摘要：房屋建筑测量一定要按部门规定的相关标准进行。其中一些可靠、科学的数据，都可以用来判断工程的进度与工程质量。此外，工程师也要本着负责踏实的工作态度，将自身经验及测量理论相结合，从工程的实际出发，确保房屋建筑施工建设能顺利进行。

关键词：房屋建筑；测量放线；施工技术

一、测量前的准备工作

房屋建筑工程中工程测量前的准备工作，对整个测量工作影响深远，没有一套行之有效的体系是做不好工程测量工作的。在测量准备工作阶段，首先需要进行机构的设置，确定测量人员的组成，组建测量团队。然后针对于测量工作组里面的每位成员，进行指责的确定。经过一系列的工作流程，最终顺利进行工程测量各个工作面的实施。

1.1机构设置

在房屋建筑工程中，针对本工程建筑小区内地形复杂、占地面积大、单位工程多、建筑高度大的特点，施工单位在项目技术部下设专职测量小组，测量小组主要由一名测量工程师和各区段两名技术人员组成，场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。

1.2职责划分

项目技术负责人负责对轴线控制网进行复核，项目质量员负责对施工员所施测的梁柱边线、控制线进行详细复核。每楼层施工测量放线完毕，项目内部复核完成后，由项目测量工程师对施工测量结果向监理工程师进行报验，经监理工程师复核认可后才能进行上部结构施工。

施工员根据测量小组给定的楼层控制轴线放出柱、墙体的控制线，梁的位置线和预留、预埋位置线。在测量准备工作准备中，进行细致的记录，如果有出入的地方，工程测量人员应将之记录，然后按照流程上报，将有效数据进行保管。

二、房屋建筑测量放线施工技术

2.1放线准备施工工作要点

在房屋建筑测量放线施工过程中测量放线的准备工作需要注意以下几个要点，首先，房屋建筑测量放线的准备工作人员一定要做好充足的房屋建筑测量放线准备工作，以确保测量放线的准备工作能够稳定有序的进行。并且，房屋建筑测量放线的工作人员在全部掌握了图纸上的一切信息之后，才能开始进行房屋建筑测量放线工作，与此同时，在工作人员认真察看了施工的现场之后，需要将一切杂物、垃圾都要处理。除此之外，房屋建筑测量放线施工的工作人员也应详细排查在房屋建筑测量放线施工过程中与施工工作有关的、可能会用到的一切工具，并且确保工具性能稳定。在将上述步骤一一做完后方可保证房屋建筑测量放线施工工作能够有序进行和满意的结果。

2.2施工阶段

2.2.1基础施工放线测量

在基础施工期，测量小组需要面对各类复杂地形及规模庞大工作人员，因而想要确保测量工作高质量完工，在开工前期，需要设置三个左右桩位构成现场导线管控网。要杜绝已完成控制桩受损或移位，就要确保控制桩安装基岩是稳固完整的，同时要保护好暴露于外控制桩。具体测量时，涉及使用50M钢卷尺与经纬仪来测量控制桩间各轴线，将设计界面当作各构件放线基准展开放线：五米塔尺和S3水准仪被应用在高程引测当中。值得一提的是，施工时出现位移情况也是比较多的，原因是施工时想要对控制桩进行安装，会不可避免涉及到撞击控制桩及其它操作，这很有可能造成地面沉降及裂缝。因此，每次轴线投测之前均要对控制桩位置重新校对。

2.2.2主体施工放线

在进行主体施工放线过程中，首先应量出两条控制线的尺寸，并且作出标记。然后通过实地拉尺摆线与尺寸吻合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆完成后进行施工线的固定，该项工作需在龙门板上进行，在校对无误后进行挂线工作。按照图纸要求，按图纸尺寸放点，铅垂垂直于地面，然后将石灰粉撒出开挖线，同时应该对测放高程用水准仪来控制。同时还要把钢板在预先选择的点内嵌入，在此之上可以采用经纬仪进行交点划痕继而作为竖向投测轴线基点进行上层定位。

2.2.3标准层测量放线

房屋建筑标准层的测量主要可以分为两方面内容：其一是对施工测量控制网的设置。对房房屋建筑标准层的测量，施工人员应采取内控法来完成对施工轴线的引导测量。在房屋建筑首层地面上先设置好内控点，同时在建筑外围部分设置好外控点。然后通过对内控点与外控点之间得以有效连接，来制定出精准的矩形控制网点，所有网点都要进行预埋钢板施工，并做好相应的标记。其二是对施工测量控制线的引测工作。在进行房屋建筑上部结构的作业时，内控点当中需预留一个方形的观测孔。在进行上部结构轴线投测工作室，垂准仪要架设在内控点位置上，采取垂直向上测量的方式，对各楼层予以测量。之后再用经纬仪对各转点位置进行复核，复核闭合后，可以采取控制线的投测工作。在实际施工过程中，房屋建筑每3层就要进行控制线校验核对，以此来确保控制线的绝对准确，为测绘目标提供基础保障。

2.3沉降观测

在房屋建筑工程施工中进行沉降观测时，主要采用的方法为水准测量法，这种测量方法能够持续地把各个测量点的高差变化值充分反映出来，所以必须在房屋建筑各个方位中设置3个左右的水基准点。一般来说，水基准点与沉降观测点两者间需要保持在100m的范围，并且利用沉降观测点能够完全观察清楚房屋建筑的沉降变化情况，各个沉降观测点之间的位置需要保持为10～20m。只有完全埋设完成沉降观测点，才能进行沉降观测。在房屋建筑沉降观测中需要持续观测，不能随意中断，即使在房屋建筑施工即将完工时，也要定期进行沉降观测，以有效控制建筑物沉降速度。

2.4放线的记录与整理

在整个建筑测量放线过程中，应该做好放线的记录以及整理工作。在施工过程中，如果出现问题，应该观测后将问题立即报告进行处理，并且要将处理结果整理成报告加以保存。事后还应该对问题进行分析、总结经验，为以后的工作提供参考。因此，在测量放线过程中，应该注意放线的记录以及整理，确保项目的正常有序的开展。

三、测量放线施工的意义

在房屋建筑施工过程中，测量放线施工是至关重要的基础工作，只有准确把控房屋建筑的测量放线施工工作，才能避免房屋建筑施工中出现各种问题。一般而言，房屋建筑测量放线工作贯穿房建施工的整体过程，所以其对于房屋建筑施工起到至关重要的作用。与此同时，在房屋建筑测量放线施工中，主要划分为初始定位、主体测量以及基础测量放线等几个不同的阶段，在首次定位测量放线中，主要任务是确定施工位置，然后对建筑主体进行放线测量，为正式施工奠定良好的基础。在基础测量放线中，必须准确埋设定位桩以及复核测量放线的位置。只有做好这些工作，才能保障房屋建筑总体施工质量。在房屋建筑施工中进行测量放线工作，能够获取建筑物施工数据，采用测量标高的方式及时校正建筑物施工角度、高度，能够使房建施工更加顺利地进行下去。

结束语

综上所述，工程测量是房屋建筑工程中，一项非常重要的工作。在房屋建设过程当中工程测量所涉及的面最宽，所进行的工作也是极为精细、繁琐的，在工作当中不能出现一丝疏忽，对基础施工测量，主体施工放线以及复核审查等方面，一定要做到详尽细致。对测量成果进行分析，加以保存为工程校验提交详细数据。做好房屋建筑工程测量工作，是保证工程建设质量高标准的一项重要内容，必须引起房建工程管理人员高度重视。

参考文献：

[1]祁立柱,赵卫国.测量技术在质量指导和控制中的应用[J].山西建筑.2018(11).

[2]沙文军.浅谈建筑工程项目施工管理中的质量管理[J].科技信息(科学教研).2017(26).

[3]林志婉.论工程测量在施工质量管理中的重要作用[J].科技资讯.2016(27).

论文作者:查正国

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b8265862e2116f06fbd5d9f7.html