# 软交换技术在电力通信系统中的应用探究论文_张利明

张利明

（国网山西省电力公司忻州供电公司 034000）

摘要：随着时代的发展和通讯技术发展的日新月异，新的时期对电力通信的也同样提出了新的要求。软交换技术具有媒体网关接入、呼叫控制、业务提供以及互联互通等功能，可以很好地解决新时期电力通信的问题，因此，软交换技术在电力通信系统中的有着很好的推广应用前景。本文阐述了软交换的基本概念和功能，分析了软交换技术在电力通信系统中的应用优势，探讨了软交换技术在电力通信系统中的应用前景，以供参考借鉴。

关键词：软交换技术；电力通信系统；应用

1.引言

随着Internet的迅速发展，基于IP的分组交换数据网日益发展壮大。从网络发展的角度来看，电力系统通信网仍存在诸多问题亟待解决。软交换技术具有媒体网关接入、呼叫控制、业务提供以及互联互通等功能，可以很好地解决新时期电力通信的问题，因此，软交换技术在电力通信系统中的有着很好的推广应用前景。目前，以光网络为主的电力骨干传输网在电力系统中已经实现，为软交换技术的应用提供了良好的分组承载平台，随着软交换相关标准、技术和产品的成熟，电力通信网络将会建设成为融合数据、语音、视频业务的宽带综合业务网络，使今后电力通信的运行和管理上一个新台阶。

2.软交换技术基本概述

2．1软交换的基本概念

软交换即soft switch，其基本含义就是将呼叫控制功能从媒体网关（传输层）中分离出来，通过软件实现基本呼叫控制功能，从而实现呼叫传输与呼叫控制的分离为控制、交换和软件可编程功能建立分离的平面。软交换又称为呼叫代理、呼叫服务器或媒体网关控制，是网络演进以及下一代网络的核心设备之一，它独立于传送网络，主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能，同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务，并向第二三方提供可编程能力。软交换强调的是其基于分组网上呼叫控制与媒体传输承载相分离，是实现传统程控交换机的“呼叫控制”功能的实体。传统的“呼叫控制”功能是和业务结合在一起的，不同的业务所需要呼叫控制功能不同；而软交换是与业务无关的，这要求软交换提供的呼叫控制功能是各种业务的基本呼叫控制。

2.2软交换的主要功能

软交换主要具有呼叫控制、互联互通、业务提供等功能，下面分别逐一介绍这个三大功能：

（1）呼叫控制功能。呼叫控制功能是软交换的重要功能组成。它除了能完成基本呼叫的建立、维持和释放之外，还可以提供各种控制功能，如：呼叫处理、智能呼叫触发检出、连接控制和资源控制等等。

（2）互联互通功能。当前IP电话体系主要是由两大标准构成即ITU-T H． 323 协议标准和IETF SIP 协议标准，这两大标准均可以独立的均实现呼叫建立、释放、补充业务、能力交换等功能，但是不可相互兼容的体系结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆软交换技术可以与多种协议相兼容，实现互联互通。

（3）业务提供功能。一方面，软交换可以实现对 PSTN ／ISDN交换机的支持，并能提供的全部业务，包括基本业务和补充业务；另一方面，它还可以与现有智能网相兼容相配合，为现有智能网提供的业务。由此可见软交换在网络从电路交换向分组交换演进的过程中扮演着非常重要的作用。

3.软交换技术在电力通信系统中的应用优势

通过引入软交换技术，将话音、数据、视频等所有业务都集成在一个纯I P底层网络上，既能与电力系统现有基于TD M 的网络实现互通，又可以与Internet、PSTN和移动通信网互通。很好地解决了电力通信现有网络的问题，其优势体现在以下方面：

（1）可将现在的多个网统一，充分利用网络资源。软交换体系将话音业务融人数据网中，可实现多网合一。软交换体系还采用以下的一系列先进技术，提高网络的承载能力；采用统计时分复用技术，根据业务使用分配带宽不同于TDM网络（即使用户不通话也占用带宽），可提高网络的利用率；各网关具有静音检测和压缩功能，并采用高压缩比的编码技术，使业务占用网络资源更低；软交换体系采用公共的数据传输平台，各业务使用方只有软交换和网关设备，而且采用标准的接口和协议互通，使维护的设备和维护的工作量大大减少。

（2）将传输层和业务分开，控制与业务分离，方便进行管理和故障处理。软交换体系传输层采用公共的网络传输平台，控制层采用集中控制，能使管理和故障处理比较简单。网络的运行人员只需按规定和标准维护网络和设备，而不必考虑承载业务的情况；业务使用者只需维护本身的网关设备，而不必考虑网络的情况；控制中心的运行人员只需维护软交换机和应用服务器。

这样就能极方便地进行管理和故障处理。

（3）能够方便、快速、灵活地提供各种新业务。在软交换体系中，所有的业务集中在应用服务器，业务的控制由集中的软交换设备进行，使业务的提供基于一个可控和可管理的平台，能够方便、快速、灵活地提供各种新业务。

（4）可实现网络的可持续发展。软交换体系采用分层的结构和标准的接口，将传统交换机的功能分离为独立的模块，可方便地按业务需求自由地组建。各层之间按标准的接口和标准的协议相连接，可方便地实现网络和业务的发展。

4.软交换技术在电力通信系统中的应用前景

软交换平台能将目前电力企业的电话系统、视频会议系统、邮件系统和生产管理信息系统、办公自动化系统等“孤岛”形式的独立系统进行融合，统一到NGN 平台，可以提供丰富的多媒体功能和各种新业务，如视频电话、Web发起的电话会议、一机多号、一号多机、彩铃、统一消息（UM）、全球范围的VOIP语音通信，提高生产管理水平和工作效率。下面展望软交换在电力通信中的一个重要应用——以软交换平台为基础的多媒体调度通信系统。传统的调度通信系统的内部核心是基于电路交换的，一般由调度交换机和调度台构成，交换的信息量很有限，只适用于语音信息的传送和部分低速数据录入，不能传递高速、图像等其他应用信息。调度通信系统应该向宽带数字化、网络化的方向发展。若只对传统调度系统进行改造，将会使系统越来越复杂、可靠性差、成本高，且由于PBX和PCM系统传输速率的瓶颈，将无法提供宽带接人服务，因此，急需一种全新的技术应用于电力调度系统的设计中。

软交换平台由软交换机、中继媒体网关及运维管理系统组成，在此基础上，增加多媒体调度应用服务器、数字记录服务器、多媒体调度台及可视电话终端等，组成多媒体调度通信系统。其中，多媒体调度应用服务器提供调度指挥所需的一切功能。支持语音、视频、数据等多媒体业务；数字记录服务器负责语音、视频、数据等媒体流的采集、存储、播放等功能；多媒体调度台为调度员的操作台；可视电话终端为远端调度对象使用的终端。

5.结束语

总之，软交换技术应用作为下一代网络的解决方案，具有多方面的优势，其应用性体现在方方面面。在电力通信网中引人并实施软交换技术，一方面，在技术上既可起到承上启下的作用；另一方面，电力供应企业顺利向下一代网络解决方案的的演进产生多方面的积极作用。基于软交换技术应该在电力通讯系统中所具有的这些优势，我们可以很好的预见其良好的市场应用与推广前景。

参考文献：

[1]梁德敏.软交换技术在电力通信网中的应用[J].通信电源技术，2011（06）

[2]李建路.电力通信网中软交换技术应用分析[J].信息系统工程，2011（09）

[3]李正格.软交换技术在电力通讯系统中的应用前景[J].大科技，2013（20）

论文作者:张利明

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b828d9a8c0908fe86b5726b2.html