# 煤矿应急救援信息管理系统的应用研究论文_宋 成

摘 要：本文基于煤矿企业应急救援信息管理系统的应用现状分析研究，总结出目前系统存在的一些突出问题 ，运用地理信息系统(GIS)、功能需求和计算机技术等，完善系统结构和强化信息管理系统的功能，实现对煤矿企业应急救援各个因素的实时动态监控分析。突出阐述应急救援信息管理系统的建设重点 ，同时提出一些煤矿企业系统管理措施。

关键词：煤矿应急救援；信息管理系统 ；系统功能设计

随着我国煤炭工业的发展 ，很多煤矿企业都设有应急救援信息系统，以保 障应急救援工作的开展。在应急救援工作开展时，良好的应急救援信息管理系统是可以说是整个工作的“大脑 ”，它可以及时获取和处理煤矿井下有关信息，提供煤矿事故全方位可靠信息，以便应急指挥中心输出高效处理指令，采用科学的应急预案，实现对煤矿事故的科学高效处理和及时有效控制。目前，我国大部分煤矿应急救援信息管理系统基于 B／S结构进行系统设计，还有一部分仍然沿用 c／s传统模式，系统基本都包括煤矿信息采集 、应急救援智能处理 、煤矿信息存储、现场人员物质调度4个大模块 ，运用地理信息系统技术 (GIS)和系统原理进行开发设计，用以实现应急救援可视化、信息管理科学化等目的。

1系统应用分析

目前，应急救援信息管理系统在我国煤矿行业得到广泛的应用，但是在建设 、应用过程中存在一些突出问题。

1．1系统数据库规模较小并且数据管理混乱

应 急救援信息管理系统高效运转离不开数据库支持。数据库的稳定性 、大小、结构直接关系到整个系统的运作。很多煤矿企业虽然应用了应急救援信息管理系统，但是一方面数据库性能低，缺乏管理更新，造成系统信息无法进行有效处理 ；另一方面，煤矿系统信息种类多，比较烦琐，大部分数据库无法做到有序处理。

1．2系统信息获取途径有限，无法做到实时动态监控

大部分企业应急救援信息管理系统获取途径比较单一，无法对井下各个有关 因素进行实时动态监控。有的企业仅仅对井下几个因素进行监测，这都影响系统对信息分析，也影响着整个应急救援工作的开展。对于应急救援工作来说，不仅要对人员位置、风向、井下温度、瓦斯含量、机器运转等进行监控，还要有应急救援设施、矿山机械设备、通风降温、电力供应、危险源等信息的获取。

1．3 系统功能设计不够全面系统功能设计应该以保障应急救援工作科学全面 22 高效地开展为目的。对于信息获取、信息分析处理、信息存储、信息输出等四个模块，有些系统仅仅注重其中一或两块，没有考虑到系统整体性的特性。只有四个模块都要具体细致地功能设计，才保证系统功能全面，运行高效顺畅。

1．4资金投入少，软硬件更新不及时，缺乏专业计算机技术人才很大一部分煤矿企业缺乏对应急救援信息管理系统的资金投入，没有重视其应用。“走形式”、“花架子”等思想仍蔓延在企业文化之中，系统软硬件更新不及时，缺乏专业计算机人员进行管理，从而系统工作效率低下，导致恶性循环。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2应急救援信息管理系统的完善措施

2．1系统功能设 计

煤矿应急救援信息管理系统应包括监控监测、信息分析处理、应急救援指挥 、应急救援通讯、系统日常管理等五个功能模块。监测监控包括对人员进行定位监控、水文监测、机械运作监控以及视频实时监控 ；信息分析处理是对监控监测输送的信息进行筛选处理，并对矿井整体状况、救援路线、预案选择等进行分析；应急救援指挥是人和机结合的部分，共同完成人员物资调度调配，预案的修改选择等重要工作；应急救援通讯是系统的辅助模块，它是指挥中心与各部门连接桥梁，主要内容就是4G网络通信 、IP对讲机无线通信、可视化网络通信等；系统日常管理则是系统应急救援开展的基石 ，需要对救援预案编辑存储 、矿井信息存系统维护升级、预案模拟演练等等 。

2．2数据库建设煤矿应急救援信息管理系统对于数据库的要求是比较高的，针对数据种类多、数量大的特点，应选择应属关系数据库。运用计算机技术，结合 SQLServer2012 数据库开发平台，进行开发设计。SQLServer2012数据库具有数据处理灵活性高 ，简化HA和DR的需求，安全可靠，增加了更多的cmdlet，为煤矿数据的处理提供更有利的支持。使用ER／Studio数据库开发软件和SQLServer2012数据库相结合，设计出安全、高效的数据库，并且根据信息种类的不同设计出多个数据库，提高信息存储质量和读取速度，以及方便数据库管理 。

2．3数据处理数据处理是煤矿应急救援信息管理系统的核心部分之一，一方面必须对井下实时动态信息进行筛选初分析，然后输送给应急指挥中心；另一方面，根据初步分析的信息必须再进行进一步的分析处理，比如是否达到报警值、是否启动预案 、信息综合整合呈现等等。煤矿应急救援信息管理系统都是 基于地理信息系统 (GIS)构建 ，对于图像的处理处理呈现就是系统数据处 理 的重要部分。采用 GIS、MapX控件和 3DMAX控件相结合的方式，解决地理信息地图数字水平低的缺陷 ，实现煤矿矿井地图三维可视化呈现。

2．4 系统外辅助措施

煤矿企业应加大在应急救援信息管理系统建设方面的资金投入，及时更新系统硬软件，确保系统涉及的硬软件都是符合系统运行要求的。煤矿企业还应建立自己的专业技术队伍，专业技术人员应及时完善系统，全面细致保障信息采集 ，科学合理进行信息存储，高效及时进行信息输出，同时，及时将编写的应对各种突发事故的预案输入系统，以便及时更新数据库，保障系统正确及时应对各种事故。煤矿企业必须掌握一些维护更新的相关技术，维护和管理应急救援信息管理系统，保证系统地稳定性和可控性 。

3结论

改进完善的系统会为煤矿企业应急救援工作提供一个强有力的智能化、信息化平台，有利于应急救援工作开展，增强煤矿企业应急响应能力。

参考文献 ：

[1]刘永立，等．基于基础数据库的煤矿应急救援指挥信息系统[J]．黑龙江科技学院学报，2010，01：44—47．

[2]高东旭，庞大芳．基于 ASP．NET和 SQLServer技术开发煤矿安全信息管理系统[J]．煤炭技术，2008，10：64—65．

[3]李艳 妮．基 于 WebGIS的煤矿应 急救援 系统设计与实现 [D]．河北工程大学 ，2015．

[4]卫红春，等．信息系统分析与设计 一2版[M]．西安 电子科技大学出版社，2008．

论文作者:宋 成

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b853a6924771385e3dc2fee7.html