# 水电站电气设备常见故障与处理方法王保鑫论文_王保鑫

摘要：水电站中的电气设备出现故障对水电站整个系统的影响非常大，严重的甚至会导致水电站停止工作，降低生产的效益。从根本上来分析，这相当于是给国家的经济建设造成了严重的损失。因此，为了防止此类问题发生，水电站在运行过程中就要不断的对其中的电气系统进行检查和排故，确保水电站的正常作业与生产。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对水电站电气设备常见故障与处理方法提出了一些建议，仅供参考。

关键词：水电站；电气设备；常见故障；处理方法

引言

水电站运行时，是利用水能来生产电力的，其使用的电气设备数量和类型都比较多，主要有一次设备和二次设备等。要实现稳定的电能输出，不仅需要足够的水能，且需依赖电气设备的运行，对电气设备长周期运行能力有较高的要求。但在实际运维管理中，还存在一些工作上的不足，在制度和工艺等方面都存在一些欠缺。

1水电站电气自动化发展的实际作用与意义

(1)在水电站的运行方面，电气控制系统是实现自动化运行的技术支持，而实际工作中仍无可避免的存在一些不足与缺点，在逐步提升水电站运行的稳定性的同时，也随之提升了水电站运行系统的智能化与安全性能。(2)当下社会发展对于电能的需求日益增加，因此，水电站的发展必须要以供应电能需求为主要目标，有效增加水电站的发电数量与质量，引用先进的电气自动化设备是有效的提升途径。此外，合理的配置水资源，能够在一定程度上为社会的用电量提供保障。(3)对发电资源的配置是其自动化发展的重要意义，由于我国的水电总量虽然庞大、但人均较少的客观情况，故过度开发石油资源等现象对于环境的影响问题也日益严峻。利用电气自动化设备对水电资源的优化配置，能够在满足社会需求的基础上对自然环境起到保护作用。

2水电站电气设备常见故障分析

2.1发电机故障

发电机出现故障的原因主要有两个，第一个是本体故障，第二个是励磁故障。本体故障相对励磁故障破坏性较大，严重的甚至会导致发电机高温变形或者震荡失灵，从而损坏发电机的内部结构，使之无法运行以至于完全报废，同时还伴有火灾等危险。励磁故障特指系统故障，比如发生PLA失灵的情况，运行不稳定的情况等。励磁故障会导致电机运行失败。

2.2变压器故障

在水电站电气设备运行中，变压器是其实现正常供电的重要系统，在日常工作中，技术人员、管理人员需要对其状态做好定期检查，并开展维修工作。一般情况下，变压器如果有故障存在，就会发出异响，比如其内部出现接触不良问题，以及绝缘线击现象等，其中的单相与地接触就会有异常响声发出。同时，在变压器运行中可能出现绝缘瓷套管闪络的问题，其产生原因主要是密封变压器中使用了不合格的胶垫，或螺母产生的线路压迫比较小，使得绝缘管在环境影响下变潮，导致变压器损坏无法正常使用。此外，如果绝缘胶套的表面堆积了一些泥土、灰尘，也会产生闪络现象，导致绝缘缝隙间有游离的放电现象，特别是如果污染了陶瓷套管，则会引发瓦斯燃烧而产生较大损害。

2.3设备故障报警需要人工解除

就当下我国的水电站建设现状来看，部分水电站的电气自动化设备并未达到理想的水平，且其水电站的工作模式与管理模式也相对落后，在电气设备的操作方面仍以人工控制为主。在当下时代中，设备趋于智能化发展，仍然依赖人工控制的电气自动化设备并不能完全发挥其应有的作用，这也是造成我国部分水电站工作效率低下的主要原因。这些落后的因素不仅会对水电站的稳定运行造成影响，也无法为电网用电提供保障。

2.4座环、蜗壳焊接

座环分瓣运输到工地，用螺栓把合后工地焊接，焊缝打磨光滑。焊前应预热，焊后应保温处理。高强度厚钢板的焊接极易出现如下两种情况，①焊缝气孔、夹渣及局部裂纹，造成返修过多；②焊接应力不均匀或应力过大引起大面积裂纹，造成大面积返修。两种情况均影响蜗壳焊接整体质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水电站主要电气设备运维要点

3.1提升不同专业之间的协调管理力度

（1）设计环节是施工的基础、是施工控制的依据，在施工前一定要对图纸会审校核，及时发现问题并采取针对性措施，确保施工图纸的准确性和规范性，这样能够大大降低技术方面原因所引发的协调问题。（2）施工过程中，安装单位与土建单位存在一定的交叉部分，需要互相协调配合，在安装工程正式开展之前，安装企业一定要提前将需要土建配合的内容（例如位置、时间等）提供给土建单位。在对交叉项目进行施工时，安装单位需协调土建针对项目具体情况进行讨论，制定出合理的施工方案，有效降低交叉施工所产生的矛盾。

3.2增强关键部位的质量控制

水电站机电设备种类较多，其安装过程涉及到很多工序，所以一定要严格按照标准规范程序进行操作才可以确保机电设备的安装质量。尤其是关键部位的安装更是要重点关注，一旦发现问题要立即进行有效处理，保证安装的合理性。另外，要增强工程质量评定和验收力度，在进行工程验收时安装企业一定要提供相应的设备调试报告、设备安装记录和设备的合格质量评定表，同时监理工程师要根据相应质量标准对其实施科学评定。在对分部工程实施质量验收时一定要全方位、准确的进行，确保工程质量满足标准规范要求。

3.3互感器排故

在互感器出现故障后，重点要结合互感器的电流指示分析互感器的故障原因。并且要检查二次开路，先排除二次开路中的故障。同时为提高排故效率，可对二次电流的数值适当减小，以此确定断线位置进行排故。此外，接触不良、电压不稳和断线时，要结合规章制度进行处理，以防互感器故障扩大。

3.4完善其运行检修制度体系

要规范倒闸操作制度，要保证其操作要求明确、操作指令清晰、操作规程合理。具体在操作票填写方面要规范进行，且要经过监护人员核查后，方可预演并进行相应操作。完成一项操作后，需要实时对其核对，确保其位置和信号等准确。要保证设备管理制度的科学性，一方面要建立起完善的设备数据库，记录其日常运行参数，并通过科学分析归类来存储各项设备；另一方面要加强对技术人员的培训工作，使其掌握设备工作原理，了解其常见故障，实现应急处理。对例会制度也要完善，可通过听取检修人员的意见来完善管理制度体系。

3.5规范设备文件管理

在水电站电气设备日常维护中，文件管理是重要的经验和操作指南，对企业运行有很大作用，因此要规范其实际管理行为，以制度化为导向逐渐推动其规范化，长期积累下来企业的维修经验会更加丰富。以自主化管理为具体要求，在潜移默化中形成企业文化，仅靠管理与制度建设无法达到其细节处理要求，需要树立起员工管理意识，特别是在文件管理方面形成科学自主化管理模式。

结束语

水电站是电力系统中的重要组成部分，其中机电设备是水电站的核心内容，机电设备的安装质量在很大程度上影响着水电站的正常运行。但是水电站机电设备类型较多、结构复杂，安装较为困难，所以要进行相应质量控制。本文主要阐述了水电站机电设备安装技术内容，同时提出了相应的质量控制对策，对于提升水电站机电设备安装质量具有一定参考意义。

参考文献：

[1]蒋仁伟.水电站电气设备的检修技术及其维护策略[J].科技资讯,2019,17(25):25-26.

[2]李利坤.试析水电站电气设备检修策略及具体措施[J].智能城市,2018,4(18):149-150.

[3]银娟.水电站电气设备运行维护与故障检修[J].科学技术创新,2018(26):179-180.

[4]秦玉文.水电站电气设备故障分析[J].通讯世界,2018(03):291-292.

[5]沙海丁·赛德尔丁.水电站电气设备运行维护与故障检修分析[J].内蒙古水利,2018(01):79-80.

论文作者:王保鑫

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b861710a58c35c1b8c875e44.html