# 水利枢纽工程溢洪道高边坡的技术要点分析论文_欧和平

宁波开闰建设有限公司 浙江象山 315700

摘要：水利枢纽工程中，溢洪道起到控制水库水位的重要作用，在强降雨天气的影响下，水库水位会明显提升，当水位超出设定值时，超出部分的水位会从溢洪道流出，从而达成降低水库水位的目的。溢洪道作为水利枢纽工程中的重要组成部分，施工过程中对技术专业性的要求较高，尤其是在高边坡区域的施工作业中，需要面临更为复杂的施工环境。考虑到溢洪道工程对坝体结构的重要保护作用，应加大对溢洪道工程的技术投入力度。下文就以某个具体工程为例，有针对性的对高边坡位置的溢洪道处理技术展开研究。

关键词：水利枢纽工程；溢洪道；高边坡处理技术

因溢洪道工程的性能会受到多方面因素的影响，进行施工技术选择时，应综合分析水利枢纽工程的性能需求。锚喷支护技术因具备较强的适应性和专业性，被作为溢洪道施工的首选技术内容。但在实际应用中，也需要结合施工实际，对边坡环境和溢洪道结构进行有效分析后，制定合理的施工计划，从根本上提升溢洪道处理的效果，保障溢洪道防洪性能的有效发挥。

一、工程概述

某水利枢纽工程的溢洪道设置在大坝的右侧，采取开挖的方式进行高边坡处理，开挖高度为 130m。泄洪槽与引渠分别设置在左侧的垂直边坡上，马道高度差为 10m，马道宽度为 2m。在溢洪道的闸室部位和泄洪槽部位均设有平台。

二、溢洪道高边坡处理的技术要点

1、锚喷支护技术的处理方案设计

在应用锚喷技术进行边坡处理时，应首先明确边坡处理的位置以及范围信息，之后根据相关的工程参数确定锚杆长度，就本次研究的工程而言，考虑到高边坡处理的位置，应将锚杆的长度确定为 4.5m，同时将锚杆间距控制在 3m×3m，主要分布方式为梅花形。锚喷的过程中，应结合加固需求，对喷浆的厚度进行合理控制，该工程中，除一些特殊地段需要采用挂钢筋网提升结构整体性之外，其他区域都可将喷浆厚度控制在 10cm 左右。此外，还应在泄槽的周边区域适当设置排水孔，排水孔的规格为深 4.5m，间距 3m。

2、边坡处理的工艺流程

（1）测量放线。为确保边坡处理的效果，在施工前期，需要对边坡结构的相关参数进行有效确认，主要包含锚杆设置位置、孔位分布、格构梁以及排水沟等。此外，还以在边坡的特定位置设置监测点，以确保在开挖施工中，不会对边坡稳定性造成较大影响。对于基准点的坐标位置以及标高参数应进行反复核对，在确定参数准确的基础上，围绕基准点坐标展开放线工作。进行格构梁设置时，应首先确定纵向和横向两条中心线，并且在中心线的适当位置设置脚手架，用于进行格构梁施工。进行纵向格构梁施工时，对于中心线位置的确认，要参照工作缝的设置状况，一定以的间距，依次安装格构梁结构。对于排水沟的设置，应借助全站仪技术，对其位置进行准确定位，从根本上提升边坡处理质量，为溢洪道作用的有效发挥提供保障。

（2）土方开挖施工。因高边坡处理时，土方开挖不当就极易造成边坡失稳的问题，对工程质量造成严重影响，为此，具体施工时，可以采取分段开挖的方式，处理好一段的开挖施工后，再进行下一阶段的开挖施工。将每段开挖长度控制在 15m 为宜，根据工程设计方案，对每段的开挖深度进行合理控制，深度过大或者过小均会对开挖施工的整体质量造成影响，从而降低边坡处理的成果。在遇到开挖深度较大的施工坡段时，可以适当进行分层开挖，每层深度确定为 1.0m 左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合外部施工条件和土层的自身分布状况，可以适当选择连续开挖施工或者跳挖的方式。进行分段开挖时的作业难点为，很难保障各个开挖段的有效衔接，在开挖段衔接不当的情绪下极易引发土体松动问题，造成错层现象。

（3）孔位分布。生成支护工作面之后，选用经纬仪、全站仪、皮尺等，结合设计方案，对毛孔位置予以确定，使其误差在 10cm 以内。

（4）钻孔施工。科学安装钻机，确保其牢固性，避免因受力产生移位或摇摆情况。采用科学的方法，复测钻机方位、倾角、水平度和开孔钻头落差点等，将失误率降到最低。借助孔口定位器为开孔工作提供辅助，以免因开孔钻头摆动幅度过大，发生孔位偏移情况。完成锚杆孔位确定之后，参照具体设计方案，钻进成孔。其中，钻孔孔径以 12cm 为宜。施工初期，要结合实际工程情况及要求，科学调整角度，将其误差控制在±1°之内。开展钻进工作时，要严格做好相关记录工作，一旦出现异常，及时与设计人员沟通。

上述施工完成后，应采用高压空气设备对孔内的粉尘进行及时清理，以免孔内粉尘的存在，对注浆液的凝结质量和与孔壁的有效粘结造成较大影响。进行钻孔施工时，出现溢水情况时，应及时采取注浆固结的方式，对溢水口进行有效封堵，从而起到加强锚固作用的目的，以免水体进入孔内，对注浆液的粘稠度造成影响，进而威胁后期的工程质量。清孔操作完成后，无法直接进行灌浆造成的情况下，应对孔口进行封堵，避免杂物进入，影响成孔质量。

（5）锚杆安装。完成塌孔、掉块清洗和处理工作之后，安装锚杆。安装锚索锚杆体初期，对保护层进行检查，并对损坏部位予以恢复。使螺栓均匀受力，以免破坏保护层。锚杆推送过程中，不能够对锚杆进行转动。一旦发生问题，及时将锚杆抽出，检查保护层是否发生损坏及钻孔是否清洁。安放锚杆过程中，避免出现杆体弯曲或扭压情况，确保其与钻孔角度的一致性。

（6）注浆。结束锚杆安装工作后，进行注浆，以免出现锈蚀情况。选用 M25 水泥砂浆作为注浆材料，分两次进行。基于工期考虑，可添加减水剂。使用注浆管将浆液送至孔底，边注边拔，浆液中注浆管埋深以 5cm 为宜，直至注满。倘若注浆孔中有积水，合理控制浆液稠度。完成单次注浆工作后，及时清洗注浆管、注浆泵和搅拌机等，便于再次使用。

（7）混凝土喷浆。完成基坑开挖后，加固格构梁。垂直格构梁和锚杆施工初期，通过位置预留，形成垂直型构梁，继而开展横格构梁施工。安装板钢筋时，底模无流土和流石情况。将短钢锚杆设置在边坡上，并对混凝土保护层砂浆垫块进行制备。优选普通硅酸盐水泥，控制粗、中砂等细骨料含水率、粗骨料粒径及混凝土骨料级配等。科学选择外加剂和速凝剂，速凝剂凝固时间以 5－10min 为宜，钢纤维抗拉强度应在 380MPa 以上。采用插入式振动棒对混凝土进行振捣和浇筑，振捣时间以 10－30s 为宜，直至开始泛浆或无气泡。混凝土浇筑施工过程中，预留充足的钢筋保护层，确保钢筋位置正确。兼顾施工缝预留及各层混凝土振捣密实度等，继而用混凝土对模板进行封堵，并及时对脱落混凝土进行清除。

结语：

水利枢纽工程溢洪道高边坡加固支护基础复杂，需要考量诸多工程要素及相关问题。施工单位要结合实际工程情况，科学规划边坡锚喷支护处理施工过程，严格执行具体施工工艺，达到良好的溢洪道高边坡处理效果，提高水利枢纽工程整体质量，实现预期工程目标。

参考文献：

[1]张建超.复杂地质条件下的溢洪道高边坡开挖施工技术研究[J].中国高新技术企业，2011（25）：60-62.

[2]佚名.水库溢洪道高边坡加固处理分析[J].冶金与材料，2018，38（05）：21-22.

论文作者:欧和平

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b88f76f950bbef92af415c67.html