# 水利工程堤防防渗施工技术应用分析齐佳佳论文_齐佳佳

摘要：水利工程项目在我国具有重要意义，直接与我们的生活息息相关，对我国经济的发展有着重大影响，随着科技的不断发展，水利工程技术也在不断的改进，关于水利工程的技术也在不断的增加，这对经济的发展具有重大作用，水利工程用于农田浇灌、防洪、治涝、供水、发电等，所以其对工程质量的要求更高。因此其发展要与现在的形势相结合，合理利用现代科学技术，进而保障水利工程的顺利进行。堤防工程是水利工程施工过程中重要关注项目，保证堤防工程的质量，对我国水害防治和水资源的合理利用有着重要的影响，长期以来，堤防防渗是影响整个工程质量和应用安全的主要因素，直接影响到水利工程对社会服务的有效发挥，本文主要阐述常用的预防堤坝防渗技术并对防渗施工过程中遇见的问题进行细致分析并提出解决相关问题具体有效对策，旨在为相关工程提供参考和借鉴。

关键词：水利工程；堤防防渗；施工技术；应用分析

0 引言

水利工程相关功能不同，对其分类也不相同，主要分为水电、灌溉和防洪等，虽然在功能上存在不相同之处，但是每一个工程都和我们的生活有着十分密切的关系，影响着我国社会经济发展。为保证水利工程能够顺利开展，在堤防防渗上，要加强相关监督工作，在保证质量的前提下工程顺利完成。在施工过程中，技术人员应不断创新，不仅要考虑到堤防稳固的能力，还要做好相关防渗措施。由于水利工程施工工期较长，相关工程机制相对不够完善，容易造成水渗水现象。所以进一步健全防渗技术，有利于节约水资源和防治水害的发生，同时也为工程建设工作的开展奠定良好基础。

1 堤防防渗加固的重要性

1.1 水利工程建设的内在要求

水利工程建筑施工的过程中比较常见的问题就是建筑物防渗问题，它会影响整个工程的安全性，也会引发水资源的调节和控制过程中的安全问题，同时缩短建筑物的使用寿命，影响人民的财产和生命安全。所以水利工程建设中防渗加固的应用是十分重要，严格按照施工要求进行防渗加固，可防止因施工建筑物渗透的问题而引起工程返工，同时还在一定程度上降低工程成本，节省投入资金，提升建筑工程的使用性能，保障工程建设质量提升，提高自身的效益。

1.2 规避水利工程应用的潜在威胁

在水利工程施工过程中，比较常见问题就是由于渗透而造成的破坏，由于长期水流会在一定程度上对堤坝侵蚀，随着时间的增加渗透会进一步扩大，当水势出现上涨时，堤坝受到压力过大，很有可能会出现塌陷、滑坡甚至是溃岸的情况。所以堤坝防渗加固技术在水利工程中十分重要，如果不能合理预防，会给水利工程正常运行造成直接性的损坏，同时给水利工程附近环境和附近人民的安全带来隐患。在施工的过程中，如果防渗工程被破坏，应该及时修理，要合理对堤基和堤身的加固使用作出相应防护措施，进而保障水利工程的质量和安全。

1.3 社会经济发展的必然要求

水利工程建设是进行水害防治和水资源合理应用的主要手段，在水利工程中，堤防工程是水利工程建设的主要内容，堤防渗漏问题是施工质量控制的难点和重点，它对堤防水利工程具有重要意义，只有不断提升堤防防渗施工质量，才能保证堤防防渗工程发挥其作用，保证充分利用水资源，减少不必要的水资源浪费，进而促进社会经济的发展，并减低因水资源过多而产生的灾害。而在水利工程堤防防渗施工过程中，由于其施工工期较长，所以出现的问题相对较多，为了更好地避免问题的发生，在水利工程施工中，需要对各部分的施工流程进行细致化、标准化控制，从而降低事故的发生，提高水利功能的服务，进而推动我国经济的稳定发展。

2 常用堤防防渗技术

2.1 速凝式低压灌浆技术

当堤坝水位相对较高时比较适合使用速凝式低压灌浆技术，此技术要求施工人员在施工前做好一定的准备工作，具体掌握水流上涌的地理位置和分布情况，根据实际情况和要求选择合适的位置进行钻孔，然后把可以凝固的填充物填入堤坝的缝隙中，起到加固防渗的效果，可以有效的降低水流的速度，使阻力增大，水流侵蚀将在一定程度上得到阻止[1]。这种方法在操作上比较方便，但是适用的范围比较小。还需要进一步改进。

2.2 帷幕灌浆技术

帷幕灌浆技术有一定的局限性，在工程的施工地点选取有很大的限制，此技术适合在土壤岩石比较宽广的地区，或者土壤里有砂砾岩的前提下，才可以施行此技术[2]。用这种施工技术是因为帷幕有很好的防水性，用帷幕将整个堤坝盖住，并把一部分帷幕埋在土壤里，上面的帷幕通过灌浆固定住，这样就能达到很好的堤坝防渗效果。

2.3 灌浆加固法

灌浆加固在堤坝施工的灌浆和堆砌阶段进行，主要是利用填充物来填补堤坝表面上的缝隙，当填充完成之后，坝体就会形成相对牢固密实的泥墙，达到加固的效果[3]。这样使其结构的稳定程度大幅度增加，变得更加的牢固和结实。所以，在施工的过程中，要严格合理控制受压面积和频率。避免因为压力过大或者频率过高而造成堤坝变形。

2.4 混凝土防渗墙技术

混凝土防渗墙施工技术在水利工程中应用十分广泛，主要操作是灌浆，防渗的效果由灌浆的质量决定。它的优点在于所选的原材料比较环保，不会对环境造成很大的影响，在施工的过程中，不会发出很大的噪音，由于本身的重量比较小，对实施工程不会造成较大的影响，最重要的是混凝土防渗墙技术的应用对防水效果很好。但存在一个缺点，其在操作的过程中比较复杂，施工起来有一定困难，需要在地下进行施工操作，对工程安全方面存在一定的影响。

3 防渗施工中的常见问题

3.1 材料选择不规范

材料选择不规范，会直接影响到整个水利工程的建设，保障施工材料的规范进而提高施工材料质量对堤防防渗施工的质量提升具有十分重要意义。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从之前实践过程中来看，堤防防渗施工材料主要存在两个问题，一是土质应用不标准，在工程的建设中，把软弱土换成优质土过程中，由于土质标准换填较差，造成堤坝沉降的现象。二是材料应用的过程不规范，在水利工程建设中，存在土外运现象比较严重，在建设过程中，极易造成工程渗漏的现象[4]。有很多水利工程防渗施工过程中，施工人员对施工设计、施工质量比较重视，往往忽略原材料的选取上。个别相关单位为了自己的利益，不在乎原材料的质量，用比较差的材料在水利工程中进行施工，从而导致工程达不到预计的防渗效果，使整个水利工程的质量明显下降，甚至在施工过程中出现危险。

3.2 技术应用水平低

水利工程是相当庞大的一项工程项目，占地面积比较多，施工的过程也相对比较复杂，这就需要在前期一定做好相关的工作，结合施工现场特点和相关资料，利用比较适合当地的施工防渗方案，并且在整个施工的过程中，一定要有专门人员进行监督管理，来保证防渗技术是按照设定的方案进行。水利防渗施工受到施工环境的直接影响，不能确保防渗质量达到标准水平，施工人员必须因地制宜选择最佳的施工技术方案，当前所常用的堤防防渗技术受到自身能力的影响，导致防渗施工很难发挥最大效果，降低整体技术应用水平。

3.3 质量监管不完善

由于水利工程的规模比较大，在一个工程项目确定实施时，施工单位会把工程分成几部分分给不同的公司去完成，但在施工单位对各公司进行实时管理有一定的难度，施工单位给公司很少提供专业人员进行技术指导和质量监管，导致最后完成的工程质量没有太大的保证。我国对堤防工程的建设提出更好的检验要求和验收标准，由于水利工程堤防建设的重要性和特殊性，对于有些施工结构要聘请第三方机构对堤防工程进行检测，在实际情况中，受到工期和监管认知等因素的影响，总体上的质量监理相对不完善。

4 提升防渗施工水平的对策

4.1 加大材料质量管理

对于水利工程堤防建设来说，施工材料的质量会直接影响整个工程的堤防防渗效果，在工程的施工过程中，相关施工人员首先要对施工建设区域的环境进行查看和勘察，对土质、土层环境有一定的了解，对软弱土替换的范围明确。其次，应对水流冲击压力和堤坝应用等级进行合理分析，在选择优质土上严格要求，在提升填充材料质量的同时，有效预防堤坝沉降和渗漏的现象。最后，应就近取材，对材料的类型、规格以及相应的距离做到合理化，才能对水利堤坝建设成本得到有效控制，在水利工程建设项目中，从施工到竣工都要做好原材料质量管理工作，水利工程项目施工人员在进行质检中要严格按照标准进行质量监管，同时也要对水利工程建设项目的责任主体全过程加强管理，为提升施工的质量奠定坚实基础。

4.2 提升技术应用水平

在水利工程堤防建设过程中，提升施工技术应用水平能够有效的提高堤岸建设的质量，进而提升水利工程整体结构预防渗漏的效果。具体相关施工人员应在以下两个层面上进行合理把控：第一，在现在的实际情况中，水利堤防防渗技术在不断的丰富，要想提升堤防防渗施工质量，施工人员应在防渗技术上，根据具体的防渗建设内容，加深相关技术深层次的应用，比如，应用帷幕灌浆技术，施工人员应在重灌浆浆液的匹配上合理控制，确保其满足相应堤防建设的标准，具有比较高的凝胶性，达到与堤防基地很好的融合效果[5]。在帷幕灌浆实施的过程中，还要注重方法的应用，进而提升堤防防渗施工质量。第二，再具体水利工程堤防建设的过程中，相关人员在施工图纸上要高标准要求，在做好前期清理堤基表层工作的同时，进行地基打实、防渗质量等相关内容具体把控，有利于水利工程建设顺利开展。

4.3 严格质量监管体系

严格质量监管体系是提升水利工程堤防防渗施工质量合理的重要保证，在实际的水利工程建设过程中，必须从建设工程施工过程和工程验收过程两个环节进行质量监管，在设计质量、相关设备管理、工程进度控制、相关人员管理等都需要进行合理监管。比如，对于相关人员管理，不仅要确保水利建设人员具有良好的专业操作技能，还要保证施工组织构架科学合理。在最后的验收过程中，监管人员要严格按照验收标准进行，对于重点施工内容，要推广第三方质量监管机构进行验收，第三方监管机构对水利工程质量检测具有公平性和科学性，第三方监测机构营与参与水利工程项目的建设单位、勘察单位、施工单位以及监理单位没有从属关系，第三方监测机构应具有省部级相关部门认定的检测资质，从而使其检测结果具有权威性。

5 结语

水利工程堤防防渗技术并不是非常容易完成的技术，它操作过程中有一定的复杂性，而且并不能保证百分百的准确率。在水利工程堤防防渗工作中，存在一定的问题，在原材料的选择上不够规范，施工技术的应用比较低，施工管理方面存在一定的不足，导致工程堤防防渗效果相对较低，所以在施工过程中一定要做好监督工作，严格按照相关标准进行。在实际实践过程中，施工人员要意识到堤防防渗的重要性，加大材料质量管理，提升技术应用水平，建立严格的质量监管体系，不断探索更加适合的防渗技术，从而有效提高堤防防渗施工质量，促进水利工程健康稳步的发展。

参考文献

[1]张伟，陈立，韩朝胜，陈爱鑫.水利工程防渗处理施工技术的应用[J].居舍，2019(30):71.

[2]张霞.浅析水利工程建设施工中防渗技术的应用[J].中国建设信息化，2019(18):72-73.

[3]王诗蕊.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的应用[J].科学技术创新，2019(26):117-118.

[4]朱岳庚，顾黄飞.防渗加固技术在水利堤防工程中的具体应用[J].居业，2019(11):105-106.

[5]王天野.水利工程堤防防渗施工技术研究[J].科技创新与应用，2019(32):158-159.

论文作者:齐佳佳

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b88fac65b3e1107b5c5a1668.html