# GRG材料在装饰施工中存在的质量问题及措施分析论文_何亮亮

广东美穗建材科技有限公司 510000

摘要：GRG产品拥有自身优良的特性，经过特殊的处理之后，成为了在建筑行业当中广泛应用的新型装饰材料，但在具体的施工过程当中，也会存在着相关的质量问题，要根据这些问题进行研究与探索，找出相关解决策略，防止质量问题的产生，以满足人们对于建筑装饰的需要。

关键词：GRG材料；建筑；质量问题；防治措施

引言

随着人们生活水平的不断提高，人们对于艺术的追求也逐渐开始提高，所以在建筑当中人们不再只是追求于原本的坚固与实用，逐渐开始追求建筑当中的审美需美。而为了满足人们的审美需求，在现在的大型建筑物当中，经常会使用GRG材料来满足人们对于审美，审美和对于声学反射的需求。但GRG材料的大量运用，在施工过程当中也同样会出现各种各样的质量问题，本文根据继而在施工过程当中存在的质量问题进行了探索与研究，提出了相关防治措施。希望能够对GRG材料在建筑行业方面的运用有所帮助。

1 GRG材料的优良特性

GRG材料自身拥有良好的可塑性，可以随着人们的需求来进行各种造型的设计，并且能够适用于各种造型的学校，商场，医院，剧院等场所。这种新型的装饰材料能够定制成各种形式的单曲面，双曲面各种几何图形，浮雕，图形等造型。可以跟随设计师的设计来进行装饰，它的质量非常轻，对于大型的装饰物可以缓解其重量的负荷，并且不容易开裂变形等，而且在施工的过程当中，可以满足节能环保的需求。所以他在建筑材料当中能够被广泛运用，但在具体的加工过程当中也会出现相关的质量问题，从而影响人们的使用。

2 施工过程中存在的质量问题

GRG材料在施工的过程当中，首先要深化公益将设计的图案形状，转化为CAD剖面图，并且能够将三维空间的材料分割成若干块的GRG，然后通过测量放线钢骨架制作安装等步骤，将GRG材料通过工厂加工制作成GRG样板进行现场安装，然后将这些板材通过接缝处理，抹灰，找平等，在运用各种设备进行孔洞开孔，最后对材料进行底漆喷绘就可以完成安装。但在具体的装饰装修过程当中，会存在着许许多多的问题。

2.1预埋件的精准度和安装问题

如果在不同的建筑场合，使用GRG材料就要根据不同场景的规划与设计来制作生产模具，如果，场景的墙面为曲面造型，并且采用了不对称的设计，那么在模具生产加工的过程当中，就会存在很的困难。并且由于不同的造型与不对称设计模具的制作量将会非常大，而且在不同的情况下生产过程当中放置的位置也不同。这样会造成由于GRG预埋件的位置不准确，就会造成后续的，在现场安装过程当中，与钢架结构基层的位置不符，安装过程当中会存在许多的困难，甚至导致不能安装。如果根据当时的位置进行调整，在现场对于这些材料进行及时的切割，修补，整改等工作则会严重影响安装的整体进度，并且由于后期的改造会对质量产生相关的影响，所以会严重耽误工期及质量。

2.2材料起壳、装饰面脱落等问题

许多大型的建筑由于对于声音反射的需求，所以在建设装修的过程当中，会采用许多的GRG材料作为天花板吊顶，并且，在外部装饰的过程当中，选取各种艺术涂料进行装饰。这样的装饰效果，会造成艺术涂料在GRG材料上出现咳脱落等现象，由于大型建筑物的空间较大，吊顶较高，所以在进行维修养护的过程当中需要，建设搭建许多的脚手架来进行维修养护工作。并且吊顶天花板装饰物涂料一旦出现起壳、脱落的现象，就需要花费大量的物资进行维修，这样还会造成大型建筑物，由于维修与养护而不能进行正常的使用，这样就会影响到建筑内，活动的正常开展，给人们的生活造成了阻碍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3墙面出现裂缝问题

一般为了满足建筑物的整体效果，所以在进行建筑施工的过程当中，常常会大量的使用GRG，板材来进行墙面设计，但是在施工，完成过后，经历了寒冷与高温之后墙面就会出现大量的裂缝。虽然GRG材料整体的性能较好，能够达到节能环保的要求，也能够有较高的防水性，并且可塑性非常强，但是并不能够有效的避免墙体裂缝的出现。而且由于温差的问题是材料本身的伸缩性较大，由于热胀冷缩的效应，会使墙面出现裂缝，这样的裂缝将会影响到墙面的整体使用，而且也会对装饰的整体效果产生极大的影响。

3 解决措施

3.1预埋线及安装问题的解决措施

针对存在的许多问题，我们要进行与防治，所以在进行生产加工之前，就要对于施工现场的环境进行准确测量，精确的定位，严格要求厂家按照标准来进行制图与加工，要严格按照1比1的尺寸将模具进行制作与加工，才能够在具体的安装过程当中来减少误差，并且为了保证整体材料的精确度，在施工的过程当中，要按照已经完成面线，进行数项钢架的焊接，在水平钢架焊接的过程当中，要求厂家按照基层钢架进行尺寸对比赛进行焊接，而且在场的施工人员要不断的监测焊接的质量，才能够减少由于误差而影响质量的问题。在安装GRG，材料吊顶的过程当中，可以采用先进的方式，采用吊装式来进行安装，这样可以减少焊接工作也可以达到节能环保的效果来减少由焊接引起的烟火，废气等现象，来保证安装的过程当中的安全性。

3.2装饰面起壳、脱落等问题的解决措施

由于GRG材料涂抹的装饰而引起的起壳装饰面脱落等现象，大部分是由于腻子基层与GRG，材料之间的粘粘度不够。所以在具体的施工过程当中，就要选取环保型的胶水，并且在胶水干透后再进行涂抹腻子粉，等腻子粉干透之后再进行打磨，最后进行艺术涂料的喷绘等工作，这样就可以减少由于GRG材料引起的起壳外装饰脱落等问题。在天花板或墙面的施工过程当中，可以先涂上一层环保型的胶水，这样能够保证腻子层与GRG材料的粘黏度，进而减少相关脱落等问题。

3.3墙面裂缝的解决措施

对于GRG材料墙面出现的裂缝，一方面可能是由于在设计的过程当中，过度的追求整体性，所以在施工的过程当中，不愿意留伸缩缝，这样就会造成墙面，天花板等出现裂缝问题。在安装的过程当中，如果中板与板之间的接缝没有处理牢固，那么在长时间的使用过后也会使GRG，材料出现裂缝问题。在不同的楼层之间不均匀的沉降，也会导致GRG板面出现不同的裂缝。所以在具体的设计，施工过程当中，既要保留墙面的整体性，也要在可行的范围内留有伸缩缝面可以伸缩，并且能够满足装饰效果，才能够减少裂缝的产生。在安装的过程当中，板与板之间的接缝要严格按照标，并且要粘粘的非常牢固才可以满足强度需求来减少裂缝的产生。对于楼层的不均匀沉降而导致的墙面裂缝，在施工的过程当中，要预留出同样的沉降缝，墙面保持足够的伸缩，要足够的伸缩缝，以减少墙面裂缝的产生。

结语：

根据GRG材料在装饰施工过程当中存在的问题进行了相关的探索与分析，并且提供了相关的防治措施，以此来减少在施工过程当中存在的相关问题。建筑行业内GRG材料广泛应用，针对存在的问题，仍需要我们进行不断的探索研究。

参考文献：

[1]杨胜利. 探讨GRG材料在装饰施工中存在的质量问题及防治措施[J]. 现代装饰（理论），2015（7）：26-28.

[2]陈志强. 山西大剧院工程概述及GRG装饰材料的应用[J]. 山西建筑，2012，38（26）：9-10.

[3]乔永强，傅金融. GRG在建筑中庭杯口饰面中的应用和施工[J]. 建筑施工，2017，39（7）：1064-1065.

论文作者:何亮亮

论文发表刊物:《房地产世界》2019年7期

论文发表时间:2019/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b8983473aefa64c6839d1969.html