# 民用住宅内外墙装饰抹灰论文_张小文

汉中鑫成建筑有限公司 陕西汉中 723100

摘要：我国建筑的种类以及功能开始不断的增多，人们的生活水平以及质量也有了质的提高。在建筑设施中民用住宅的内外墙装饰抹灰的施工技术成为了整体建筑施工的难点，楼体建筑受到外力因素的影响，很容易在其墙面上产生不同程度的损坏，进而发生漏水渗水的现象，使得该建筑楼体的使用寿命缩短，给相关的施工工人也形成了很大的不便和困难。本文主要论述的是如何对民用住宅内外墙进行装饰抹灰，通过对相关的工程案例进行分析，找出具体的施工办法，提高民用住宅的建设美观程度。

关键词：民用住宅；内外墙面；装饰抹灰

引言

建筑工程中，装饰抹灰等材料的应用已经成为现阶段我国建设施工的重点，在进行施工设计时，需要注重该民用住宅建筑设施的美观程度，在不影响建筑楼体质量的情况，选择美观性比较强的装饰抹灰等材料，对整体的施工流程也要进行管理和控制，保证其施工流程的连续性。在对该建筑楼体施工时，要注重内外墙装饰抹灰的施工过程，对其的质量进行调整和控制，让其装饰抹灰墙面发挥出其作用，保护好整个楼体建筑，提高建筑设施的功能，并在一定程度上美观该楼体建筑，做好相关的保温措施，起到一定的防潮等效果，保证人们的生活质量。

一、工程案例

为了能更好的更深入的研究民用住宅内外墙装饰抹灰的施工要求，本文以我国某以民用建筑为例，对其施工办法进行讲解，提高其装饰抹灰的施工技术。满足人们的生活需求，给该城市的发展提供一定的基础保障。

该工程项目的结构是砖混的形式，一共有5层楼，整体的砌体墙是由页岩多孔砖构成的，在对其楼体的墙面进行装饰抹灰时，所采用的方式为，先对楼体的基层进行处理，在处理完毕后，在利用水泥以及砂浆对其进行磨平，对其的厚度要进行控制，将其控制在一定的范围内，对该建筑设施内墙面的施工抹灰方式为，利用石膏砂浆等材料对其墙面进行涂抹施工，完成其打底作业，其采用的墙面缝合剂为专用勾缝剂，进行缝隙的粘贴，粘贴的厚度要进行调控，然后在利用胶水泥砂浆等材料进行结层，最后在使用其材料进行打底等压实作业，磨平其墙面。

二、民用住宅内外墙装饰抹灰的施工技术

该建筑项目进行内外墙装饰抹灰的施工面积比较大，采用的是一些质量比较轻的砌体，用其进行抹灰施工，在进行施工时，要格外注意其砌体和建筑框架等之间的影响程度，在实际的施工中，二者常常会受到一定的影响，进而产生开裂或者空鼓等现象，给建筑楼体的质量带来了不良的影响，阻碍了建筑楼体的施工建设。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.处理过程

首先要对民用住宅建筑的基层进行施工和处理，在对其基层处理完毕后，在其上面洒上食量的水，让这些水发挥出其作用，对其墙面起到一定的湿润作用，然后在上面贴上灰饼，进行冲标筋等作业，其次，在对墙面进行抗裂网的粘贴工作，保护好整个施工墙面，防止墙面出现破裂等现象，再次，对住宅墙体进行抹灰，最后，进行装饰材料的施工，提高住宅建筑的美观程度，营造一个舒适的美观的生活环境。

2.施工前期

在对住宅建筑进行内外墙的装饰抹灰施工时，首先要对其前期进行施工的准备工作，完善其整体的施工流程。

（1）清理工作

在对墙面进行抹灰施工前，要对其墙面进行清理，保持其墙面的干净整洁程度，然后在根据相关抹灰施工原则，进行墙面的抹灰施工，找好规矩，在进行找平，利用好相关的设备工具，在清理完成后，对墙面进行浇水，保持其湿润程度。

（2）室内墙面、柱面抹灰应三次成活

一般厚度为20ram，总厚度不得大于35mm，如大于35mm时应向主管技术人员提出、得到处理方案后才进行抹灰，1、2次为l：3水泥砂浆，3次面层用1：2砂浆罩面压光。阳角和门洞口的阳角，用1：2水泥砂浆抹出护角，护角高度2m，每侧宽度50mm。抹灰面层应压光。

3.贴灰饼、冲标筋

用托板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1．8m为宜。用l：3水泥，做成50mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直，水平方向用靠尺板或拉通线找平，先上后下。

三、民用住宅内外墙装饰抹灰施工需要注意的问题以及施工办法

1.空鼓、开裂以及烂根等现象

在对建筑设施进行施工时，需要对空鼓、开裂以及烂根等现象进行重视，当施工人员没有将楼体基层处理干净时或者对其浇水工作不彻底时，很容易产生这些现象，这些现象的发生直接影响该楼体建筑的施工质量，对此，可以从3个方面对其进行解决，第一个方面，做好相关的施工准备工作，把其基体进行深度的清理，做好浇水的工作；第二个方面。在实际的施工操作过程中，要对其施工过程进行严苛的管理和控制，认真仔细的检查施工的流程，对墙面进行分层分遍压实；第三个方面，在施工完成后，要做好相关的墙面保护工作，注重其施工的干净程度，对其环境进行清扫，此外还要对其抹灰层进行检测，防止墙面出现烂根等现象。

2.美观程度

在进行墙面的装饰抹灰施工时，必须要对其墙面的施工进行找平，不允许墙面出现坑洼等现象，保持墙面的整洁程度。对此，相关的施工人员要注意好接槎工序，在进行抹灰施工时，对相关的施工材料要进行检查，保证其颜色的一致程度，尽可能的使用同一个批次进场入库的水泥，对基层进行浇水时，要保证其水的浇透程度，以此来保证民用住宅内外墙的颜色一致性，防止其出现颜色不均匀的现象，影响整个楼体的美观程度。

结语：依据文章上述的内容，对楼体建筑进行内外墙的装饰抹灰施工，从多个方面去分析影响我国民用住宅建筑内外墙装饰抹灰施工的因素，从基础上入手，对这些因素进行深入的探究，找到其解决的办法，从而提高整体的施工技术，此外，相关的施工单位还要提高设计人员的设计水平，让相关的人员意识到内外墙装饰抹灰施工的重要性，提升他们对于施工建设材料的认知程度，不断的积累其施工建设的经验，做好基础的保障措施，解决掉住宅建筑中的内外墙抹灰出现断裂的问题，尽可能的避免外力因素对其的影响，为我国建筑行业的发展奠定一个坚实的基础。

参考文献：

[1] 张洋.建筑外墙装饰的探讨[J].科技创新与应用.2012（07）

[2] 韩晓莉.建筑外墙装饰施工中的问题及策略[J].现代装饰（理论）.2012（11）

[3] 卢燕.巴渝地区农村建筑外墙装饰探析[J].现代装饰（理论）.2014（11）

论文作者:张小文

论文发表刊物:《基层建设》2017年第29期

论文发表时间:2018/1/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b8dadb047d54d51c8b9c7884.html