# 工民建中深基坑开挖与支护施工技术探析王占军论文_王占军

摘要:近年来建筑行业发展速度较快，这也有效地带动了施工技术的进步。在当前工民建施工过程中，深基坑施工是较为重要的施工内容，基坑开挖和支护施工技术对于深基坑的安全、顺利进行具有至关重要的作用。因此在工民建深基坑施工中，需要掌握基坑开挖和支护施工技术的要点，确保深基坑施工的质量。该丈分析了深基坑支护施工技术特点。

关键词:深基坑开挖;深基坑支护;特点;施工技术

引言

在工民建深基坑施工过程中,开挖和支护作为施工中较为重要的环节，其具体施工质量直接关系到整体工程的质量。在实际施工过程中任何一个环节出现问题都会导致施工隐患发生，从而影响施工的安全和质量。这就需要合理运用开挖和支护技术。掌握施工的要点。并对施工过程中每一个细节的质量严格控制，确保工民建工程的整体质量。

1选择深基坑开挖与支护的方案

在采用深基坑的开挖和支护技术之前，相关技术人员要到施工现场进行勘察，将施工现场的水质情况进行有效的了解，以及深基坑的具体深度会和施工地点的土质情况，还要结合工作经验和相关理论，制定出一个科学合理的深基坑的开挖和支护方案。一般情况下，选择深基坑方案主要有三种因素进行影响。第一种，在现场勘查中，如果发现在5m以下是无水的土质，其地下水位较低，而在基坑上面的位置,不会受到地下水的影响，在设计方案时，应该选择分级放坡开挖，在此基础要设置开挖平台，使用无支挡的技术方案进行挖掘。第二种，如果在5m以下是有水土质。其地下水位比较高的情况下，在基坑的上部会受到地下水的影响，这就要求施工单位在选择方案的时候，可以选择分级故坡开挖，这就需要设置开挖平台。在具体施工过程中，由于涌水量的不同，设置的排水方案也不同。第三种，在5m以下的土质,其中存在着很多的石头，属于土质加石质基坑。可以采用分级放坡开挖方式，同样需要设计开挖平台，不需要支档操作。

2对于基坑支护施工技术的分析探讨

2.1施工之前的准备工作

在基坑开挖之前，要将测量工作做好，设置好基础纵横边线以及中心桩的位置，临时水准基点和中线测量出来，还要对断面进行及时的测量，再将基础边桩放出，核对操作无误之后，就可以进行施工操作。在设置护桃的时候，桩的位置要设置在基坑开挖范围之外。还要严格按照设计的坡度以及十字线等进行施工，在基坑开究边线进行设置，将十字线具体的桩点位置进行有效的测量。基坑开挖范围要按照设计要求执行。将施工现场地面的堆土以及障碍物进行全部的清除。在开挖基坑之前，要将施工现场地面的排水系统进行完善，在基坑外缘处要设计好防水梗和排水坡，从而将施工现场的实际情况进行有效的分析。测量出适当的位置，然后进行设置截水沟，将基坑的质量进行有效的提高。

2.2开挖基坑的技术情况分析

在正式基坑开挖之前，要对降水井以及井点降水等进行处理，当地下水位进行下降，要组织人员进行基坑的开挖。按照几何的基础模板以及基坑排水的要求，对于无水的土质基坑底面，应该按照基础设计平面尺寸，在每边放宽50cn.这样就符合周團汇水井和排水沟的需要。但是要注意每边放宽的最:大宽度不能小于80cm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于基坑的挖掘工作，一 般情况下，是由人工和设备一同进行操作的，整个操作过程都按照设计方案来执行，比如在操作中平台的高程，平台的宽度. .以及开挖的尺寸等。还有就是在工作过程中，要将施工地的地质变化情况进行及时的监测，一但出现问题，就要对正基坑尺寸和开挖的坡度进行及时的修改。在整个开挖过程中，.施工单位要做到勤测量、勤检查。不能出现超挖基坑的问题，从而出现过多的回填土方量。基坑挖掘的时候。当施工现场中的地质情况存在着问题时，要及时进行基坑的护坡防护，不能出现滑坡等问题。

(1)降水井的设计分析。要保证基坑开挖的正常运行。

就要及时的分析排降水以及基坑支挡工艺。第一种。在设计降水井的时候，在深基坑内。要根据实际情况进行降水井的设置，要保证降水井的数据在固定不变的情况下才能实施。在选择过程中，要将基坑实际的出水量进行及时的分析，对于深基坑内降水井直径而言，要求在30cm以上，在80cm以下。还要合理安排降水井的数量和直径大小。合理科学的选择降水井。在最大的程度上将其中的作用进行有效的发挥。

降水井的设计情况分析。一般情况下，在降水井进行施工时，一般不是由建筑单位单方面进行操作的，都是由当地的专业钻井队伍进行有关的施工协同操作。在降水井进行施工过程中。一般有三个步骤，第一步，采用小型冲击钻进行打孔操作:第二步。在打孔操作完成之后，对降水井护壁进行安装，其实就是采用钢丝网将降水井底部进行捆扎牢固，这样在一定程度上可以将石块降落进行有效的防止，可以对井底进行有效的堵塞。

降水井的降水情况分析。在降水井施工完成之后，要及时的对降水井进行抽水操作，降水井存在着很大的压力，这就要求在抽水过程中，采用功率比较大的潜水泵，抽水时间也比较长，最长会在二十四小时以上.还要将所抽的水进行，及时的引出去，这样就能保证抽出去的水不会影响基坑的正常使用,

2.3基坑钢板桩的施工操作技术分析

在进行基坑钢板桩施工中，要先选择钢板桩的型号，还菱结合基坑外侧土层的荷载，基坑的实际深度以及基坑底部的土质情况等在实际施工过程中，要先对钢板桩的质量进行检查，观察钢板桩外观是否存在严重的扭曲以及变形等对于那些不合格的钢板桩，不能出现在实际施工之中还要对施工场地进行及时的平整工作，这样才能顺利保证放样的操作，机械设备行驶不会有障碍物影响等对于测量定位要按照设计尺寸的要求进行测量出钢板桩插打的位置，再将轮廓线进行打出，这样有利于进行后期定位操作在插打钢板桩的时候，可以使用带有腹带的液压打桩机进行打插，需要有关的工作人员进行密切配合。

3结束语

在工民建施工中，深基坑的开挖与支护是十分重要的施工技术，将直接影响到整个工程的质量。这就要求采取科学有效的措施，保证深基坑开挖与支护的质量，进而将工程的安全性与稳定性进行有效的提高，还要做好相应的施工过程中的监督工作，保证各个环节的质量，在整体上提升施工的质量。

参考文献

[1]林胜敏.工民建中深基坑开挖与支护施工技术分析[J].建材与装饰,2019(35):31-32.

[2]金亮.工民建中深基坑开挖与支护施工技术探析[J].住宅与房地产,2019(31):164.

[3]黄国辉.工民建中深基坑开挖与支护施工技术探讨[J].门窗,2019(20):78+81.

论文作者:王占军

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b8fd10635233e4df96aa716a.html