# 民用建筑消防工程给水设计问题刍议论文_陈磊

江阴市恒安消防工程有限公司 江苏江阴 214400

摘要：随着人们生活水平不断提高，生活安全保障成为当今社会较大问题，对于我们生活工作环境来讲，建筑消防问题在一定程度上影响着人们生活质量。在这其中，消防工程给水问题占很大比例，消防建筑给水设计是否完善直接关系到人们群众生命财产安全，如何防止在消防给水设计过程中出现纰漏成为一大难题。所以，合理设计民用建筑消防给水系统，做好防火措施，在遇到突发状况时该如何解决成为热门话题，本文主要探讨了民用建筑消防工程给水设计问题。

关键词：民用建筑；消防给水；设计

1.前言

随着经济不断发展，各种各样的建筑类型被设计出展现在人们眼前，建筑数量也日益加大，对于供人们群众居住的建筑房屋来讲，安全问题首先应该被重视起来，完善消防系统有利于保障人民生命安全，降低财产损失，把建筑失火时的危险系数降到最低。消防系统将大部分的建筑房屋结构巧妙连接在一起，相辅相成变为一个整体，贯穿建筑整体结构。为了保证建筑房屋安全，合理科学的设计消防给水设计成为前提，不仅需要系统规范的去分析建筑结构问题，而且需要制定针对性方案，提供建筑将工程给水设计的合理性。

2.民用建筑消防工程给水系统的可靠性

民用建筑消防工程给水系统主要由自动喷水灭火系统，储备水池系统，消防栓供水系统组成，这些系统相互配合，相互协调，保证了民用建筑消防工程给水系统可靠性。另一方面，因为民用建筑失火不同于大型建筑失火，需要配备消防车，动用大量人力物力去火速解决问题，对于人们群众平时居住环境，民用建筑消防工程给水系统可以及时有效，在固定的时间，充分利用现有条件去解决问题，在发生失火事故时，可以在规定时间内去给水灭火，最大限度保证人们生命安全，避免财产损失，所以说民用建筑消防工程给水系统具有可靠性。

3.合理设计民用建筑消防工程给水系统

为了加强消防供水能力，提高覆盖范围，需要结合建筑结构特点，消防供水压力，消防灭火方式方面来分析考虑，消防供水能力的强弱直接关系防火安全性能的高低，消防供水压力的控制影响给水时的效率，只有妥善处理这些问题，保证不存在差错，才可以更好去进行消防工作，以下分别从消防的供水压力、消防给水系统供水范围、消防给水系统灭火方式等方面进行探讨。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1消防供水压力

消防给水按压力工况分类可以分为高压消防给水系统又称为常高压系统，能始终保持满足水灭火设施所需的系统工作压力和流量，比较特殊的是该系统不用水泵增压，火灾时无需消防水泵直接加压的系统。低压消防给水系统能满足消防车或手抬泵等取水所需从地面算起不应小于0.10MPa的压力和流量的系统。临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火设施所需的系统工作压力和流量，火灾时能直接自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的压力和流量。对于高压消防给水系统，低压消防给水系统和临时高压给水系统三种系统模式来讲，不同系统存在不同的优缺点，适用于不同的建筑消防工程当中，在生活或者工业生产中，应该按照最大给水用量去满足。稳高压给水系统主要依靠稳压装置保持给水压力，保持系统中最不利点的水压，以确保在灭火时的需要，由于在系统中设有消防泵的消防功能，在灭火时利用联动装置启动消防泵，更加方便快捷的进行消防工作。

3.2消防给水系统灭火方式

在民用建筑消防工程给水系统灭火方式中包括自动喷水灭火系统和消防栓给水系统，两者消防灭火系统具有不同方式进行灭火，自动喷水系统在设计上采用各种技术集合，并且在设计自动喷水灭火系统中会出现各种各样的故障，主要包括稳压泵位置问题。那么下面我们进行具体论述。

自动喷水灭火系统中的稳压泵在系统中扮演着重要的作用，设计者常常会处心积虑的设置它的位置，以免会对系统造成巨大影响。而有的设计者将稳压泵位置设置在自动喷水系统的立管顶部，但是这完全没有什么理论依据，会导致重大事故。这其中涉及物理原理，喷头在大火中受热从而导致爆炸，那么阀门就会漏气，从而导致压力值急速下降。如果此时启动稳压泵，则就会造成管内压力急速再次升高，在这个压力不断变化过程中，会产生诸多问题。自动喷水灭火具有自动化系统，再出现火情时可以自动报警，控制火灾程度并且能够自动喷水，这种消防方式在生活中被广泛使用，并且成功率较高，但是存在一个缺点就是成本较大，浪费水资源。消防栓给水系统是一种比较节省人力资源的灭火方式，室内消火栓给水系统的类型按照高、低层建筑分类，有少层建筑室内给水消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。在建筑内保证每一层同时安置两只消防水枪，消防栓应该独立设置，不可以与生活给水系统合用，把消防栓放在明显，容易获取的地方开口向下与墙面垂直，根据不同的建筑环境选择不同灭火方式才能合理有效率完成消防任务。

4.结束语

综合本文内容，在民用建筑消防工程给水设计方面需要考虑很多的因素和问题，不仅要了解掌握消防给水系统的相关知识和内容，而且在出现问题时要及时解决，才能更好完善消防给水系统。

参考文献

[1]周秋玲. 高层建筑消防工程给水设计审核中应注意的几个问题[J]. 科技与创新，2016，(08)：73.

[2]黄志峰. 新消规下建筑消防给水系统的设计浅析[J]. 江西建材，2016，(06)：62+64.

[3]窦鑫，王琦. 浅谈高层民用建筑消防给水设计常见问题[J]. 四川水泥，2015，(06)：69.

[4]陆春蕾，祁祖兴. 高层建筑群共用高位消防水箱问题探讨[J]. 消防科学与技术，2014，(12)：1405-1408.

[5]崔满常. 浅谈高层建筑给水排水工程设计的常见问题[J]. 江西建材，2014，(02)：17-18.

论文作者:陈磊

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年1期

论文发表时间:2017/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b955dd79523788d1b0787743.html