# 论园林绿化种植施工的质量管理论文_王志鹏 许明霞

王志鹏 许明霞 河北创艺园林有限公司050000

摘 要 园林绿化工程管理是一门实践性很强的学科，在实际工作中既要掌握工程施工工艺流程，同时要具备现场施工指导等方面的技术，只有这样才能在保证工程质量的前提下，创造出宜人的园林作品，园林绿化种植工程与其他工程相比，有其显著的特殊性。所谓“种植工程”，是指按照园林设计施工图纸，完成某一地区的植物栽植工程。栽植的广义是指“挖”、“运”“种”、“养”等基本环节。下面仅从园林绿化种植施工的原则和施工前后的管理来谈谈如何控制好园林绿化种植施工的质量管理。

关键词 园林绿化 种植工程

一、树木种植成活的原理

一株正常生长的树木，其根系与土壤密切结合，地下部分与地上部分生理代谢是平衡的。由于挖掘，根系与原有土壤的密切关系被破坏，吸收根系大部分断留在土壤中，根部与地上部分代谢平衡也就被破坏。而根系的再生，在一定的条件下需要相当的一段时间。由此可见，如何使移植来的树木与新环境迅速建立正常联系，及时恢复树体内平衡的新陈代谢，是移植成活的关键，否则，树木就有死亡的危险。而影响这种新平衡体系建立的快慢，与树种的习性、生长年龄、移植技术、物候状况以及外界因子，都有密切的关系。

二、选择合适的移植时间

根据栽植成活的原理，植树的的最佳时机应选择在蒸腾量最小和有利根系及时恢复，保证水份代谢平衡的时期。一般最好的季节是在春季萌芽前和秋季落叶后。

1.春季种植植： 从树木生理活动来讲，春季是树木开始生长的大好时期，且土壤水分充足，是主要的种植季节，树木根系在相对较低的温度下，即可开始活动。因此春季种植是符合树木先长根、后发枝叶的物候顺序，有利于水分代谢的平衡。

2.夏季种植：春旱地区，特别是冬旱连接春旱的地区，春季土壤水分严重不足，蒸发量又大，不是适宜种植季节，而以夏季移植为宜，夏季移植必须掌握恰当的时机，以种植后能有相当一段时间处于连阴雨天气为最佳，看好天气预报，掌握好当地降雨规律和当年的降雨情况，科学地把握好天气情况，合理安排好种植时间。

3.秋季种植：秋季气温逐渐下降，蒸腾量较低，土壤水份状态状态较稳定。从苗木生理来说，此时树木体内储藏营养较丰富；多数树木根系生长有一次小高峰。因此根系无自然休眠期，只要冬季冻土层不厚，下层根系仍有一定生长活动，且第二年春节萌动也早。秋植的时间较长，子树木落叶后至土壤冻结前都可以进行。秋植选择时间越早越好，一般在树木一落叶就开始种植为好。

4.冬季种植：华南地区只要咩有严重的干旱，冬季植树也可收到很好的效果，南方地区温度平均在0度以上，冬季移植只要掌握好根系灌溉水量，整个冬季都可以进行；北方由于土壤已经冻结，一般冬季种植是在秋季就把种植穴挖好，树木带冻土坨过来，种植后，浇透封冻水，待第二年春季来临时需要加固树木。

三、种植施工的原则

为确保种植树木的成活率，必须遵循以下几个施工原则

1.必须符合规划设计的要求，一些绿化设计，都要通过工程的施工来实现。种植工程施工是把设计师的理念（规划设计、理念）变为现实的具体工作。为了充分实现设计者所预想的美好蓝图，施工者必须熟悉图纸，理解设计意图和要求，并严格遵照设计图纸进行施工。如果施工人员发现设计图纸与现场实际不符，则及时向设计人员提出，如需变更设计时，则必须要求设计部门的同意，做好设计变更手续，绝对不可以自行其事。

2.种植技术必须符合树木的生活习性，树木除有共同的基本特征外，各种树木都有它本身的生理特征。施工人员必须了解其共性与特性，并采取相当的技术措施，才能保证植树成活和工程的真正完成。

3.定好施工时间，掌握好适宜的施工季节。

4.严格执行树木种植工程的技术规范和操作规程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、苗木选择与相应的施工措施

不同的植物形成不同的遗传特性，各种树木对环境条件的要求和适应能力表现出很大的差异，对于移植的适应能力也是如此。因此，尽管选用树种、苗木是规划、设计人员的事情，但是在施工种植过程中，也必须根据各种树种不同特性而采取不同的技术措施，才能保证移植成功。有的树种具有很强的再生能力和发展能力，甚至有的品种（柳树、杨树）用一条树杆种植，也能长出新的植株。因此比较容易移植成活；包装、运输也比较简便。此类树木的种植措施也适当的简单一些，一般都用裸根移植，而各种常绿树木，则必须带土丘移植，而且必须保证土球完整，才能种植成活。有时同一个品种，同龄的苗木，由于苗木的质量不同，种植成活率和以后的适应能力也有不同。一般生长健壮，没有病虫害和机械损伤的苗木，移植成活率较高；生长过旺，以致徒长的苗木，因其抗逆性差，反而不如生长一般的苗木容易成活和具有较强的适应性。苗木出圃以前，如果苗木几经移植断根，所形成的根系就紧凑而丰满，种植后容易成活。反之，一直没有移过的实生苗，因根系生长过长，挖苗时，容易损伤，而影响成活。

五、施工前的准备

1.了解工程概况：首先是通过工程主管单位和设计单位，弄清楚全部工程的主要情况，包括掌握工程范围和工程量、了解施工期限、掌握工程投资、熟悉施工图纸、熟悉施工场地情况（包括给排水、管网、管线、 地上附属物等）、定点放线的依据、工程材料的来源、机械施工和机械运输等条件。

2.现场踏勘 了解使用概况后，施工人员还必须亲赴现场，做细致的现场踏勘工作，搞清楚以下情况： 了解施工现场的土质情况，确定是否需要更换种植土；了解“三通一平”等施工条件是否满足；是否需要处理如房屋、树木、农田设施、市政实施等地上构筑物等；安排好施工期间必需的生活设施，如食堂、宿舍、厕所等。

3.编制好施工组织设计

所谓的施工组织设计，就是对工程任务的全面计划安排，配备合理的职能部门：生产指挥、技术指挥、后勤财物、现场资料、安全质检等部门。确定施工程序并安排具体的进度计划，正确的施工工序是出废土、进种植土、整理地形、放样、种植乔木、种植灌木、种植地被和草皮、养护管理。安排好劳动计划，计算出每道工序所需要的劳动力和总劳动力，编制劳动组织形式，根据劳动力计划，确定工人的来源和使用时间，编制劳动组织形式。做好材料采购计划和机械运输计划，按照图纸和工程量清单，提出苗木、肥料、工具等材料采购计划，包括用量、型号、规格、使用进度等；机械使用计划包括列明所需机械、车辆的型号、日用台班等。根据工程任务的具体要求和现场情况，制定具体的技术措施和质量、安全要求等。

绘制平面图，对于比较复杂的工程，必要时还应在编制施工组织设计的同时，绘制施工组织设计现场布置图。图上需标明测量基点、临时工棚、苗木假植地点、水源及交通路线等。根据进度计划和劳动计划，编制好施工成本预算，控制好过程费用。最后做好开工前对工人的技术培训，传授施工技术和操作规程。

六、施工期间质量控制

1.绿化种植土必须满足植物生长所需的水、肥、气、热的等基本条件，严禁建筑垃圾和有害物质混入，盐碱土、粘土、砂土等土质必须按要求进行改良后方可施工。

2.定点放线 根据不同的工程项目，可采用平板仪定点放线、网格法放线、交会法放线。

3.种植穴的质量，对植株以后的生长有很大的影响，除按设计确定位置外，应按根系或土球大小、土质情况来确定穴径大小，并根据树种根系类别，确定穴的深浅。挖穴一般采用人工操作和机械操作。

4.起苗 起苗的质量，直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效果，起苗的质量还与土壤干湿、工具锋利程度有关。起苗一般采用露根法、带土球法。

5.种植前的修剪，目的是保持水分代谢平衡，培养树形，减少运输伤害，修剪原则一般应遵循原树木品种的基本特点，不可违反及自然生长的规律。

6.种植是的注意事项和要求

保持苗木的平面位置和高度必须符合设计规定，行列式种植必须保持横平竖直，左右相差最多不超过树杆的一半；根据不同树木品种来确定埋深深度，过深过浅都不适宜。浇水培堰后，将捆绑枝条的草绳解开，使枝条舒展。树木种植时，最忌根部失水，最好能随挖、随运、随栽；如挖苗后一时无施工条件的，则应妥善假植保护，保证树根潮湿才能种植成活。

7.栽植后的养护管理

绑扎树杆支撑，防止风吹倒伏，中耕浇水，切断土壤的毛细管，减少水分蒸发，有利于保墒。种植后要经常巡查工地，做好病虫害防治，清理现场，做到文明施工。

论文作者:王志鹏 许明霞

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第12期供稿

论文发表时间:2014-3-24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b97010c93c6e2a9e9bfa85ae.html