# 建筑节能在工程建设中的应用分析论文_郦航峰

浙江祥生建设工程有限公司 浙江诸暨 311800

摘要：随着社会的快速发展，能源危机和可持续发展的思想已深入人心，建筑节能技术也成为大家共同关注的热点问题。本文通过建筑节能技术在工程建设中的应用分析，来探讨建筑节能存在的一些问题及改进措施。

关键字：建筑节能；工程建设；问题；改进措施

1.建筑节能概论

所谓建筑节能，就是在满足居住舒适性要求的前提下，在建筑中使用隔热保温的新型墙体材料和高能效比的采暖空调设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的。据不完全统计，我国建筑耗能量已占社会总耗能的30%，随着我国城市化进程的不断推进、城镇建设的高速发展以及人民生活水平的不断提高，专家们预言：如不及时地解决建筑能耗方面存在的问题，这个比例将迅速地上升到40%左右。由此可见，建筑节能刻不容缓，应将其置于建设工作的重要地位。

2.建筑节能在工程建设中的技术应用

2.1建筑节能设计

建筑节能设计要树立“因地制宜、天人合一”的节能环保理念，除应符合国家现行的有关标准、规范外，还要着重考虑以下四个方面：

(1)环境平面规划（选址、布局、朝向、间距、绿化等符合要求）。

(2)单体设计（外形、窗墙比、材料选用、围护结构热工性能等合理）。

(3)建筑细部构造（楼地面、楼梯间、屋顶等保温隔热以及建筑安全节能玻璃的使用）。

(4)节能型空调和采暖器的选用，以及太阳能光热与光电产品的推广应用。

2.2建筑节能技术模式及其技术经济分析

建筑节能外围护结构的隔热保温，主要包括外墙体、门窗、屋顶、楼地面和户隔墙等建筑部位的隔热保温。其中，外墙体隔热保温的技术模式对节能建筑的节能投资和耐久性影响最大。因此，建筑节能技术模式一般按外墙体隔热保温的方式可分为：外保温、内保温和自保温三种模式。

(1)外保温模式：既外墙外保温，俗称“建筑物的外衣”，是由隔热保温材料通过贴、粉、喷的施工工艺，在外墙体外侧的基层上包一层隔热保温层，使其传热阻满足节能标准的要求。该模式的特点是能比较彻底地消除“冷桥”的影响；对外墙体能起到保护作用，使其减少或避免裂、渗的通病；室内装修时，一般不会影响到隔热保温层。相对来说，外墙外保温体系面层移位、空鼓、开裂、脱落的现象，成了外保温质量问题的通病；外保温工程易产生局部发霉、结露甚至成霜；实体检测墙体传热系数达不到节能标准还较为普遍。另外，该模式主要存在着节能投资较大和耐久性差的问题。按外墙体面积计算（不含施工人工费用），仅隔热保温层材料增加的投资约为每平方米40～60元。由于该模式使用的隔热保温材料，一般为高分子有机材料或含有高分子有机成分的材料，易受外界气候影响，耐久性较差，使用年限一般在15～25年，势必还要重新投入维修费用。

(2)内保温模式：所采用的隔热保温材料和施工工艺基本上与外保温模式相同。所不同的是，把隔热保温材料通过贴、粉、喷的施工工艺，在外墙体内侧的基层上增加一层隔热保温层（其厚度按热工规范计算），使其传热阻满足节能标准的要求。该模式的隔热保温层同样地存在着耐久性和节能投资较大的问题。按外墙体面积计算（不含施工人工费用），仅隔热保温层材料增加的投资约为每平方米30～50元。另外，该模式在消除“冷桥”的影响方面则不如外保温模式；室内重新装修时，隔热保温层易被破坏，从而影响墙体的隔热保温性能。

(3)自保温模式：外墙体本身的热工性能技术指标就能达到国家和地方节能设计标准的要求。该模式具有耐久性好和节能投资省等优点，具有久远地发展前景。

综上所述，在三种模式中，外保温模式的技术比较成熟，国内有相关规范、规程及图集与之配套，节能材料品种可随意选择，是目前国家节能建筑重点推广采用的技术模式，系全社会所有，开发、设计单位可无偿自主选用，供应保温材料的厂家也可无偿地予以提供技术咨询服务。

3.建筑节能存在的问题

(1)建筑节能的法规配套不够完善。目前，已出台的法规及节能设计标准，对建筑节能只有总的要求和使用的局限范围，难以推广到不同的建筑类型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(2)节能技术与产品不够成熟。主要是目前我国采用的建筑节能产品高科技含量较低，节能率不高，又多是常规的建筑节能产品，如空心粘土砖、粉煤灰砖、加气混凝土等，高科技的高效保温建筑材料的开发应用范围较窄。

(3)管理机构不健全。目前，一些当地政府领导人对建筑节能工作不够重视，管理机构人员配备不全，不力，建筑节能重要性在广大群众中宣传教育不够，政令不通，影响了节能与环境治理措施的全面落实。

(4)建筑与设备设计不协调，造成节能建筑不节能。

4.建筑节能工作的改进措施

通过上述建筑节能存在问题的分析，为了我国节能建筑工作的更好开展，我建议必须建立技术及政策等方面的保障措施，并树立建筑节能新观念：

4.1技术措施

(1)加强建筑节能从业设计人员的素质培养，增强节能建筑设计与环境质量相统一的迫切感和责任感，要把建筑节能作为建筑设计是否达标的重点考核项目，建筑师应率先执行有关建筑节能的技术标准。结构师和设备师及建筑师之间应互相学习、密切协作，共同实现节能建筑设计的真正统一，确保节能设计的质量。

(2)大力发展节能科学技术，进一步提高建筑材料质量、建筑施工技术即建筑节能技术。尤其应加强国际交流与合作，采取走出去和请进来的“双管齐下”方式，学习发达国家节能的先进经验和先进技术。

(3)积极地因地制宜利用自然和再生能源，如太阳能、地热、地道风、沼气，重视回收应用废热余热，提高能源的利用率。

(4)大力推广采用节能建材、重视建筑节能设备的研究与开发应用，尤其要重视高新技术与建筑技术结合的研究，采用智能化控制，使节能技术成果得到最广泛的推广应用。

(5)尽早开发并推广适合国情的计算机节能分析软件，建立节能研究检测中心及实验室，我们通过理论分析和模型实验，进行优化和对比，使建筑成为真正的节能建筑。

4.2政策措施

(1)加强立法和行政监管力度，根据建筑节能在不同区域的特定环境逐步完善有关设计、施工建筑节能规范与标准，并以政府主管部门的红头文件颁发执行。

(2)采取经济鼓励政策，制定节能建筑和新型建材的税收优惠政策，尤其对节能达标的建筑，在贷款、贴息上给予政策倾斜。

(3)对既有建筑应全面规划，分期分批地实施节能改造，提高能源的利用率。

4.3改变观念

(1)充分注意地区差异的观念。我国幅员辽阔，地区气候、人文、经济水平均有较大差异。不可能用一种类型设备通行全国。对于引进国外产品应分析其产生和应用的背景与我国的异同，择其善者而用之。

(2)建立寿命周期成本观念，一般应按建筑寿命五十年内发生的各项费用，取其总和较低者作为选取决策的依据，不应只考虑一次投资最低者。

(3)外墙应采用复合结构的观念。在推进墙体材料革新时一定要考虑、分析原有传统墙材构成的墙体的诸功能的新墙体中均能得到落实，而且能有效结合，形成整体工作。国内外实践均表明应走复合结构之路。

(4)重视综合设计过程这个新观念。在方案之初即让相关专业工种介入，统筹考虑相互影响，寻求合理的解决方案，不留下遗憾的"硬伤"。

(5)正确对待门窗功能的观念。窗这种透明的围护结构在当代建筑的外围护结构中所占比例特点在阳面正在发生变化，给予关注。

5.结束语

建筑节能是一项综合型性的工作，它涉及建筑材料、建筑设计、建筑构造、建筑物理、建筑施工、暖通空调、物业管理、政策法规等诸多方面，因此，作好建筑节能工作，必须加强协作、共同努力，为国家社会经济的可持续发展，为建筑科学的繁荣进步，做出自己应有的贡献。在建设项目进行的不同时期，从不同角度，依据不同准则对节能进行研究，相信在不久的将来，在大家的共同努力下，节能建筑必将遍布祖国大地；建筑节能事业必将欣欣向荣、前景灿烂。

参考文献：

[1]张捷.浅析建筑节能施工监督管理[J].中国高新技术企业.2009，24.

[2]李清.浅议建筑节能[J].商品与质量.2009，S1.

[3]袁涛.对绿色建筑节能应用分析[J].建筑工程技术与设计.2014,4.

论文作者:郦航峰

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9d702c93c454132aa07ad10.html