# 关于混凝土强度等级与质量评定论文_龚宇,陈晓光

中国建筑第八工程局有限公司 天津 300000

摘要：在混凝土构件中，混凝土强度在很大程度上会对结构的安全可靠性产生影响。为了更好地保障混凝土结构的可靠性，对混凝土的强度进行检测及评定十分必要，且意义重大。基于此，文章主要对混凝土强度的检测及评定进行了探讨。

关键词：混凝土；强度检测及评定

1引言

现阶段，随着社会的发展，我国的科学技术的发展也越来越迅速。在混凝土构件中，混凝土强度在很大程度上会对结构的安全可靠性产生影响。为了更好地保障混凝土结构的可靠性，对混凝土的强度进行检测及评定十分必要，且意义重大。基于此，文章主要对混凝土强度的检测及评定进行了探讨。

2混凝土主要性能指标

2.1抗折强度

道路混凝土的强度指标主要是对混凝土板体的抗折性能有较高的要求，也就是所谓的抗弯拉强度性能，该性能强度的要求目的主要是为了防止混凝土出现断板和底板拖空等问题。

2.2抗压强度

混凝土的另一个强度指标就是抗压强度，其作用是能够在路面上动荷载存在的情况下均匀有效的将荷载传递到路基中去，因此主要是为了防止破碎板、裂缝、唧泥、坑洞等问题。

3混凝土强度检测方法

3.1回弹检测法

建设中混凝土的施工是非常重要的，导致其强度检测也必然十分重要，在进行现场检测时，合理的检测检测方法和检测依据是质量的保障基础。回弹法是其中一种非常常见的混凝土强度检测方法。结合实际依照相应混凝土的状态，使用回弹法时也要进行使用过程中的注意事项培训，比如我们需要特别关注这些事情。第一点，保证现场实施回弹时的混凝土构件表面干燥及环境尽可能干燥的情况下实施，避免潮湿环境下对混凝土构件表层硬度的影响；第二点，根据不同经纬度的地理环境引用或测定当地的测强曲线对回弹数据进行修正；第三点，碳化深度是一个对混凝土强度测定结果有较大影响的测量参数，对龄期超过2个月以上尤其是海港附近环境条件下的混凝土进行必须的碳化深度系数修正，其余环境可视环境情况而定；第四点，混凝土回弹时测定角度的数值修正，尽可能的做到与被测构件表面垂直。并且回弹法对测定混凝土强度范围一般具有一定的局限性，大部分的使用测定区间在10～80MPa这个范围内。

3.2超声波回弹检测法

在市政的道路建设过程中，混凝土的强度检测可以使用超声波检测法进行相应强度检测的，其方法原理实际上是在回弹法的基础上增加超声波对穿透混凝土的声波的波速、波长及频率进行分析，通过在混凝土中传播的波形图判断混凝土不同部位的蜂窝、孔洞及振捣不密实部分的分布。同时，这种检测方法具有快速，无损的检测优点，能够在短时间对批量混凝土构件进行比较迅捷的检测评判，但由于该方法受外界客观因素影响目前暂时不宜适用于仲裁等性质的评定，仅可提供参考。

3.3钻孔取芯检测法

市政的道路建设中不少的混凝土的强度检测，采取较为具有说服力的钻孔取芯法进行检测，其原因是钻心法能够非常直观的表达混凝土芯样的实际强度，而且受外在客观因素影响较小，同时能够方便对混凝土厚度同时进行检测。钻孔取芯检测的芯样是从实体结构构件上直接进行钻取的，能够真实反映钻取部位强度的真实强度数值，但由于工作效率相对于回弹法速度较慢，且对混凝土有一定的损伤，不利于后期的修补，容易引起混凝土耐久性的不适，尤其是针对预应力结构的混凝土构件，不建议采取此类方法测定其具体的强度值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4混凝土评定的问题探讨

4.1对标准试件与同条件养护试件混凝土强度的相关性问题

相同的强度等级，用混合的混凝土混合，因为不同的养护温度和湿度环境，在同一年龄段会得到不同的混凝土强度，但他们在材料上是相同的，因为不同的条件导致不同的硬化。标准试件的强度主要反映混凝土材料本身的规律性，应强调标准试件在混凝土的浇筑地点随机抽取；混凝土发展规律反映结构混凝土的强度，但它是一种强度试样的紧密的结构强度，它不仅是结构实体力量代表。

4.2混凝土试件的优化组合及其应用

混凝土试件的数量取决于常规检验和见证检验的要求。由于需要两种养护条件的试块，因此应根据混凝土质量信息积累以前的数据，两种标本的最佳组合，都算是合格的评价可能通过更大的标准，但不能过度量标本，标本量少数可能增加不合格的可能性，它会影响判断，因此，应充分利用样本数据。（1）在条件许可的情况下，应该选择一个统计评价方法；（2）当常规检验和见证检验的混凝土试样的相同数量等级，而块压力测试单元可能不同，但只要按照规定的试验，在每批检验评估，应该允许见证检验与传统的标准试块强度。（3）在相同的固化条件对同一项目的几个阶段的评价，如果等效养护龄期的规定，与实际强度超过了混凝土的抗拉强度标准值，应使试件作为结构实体同条件养护试件在强度的基础上。此外，如果相同条件养护时间见证检查，如按照有关规定，也应允许进入。

4.3标准养护试件和同条件养护试件的内涵和用途

（1）两种不同的用途：标准养护试验结果反映了混凝土材料强度的质量指标、混凝土的检验和评价；而相同条件养护试验结果反映了混凝土的强度质量指标的真实性。（2）两种不同的功能：标准养护试验结果是合格的，无论是基于大体积混凝土强度的评价，同条件养护试验结果出池、混凝土构件厂、吊装、脱模和拉筋的松弛和结构实体检测不能满足要求时，首先应选择功率晶体管控制电机。其次，利用挡光臂管的下端与光电耦合GD1、GD2的电子开关控制功率晶体管。由于在摆臂的过程中，还与电子开关加工自动开关，因此形成了一个闭环控制系统，实现了对过程的自动放电的要求。

5结束语

本文在借鉴国外同类技术的基础上，结合实际的生产要求，结合自身设计、开发的实际情况，介绍了电子开关控制技术的应用情况。这套电路安装在实际生产设备中，具有可靠性高、故障率低，完全满足生产要求，不必采购国外产品，取得了良好的经济效益。

参考文献

[1]郑州工学院编.钢筋混凝土结构,上下册.河南科学技术出版社,1991.

[2]马虎臣.建筑工程质量监督与控制.中国建筑工业出版社,2001.

[3]赵广田,孙明权.工程监理与检测.黄河水利出版社,1998.

[4]龚景齐,卢瑞珍.结构中混凝土质量检测技术和评估方法的研究与应用.《工程安全及耐久性》(中国土木工程学会第九届年会论文集).中国水利水电出版社,2000.

[5]傅强.浅析结构混凝土中钢筋对若干种无损检测混凝土抗压强度结果的倾向.《混凝土》,1998,No.3,P49-52.

[6]美国钢筋混凝土房屋建筑规范A(CI318一89).中国建筑科学研究院结构所规范室.北京,1990.

[7]胡德忻,陈定外译.1990年CEB一FIP模式,混凝土结构规范,1988年第1次草案,上下册.中国建筑科学研究院建筑结构研究所,北京,1989.

[8]赵勇,穆振塘,张建龙,穆卿妍,王炳先.利用水泥早期强度推算28天强度.《混凝土》,1998,No.3,P53-55.

论文作者:龚宇,陈晓光

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9e72d116fa869467f5b6b07.html