# 探析农田水利灌溉存在的问题及节水灌溉措施论文_冯圣军

摘要：我国作为世界上著名的农业大国，农作物收成影响着我国十四亿人民的日常生活。为了保证我国农作物收成的情况，我国在发展水利灌溉工程方面也下足了功夫，帮助农田降低由于旱涝灾害带来的影响，从而促进收成。文章根据对农田水利灌溉工程的分析和技术研究，为发展我国农田水利灌溉打下基础。

关键词：农田水利灌溉;问题;节水灌溉模式;措施

引言：当前农业水利灌溉中存在着较为严重的水资源浪费现象，影响了农业的可持续健康发展。因此相关农业主管部门必须采取科学合理的措施，大力发展节水农业，提高水资源的利用效率，推动我国农业的健康发展。

一、水利灌溉中存在的问题

随着农业经济的快速发展，农业作为国民经济中的基础产业，在经济发展中发挥着极其重要的作用。当前我国对农业生产模式进行了改进和创新，强化农业基础设施建设，已经成为提高农业产量和生产效率的重要手段。农田水利措施的建设和完善，为农业灌溉提供了巨大的便利，极大地促进了农业的发展，但是与此同时，在农业水利灌溉中，也存在着一些不足和问题，在一定程度上影响了其功能的有效发挥，需要农业管理部门的重视。（1）灌溉方式落后：我国的农业水利灌溉，多是挖渠引水、凿井汲水的方式，或者利用相应的闸坝、堤防、沟渠等，从水库、河流等处引水灌溉，采用的一般是漫灌的方式，很容易造成灌溉不均匀的情况，而且在灌溉过程中造成了水资源的大量浪费。（2）灌溉设施不完善：在灌溉中，多是以沟渠引水，而且沟渠以土质为主，在传输过程中，水资源会渗入土层中，同样造成了严重的浪费。（3）管理不当：灌溉工程存在着不同程度的产权不明、权责不清、管理粗放、调度不灵活等问题。（4）资金投入不足：对于已经建成的水利灌溉工程，缺乏维护资金，导致其存在老化、损坏的情况，灌溉面积和灌溉效益逐渐就爱那个第，而新建的灌溉工程由于资金短缺，难以达到应有的规模，其功能也无法充分发挥。

二、水利节水灌溉模式

（一）渠道防渗技术

采用渠道的方式具有一定的方便性，操作的过程中减少了人工作业。是进行农业水利的灌溉是较为常见的节水灌溉模式。但是冲渠道灌溉技术发展的过程中可以看出，在水体输送的过程中，会出现一定的渗漏问题，造成了严重的水资源的浪费。因此，需要从这一方面入手，对渠道防渗技术进行深入地研究和分析，以节水方式为主，提高对水资源的利用效率。

（二）喷灌技术

喷灌技术主要是依靠一定的动力机械设备来进行进行灌溉。在农作物高度较低的农业作业中被广泛应用。其工作原理就是将水喷射到高空中，然后根据重力的作用使得水珠分散，均匀地灌溉到农作物上。因此，在进行农业灌溉节水措施采用的过程中，也需要对喷灌技术进行研究，做到节水灌溉。

三、农田水利灌溉工程的研讨规划

（一）设计水利灌溉的标准

我国绝大部分地区均属于季风气候，在雨季的变化下河流的径流量会相应的发生一定的变化，因此，对于我国的农田灌溉工程设计而言，一般要结合当地的基本状况来规划灌溉设计方案，因为我国河流的流水量很大程度上跟雨季有关，且针对我国农田灌溉用水，大部分都是依靠地表水进行。在设计灌溉标准时，考虑灌溉用水就必须保障灌溉水源。在设计灌溉工程规划时，有两大指标，一个是抗旱天数，另一个是灌溉设计，保障率。对于抗旱天数，即研究在一直无降雨的情况下，通过灌溉设施的供水能力来保障作物用水要求的天数。这个抗旱天数的最终拟定，不能是设计师任意选择的一个标准，只能是由实际地区的雨水条件来确定。对于灌溉设计保证率，它在水利灌溉设计中有一个特定的符号：p。按照对应时间对灌溉用水符合灌溉标准的年数占总年数的百分比来表示。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在确定灌溉设计保证率时需要引起重视的是，应当全面考虑到本地的作物种类与水源状况。为保证水资源的充分使用，若当地计算得到的p值偏小，应当考虑种植抗旱农作物，若计算得到本地的p值超过了80%，则本地可以种植类如水稻等对水需求量大的农作物。

（二）设计取水方法

相关设计人员要根据当地条件对灌溉水源进行取水方面的设计，这是在整个水利灌溉设计中至关重要的一个方面。当前，我国农田灌溉水源的类型基本包括两种：提水取水灌溉和自流取水灌溉。确定好取水方式后，再对水利工程进行规划设计和相关的建设。在目前的生产生活中，因为更多的是以河流作为取水来源，所以一般都选择自流取水灌溉的方式。而自流取水灌溉又被分为两种：有坝取水与无坝取水。在实际的应用当中，为科学调节汛期河流的流水量，对农田和灌溉渠道加以保护，防止由于洪涝带来的自然灾害等，采用无坝取水时一般都会设计成有建闸。而关于有坝取水，它的原理是为确保自流灌溉，一般将堤坝建立在河流基础上，以增高河流的水位。尽管这种有坝取水的方式会导致工程施工的投资增加，但它解决了因为地势和其他条件带来的水位低的弊端。而且在设计有坝取水时，对溢流坝的规划不仅能够迅速增高河流的水位，还可以帮助进行对汛期排洪。通过进水闸对进入灌溉渠道水的流量进行控制，通过排沙闸来降低泥沙进入灌溉渠的可能性，通过防洪堤来保证在发洪期间农田、城市、交通等的安全。

（三）设计灌溉渠道分布的原则

设计人员在对灌溉渠进行设计时，应当考虑的方面很多，包括对本地的水、林、山、田、路等所有自然因素和工程规划，还要考虑到本地的土地资源整改，结合社会发展与经济发展，让灌溉渠充分和其融合发展。另外还需要了解到其余用水部门的需求状况。按照下面三个原则对灌溉渠的设计进行科学规划。第一，安全第一原则，为保障施工人员和灌溉渠的使用安全，在对渠道进行规划时，最好不采用高填方、深挖方，避开高峰线时，假如是针对山地丘陵地貌，应当不要在河岸、溪边等布置渠道。第二，实现对地形的充分利用进行自流灌溉，最好是在地势高的地区设计灌溉渠，将排水沟等布置在地势低的地区。第三，综合使用的原则，若是平原地区，可以使用地下水和地表水综合的灌溉模式，在山地丘陵地带，可以进行多方面运营，实现一水多用。

四、推广节水技术中注意的问题

在农业生产过程中，运用节水技术，其中会出现很多影响因素，导致在应用技术过程中造成严重影响。所以，只有在实际实施过程中，对出现的问题，及时解决和分析，广泛推广节水增产的理念，促进我国趋向节能型社会方向发展。首先，需要根据生产农作物自身的特点和适应程度，选择科学合理的农业节水灌溉技术，对于生产经济效益较低的农作物，需要对地面灌溉技术方式完善的基础上，然后选择合理农业节水技术。另外，在这个阶段，还需要在膜垄沟灌技术上投入少量资金，将其技术广泛推广和运用。如果各方面条件允许情况下，还可以适当选择能够承受范围之内的节水灌溉技术，例如，滴管技术和喷管技术等等。其次，根据农业种植内部结构，将灌溉技术方案进行适当的调整。另外，选择符合农作物特点的节水技术，依据农业种植解耦股，将其规划要求合理调整和完善。最后，提高对耗水资源较小农作物的种植数量，通过合理的种植技术，进一步保证农作物生产的整体经济效益。

五、结语

我国是一个农业生产大国，但是我国的水资源相对匮乏，导致了我国农业生产与水资源匮乏之间的矛盾，因此，发展水利工程高效节水灌溉技术是势在必行的。在水利节水灌溉的工程建设过程中，需要遵循因地制宜的原则，依照各个地区具体的经济发展情况、土壤状态与农作物要求，选择科学合理的技术操作方式，以促进节水灌溉技术和各种设施的推广应用。

参考文献：

[1] 刘大安.农田水利灌溉管理存在的问题及对策[J].中华民居，2014（9）.

[2] 陈建国.节水措施在农田水利灌溉中的应用探析[J].农业科技与信息，2017（22）.

论文作者:冯圣军

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9fecc81c7aac7fd2b33c99e.html