# 暖通工程施工的关键分析及技术改善探讨韩永昌论文_韩永昌

摘要:建筑的暖通工程是一项較为复杂的施工项目,其中包括空调、采暖通风等系统的建设和安装。为此,暖通施工单位应当注重对施工技术的控制与把握，在实际的施工过程中,落实施工重点。客服施工难点，从各个方面对跟通工程的质量进行保证。基于此，文章就暖通工程施工的关键分析及技术改善进行简要的分析，希望可以提供一个有效的借鉴，从而更好的促进暖通工程的发展。

关键词:吸通工程;施工关键;技术改善

引言

对于建筑构建组成形式来说,暖通是建筑功能的重要组成部分,其结合了通风、采暖、制冷等多项功能于- -体。对于暖通工程施工人员来说，过硬的专业技术水准决定了整个暖通工程项目的质量安全,因此,施工人员要掌握施工工艺流程,具备专业的施工技术。施工管理人员要制定具体的施工方案并组建施工团队，针对复杂的施工作业环境,进行技术调整,必要时与其他专业人员协商解决。

1建筑暖通工程施工现状

对于建筑暖通工程来说,其施工内容和流程比较复杂。一些施工单位在施工的过程中,会将暖通工程进行划分,分成几个小部分,然后再分包给几个施工单位。但是,在这些施工单位中,由于质量管理意识较低,施工水平不一等原因,从而使得暖通工程的整体质量降低,甚至会出现一些安全问题。此外,一些承包单位为了加快施工进度降低工程成本，就会在施工过程中使用一些质量低劣的材料,施工工工艺也不符合工程建设的标准，没有对工程质量进行全面的把握。

2建筑暖通 施工关键问题

21 施工图纸设计的缺陷

在暖通工程施工过程中,设计图纸相当于施工作业的指南针，可见施工图纸的重要性,如若设计不到位,对后续的施工会造成非常大的影响。在笔者的工作过程中,发现图纸设计存在问题的主要原因包括设计人员没有深入到现场实际就完成了施工图纸,也有一些设计人员对工作不负责、不认真,从而使得设计图纸出现不全面、细节不清楚、与实际不相符等问题。

22风口安装

对于暖通工程施工而言，风口的安装也是一个重要的内容，尤其是风口和房屋内的装饰面的结合。在现代建筑工程中,室内的装饰呈现复杂化的特点，比如各种各样的灯具以及消防喷头等,都会影响到风口的安装。如果在施工的过程中,只注重风口与环境之间的协调性是远远不够的,还应当对风口的功能性加以关注。所以，在安装的过程中,应当采取有效的方式,对上述问题进行有效的避免。

23施工管理的缺陷

就暖通工程而言,施工管理具有非常重要的作用，能够对整个施工过程加以有效的把控。然而,在实际的施工过程中,仍然存在着管理不到位的情况,主要表现在:项目经理没有对施工管理加以重视,且管理措施没有落实到实处，以至于在实际过程中施工人员没有按照相关标准和要求来进行操作,使得施工之后出现各种质量问题，例如在管道施工过程中没有进行压力测试，就直接进行使用,这样就会在后续运行过程中容易出现漏水等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3暖通工程 施工技术改善措施

31加强对设计围纸的审核

在进行施工之前,相关施工单位需要安排两名以上的专业技术人员对设计图纸进行重点审查,在审查的过程中，需要按照实际项目的情况,对图纸的完整性以及细节之处进行审查,并且需要对审查过程中不清楚的地方进行标准。除此之外,应当对计算书中的相关内容进行仔细的核对,并对施工过程中需要使用到的设备数量以及型号等进行检查,以免出现缺漏。

32有效改善暖通设备安装技术

要想使得暖通设备安装工作技术水平得到良好的提高,首先应当保证建筑内部的良好施工与墙壁的粉刷工作,在设备安装工作的基础前提完成之后,相关验收人员需要进行验收,验收合格之后才能开始下一道工序;其次,在对暖通设备进行摆放的过程中,应当保证设备的摆放位置和管道的走向一致,并且腰围后续的检修工作预留空间;最后,在进行暖通空调设备安装时，装修棚顶的高度、空调风机盘管、空调机的排水方向,都要与积水盘的位置保持一致。

33确保风管与风口安装的科学性

在风管的安装过程中,如果管道拐弯,就会使得阻力增加。所以，相关施工人员要尽可能的保证管道是平直的,在转弯或者是爬坡的地方保证管道为45°走向;对于施工中的变形缝处理、设备衔接工作做好软连接;一-些暖通阀门在方向上有- -定的要求，所以在安装的过程中,要保证与水流具有-致的方向性,并且还应当对开启空间大小等问题加以重视。

34重视保温施工技术

在暖通工程施工的过程中保温施工是一项非常重要的内容,其施工效果与整个暖通的运行效率之间有着直接的关系。如果保温施工水平比较低,那么整个暖通系统的运行就会受到影响,并可能造成很大的资源浪费。在进行保温施工的过程中,水系统是- 项比较复杂的施工内容。因此,在实际的施工过程中,相关监理人员和施工人员需要对关键施工工序加以管理与监督,从而保证相关施工人员能够严格按照施工实际图纸和设计方案来进行施工。在暖通施工中,保温施工应当在顶棚龙骨安装与管道试压之前来进行,施工过程中需要对保温材料和垫木粘合的严密度阀门保温层的覆盖范围保温材 料的选择等内容进行仔细的考虑。

35加强监理工作,严把材料关,保障工程质量

在暖通工程中，,施工材料的质量会影响到工程的施工效果，对施工之间会造成很大的影响。所以,相关单位需要对施工材料进行有效的监督和管理,建立健全施工质量监督制度,并且落实在日常的工作中去。在选择供货商时,应当选择信誉良好、资质较高的商家,在保证材料价格的同时,也需要保证材料的质量。除此之外施工单位还应当派出专门的材料管理人员对材料质量进行严格的检查，待检查合格之后,才能让材料进人到施工场地之中,而如果材料质量不合格的话。要坚决杜绝不合格材料流入到施工场地之中。通过落实监理工作,加强对施工材料的管理,才能切实保证暖通工程的施工质量，从而为人们提供一个良好的生活环境。

4结束语

暖通工程施工质量与建筑工程项目的整体施工质量密切关联,施工人员需根据实际情况选择合适的处理方式并改普相应的施工技术,如此才能促进建筑暖通工程施工效率的提高,才能有效保障施工进度及施工质量。

参考文献

[1]赵晓娜.暖通工程施工的关键分析及技术改善探讨[J].建材与装饰,2020(05):209-210.

[2]王堑智.暖通工程施工的关键分析及技术改善探讨[J].居业,2019(04):115.

[3]廖晓涛.建筑暖通施工的关键分析及技术改善探讨[J].四川水泥,2017(07):244.

论文作者:韩永昌

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba0c174fe2a635664f1cbadc.html