# 探究建筑装饰装修施工质量管理要点及优化对策周建建论文_周建建

摘 要：由于人们整体生活水平的提高，对于物质生存的追求也在逐步的增加，在房地产业大火的同时，也对建筑的装饰装修提出了更高的要求，为了保证其在建设装修过程中，严格的控制质量，装饰装修工程公司必须在作业的过程中，对于装修的作业要点进行严格的管理，进而为人们建造质量要求过硬的，合理的装饰装修工程。

关键词：建筑装饰装修；施工质量；管理要点；优化对策

1 建筑装饰装修施工质量管理要点的优化对策

1.1 加强对于施工材料的控制

在建筑物正式开始装饰装修之前，要对具体的装饰装修材料有所了解，按照建筑物的实际装修需求和适应程度来选择最合适的施工材料，材料可以说是建筑物实现装饰的重要保障，也能够给之后的装修过程奠定良好的基础。在实际装饰材料的购买中，采购人员应该将购买的重点放在材料的质量这一块，对于材料的质量进行层层把关，不但要考虑到材料的成本，还要考虑到其性价比是否较高，而并不是单纯的只考虑价格问题，有很多材料价格十分便宜，但是质量也得不到保障。不仅如此，在材料进入施工现场之后，还应当对其进行质量抽检，因为材料在运输的过程中，可能会存在一定程度的损坏，而进入施工现场之后对其实施抽检，则可以在一定程度上避免使用到已经损坏的材料，从而为整个建筑物的装饰装修带来更好的质量保障。

1.2 加强各大工序的质量控制

建筑物在装饰装修时，其最终的质量是由各个环节的质量组合而成的，只有在每一个程序的施工上对质量加以保障，才能够在最大程度上保证最终的质量是合格的。一方面，在对装饰装修材料进行选择的时候，要尽可能的选择无毒害性、比较环保的材料，这样能够将建筑物的装饰效果体现出来。另一方面，还应该将建筑物的实际装饰装修特征结合起来，这样更能够确定建筑物的质量控制重点。有些装饰程序可以作为整个装饰装修过程的重要控制对象，比如，在施工中会对整体的装饰质量产生比较大影响的环节，在施工时就可以将其当成是重点。与此同时，每一个工作环节都需要安排专门的质量检测人员进入现场进行检测，只有当质量符合标准之后才可以进入到下一个环节之中。如果发现有任何的质量问题都需要进行及时的弥补和处理，这样做主要是为了预防质量问题越积越深，当问题越来越多的时候，要想彻底改善，就只有从根源处深入，这对于整个建筑物的发展和业主的居住来说，都是一种不良的影响。

2 建筑装饰装修施工质量管理要点及优化对策

2.1 建筑物墙面、地面工程质量控制要点

墙面工程要点：（1）施工严格参照如下流程进行：①墙面放线；②墙面基层防水；③墙面批砂浆找平；④墙面铺贴；⑤墙面勾缝。具体步骤为基层处理→吊垂直、测平整、找方正→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→瓷砖胶毛化处理→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝；（2）选取比例为1：2的水泥砂浆进行批荡、找平作业，之后将墙面砖等材料进行铺贴。这一作业步骤一般需等待墙面工程涂膜充分坚固。建筑墙面垂直度及方正度数值一般设定为3mm；（3）结合建筑物的墙体尺寸大小，确定墙面门窗洞的方位和长宽高等数值，然后进行弹线。注意处理好建筑门窗洞的角和边。（4）墙面工程在作业完成后的3h~6h内，需对墙面砖面缝隙杂质进行清理，严禁施工完后立即对砖缝进行严密的勾缝处理；（5）如石材墙面有横缝，阴角收口均需45°拼接对角处理，墙面阳角按设计要求加工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

表1建筑装修装饰墙面砖施工偏差检验控制表

地面工程要点：（1）地面标高误差不大于20mm,地面无大小头。楼板基层清理干净，无浮尘、油污、落地灰。根据木地板（或地毯等）及基层铺设厚度确定地面找平标高。（2）遵循如下技术操作步骤：①水泥砂浆配比检验；②地面基底处理；③标高设计；④水泥砂浆找平层铺设；⑤地面工程验收。（3）根据地面找平标高弹线做灰饼。找平灰饼12h后，根据灰饼标高用体积比为1:2的水泥砂浆找平。（4）对地面工程进行洒水等养护操作，待地面凝固再准予后续地面作业。（5）严格执行建筑厨卫挡水条、地面砖、石材、门槛石、圈边、踢脚线、楼梯地面、地胶板安装技术规范。

2.2 建筑电路钢管敷设穿线施工质量控制要点

（1）钢管需要敷设施工作业时，敷设位置要设于建筑物顶棚部位，不能在建筑地面上敷设钢管。（2）所有线管及其配件品牌、规格、材质满足设计及规范要求，无特殊要求住宅使用PVC线管，公区、写字楼及售楼部使用金属线管。金属线管转接必须使用4mm2多芯铜线跨接，且可靠接地。（3）不同回路不应穿于同一线管内，且不得在线管内有电线接头。明装金属线管每1m间距需设一个固定码，吊顶内严禁与天花吊顶拉杆固定。（4）切管操作中使用砂轮锯、割管器及专用钢锯，确保钢管断口光滑齐整无毛刺，及时清理切管管屑，在钢管口得到塑料护盖防护后再予穿线作业。（5）钢管穿线操作前需认真检查管口整齐度，出现破损现象，及时更换管件。（6）导线选取既要符合施工技术标准，又要做好安全防护措施，在接线盒中进行导线接线操作，需要使用压线帽及绝缘胶布。

2.3 建筑瓷砖铺贴和地铺贴面石材质量控制要点

在建筑瓷砖铺贴施工中存在的质量问题主要是空鼓现象，在建筑地铺贴面石材施工中，水渍问题较为常见。针对前者，主要从瓷砖材料质量把控上做好相关措施：（1）选取硅酸盐水泥，标号要高于R32.5，同时对水泥材料的强度、安定性及凝结率进行检验，合格后准予入场。（2）全面清理瓷砖背面为主，用背胶涂刷并晾干，湿润操作完成后刷浆拉毛。瓷砖铺贴及湿贴，采用抛光砖、仿古砖等密度高材质时，须在饰面砖背面涂刷瓷砖专用粘结剂或背敷胶后采用益胶泥进行铺贴，严禁益胶泥掺杂普通水泥混合使用。（3）涉及石材湿贴灌浆施工，灌注时应分层进行，每层灌注高度宜为150mm~200mm，且不超过板高的1/3，插捣应密实，待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。可借助粘结剂辅助瓷砖铺贴作业。粘结剂涂抹于瓷砖背部，涂膜厚度不能小于3mm，采用木锤由中间到四周进行敲锤，确保瓷砖找平贴齐。（4）预留出10mm左右的收缩膨胀缝，以利用面积较大的瓷砖铺贴作业。针对地铺贴面石材水渍问题，把握如下几点：（1）根据国家技术标准选取防护剂型号，用防护剂在工厂对贴面石材进行两次涂刷，如石材进行了切割作业，要在石材风干结束后再对其涂刷。（2）选取标号为R42.5的硅酸盐水泥，优选水洗砂，避免石材受污染。（3）将石材防水背胶涂抹在装修石材的背部粘贴面上。（4）地铺贴面石材铺贴施工过程中，对用水量加以严格控制，水泥砂浆的型号以1:3具备良好干硬性表现为宜，将防水剂添加入水泥砂浆。在进行刮浆施工时，刮浆部位选取石材地面，刮浆工具选择齿状刮板。（5）采用干切工艺对石材进行切割作业及开孔操作，将石材防护剂补刷于石材切割部位，一般刷抹两次。后次需待前次干燥后进行。（6）根据建筑地面石材类型不同，确定防护剂渗入石材的深度数值。如花岗石，渗入深度要大于1.5mm；砂岩，渗入深度不小于5mm；板岩则为1.0mm；石灰石及大理石，对应渗入深度分别为5.0mm和1.0mm。

结束语

综上，做好建筑装饰装修施工质量管理工作，针对装饰施工中管理不严格，导致装饰设计人员松散的性格，通过加强对装饰设计人员的管理、优化施工质量管理、监督施工材料质量、合理选择施工技术、主动控制管理等有效对策，切实提高对建筑进行装饰装修施工的专业化水平，能够有效促进建筑装饰行业的发展。

参考文献

[1]李玉新.建筑装饰装修施工质量管理要点探讨[J].科技与企业，2017（21）：10-11.

[2]刘晓亮.基于建筑装饰工程施工质量控制要点分析[J].工程技术：文摘版，2015（66）：222-223.

论文作者:周建建

论文发表刊物:《城镇建设》2019年24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba108a4a04be05e0eef325a9.html