# 南京市溧水区方便水库水源水入水口2011年6月至2012年5月水质检测结果分析论文_肖振华,王汉青

（南京市溧水区疾病预防控制中心 江苏 南京 210000）

【中图分类号】R123.5 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2016）27-0385-01

引言：南京市溧水区方便水库位于溧水区东南、秦淮河支流溧水二干河上游的低山丘陵区。水库坝址距县城约11㎞，距东屏镇约0.5km，是一座中型水库，是南京第二，溧水第一大水库。方便水库是溧水县城和东屏镇、白马镇、石湫镇供水水源地，集水面积达77.1Km2，水库库容5070万立方米，兴利库容2084万立方米，平均水深约6m，水库洪水位29.15米，汛限水位26.2米，死水位20米，正常水位25.5米[1]。2007年被省政府核准为第一批重点集中式供水水源地，同时被南京市作为理想的应急备用水源地之一。

近年来水源地受库区农业、水产养殖、生活污水的污染影响，局部时段水库水质不稳定，氮磷出现超标现象，水质达到中营养化程度，存在一定的安全隐患。省市区三级政府高度重视水源地的保护工作，2011年起对流入水库的主要沟渠、库区农业、水产养殖区也进行了小流域综合治理工作。为评估治理效果从2011年的6月至2012年的5月的一整年里每月对流入水库的六条主要沟渠分别在中下游和水库入口处取水检测，合计16个采样点，每个点做15个项目，全年共完成2880项次[2]。按照GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法》和GB 3838-2002《地表水环境质量标准》来检测和评价[3]。现将有关监测结果分析如下。

1.样品与方法

1.1 样品来源

依据水务局对流入方便水库的六条主要沟渠的治理，对治理后的效果监测，分别在中下游，水库入水口布点监测，共布十六个点，每月进行一次采样。

1.2 方法

水样的采集由经过专业培训的疾控中心人员，按照地表水水样采集规程，每月在固定设好的采样点采集水样，及时送疾控中心化验室测定。水样的测定依据GB5750-2006《生活饮用水标准检验方法》和GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的项目检测方法进行检测。

1.3 评价

按照GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中规定，对所检项目进行判定，进而综合评价水源水的类别。

2.结果和讨论

在2011年6月至2012年5月的一年时间里每月在相同的布点区共采集16份水样，每份水样检测了十五个项目[4]。现分别按采样点所检项目合格率统计见表1，按检测项目的合格率统计见表2。

表1 方便水库主要流入沟渠、水库入口处等布点处的水质检测结果

方便水库存作为溧水区居民生活饮用水的重要水源地，水库水源水质的好坏也直接影响到百姓的生活健康等问题，保护好水源，使其不受到污染也纳入到当地政府的日常管理之中。本次调查检测结果显示：所检项目PH、总磷、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、铜、锌、砷、镉、铅等十二项指标完全合格，氨氮、总氮、高锰酸盐指数三项存在不合格的现象，对不合格的数据进行分析发现，此三项不合格是因为在枯水期所布的采样点在河渠的中上游段，所采水样不流动属于死水，导致的有机质升高，但此水流不到方便水库中，对水源水不会造成不利影响。

3.小结

根据为期一年的溧水方便水库上游八条河渠所流入的水质全年监测结果来看，没有发现有污染源流入，水库水源水达到二类水的标准，可以放心的作为溧水区水源水的供给水源。

【参考文献】

[1]陈文权，沈来保，芮同源.溧水县主要供水水库水质现状及富营养化分析[J].江苏水利，2008，5：40-44.

[2]生活饮用水标准检验方法[S]GB/T5750-2006.

[3]地表水环境质量标准[S]GB3838-2002.

[4]生活饮用水卫生标准[S]GB5749-2006.

[5]总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法［S］HJ 636-2012.

[6]水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法[S]GB/T 11893-1989.

论文作者:肖振华,王汉青

论文发表刊物:《医药前沿》2016年9月第27期

论文发表时间:2016/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba210921be5ff95a22691b61.html