# 建筑结构加固设计及施工技术应用分析论文_孙嘉强

广东智弘检测鉴定有限公司 广东广州 510000

摘要：众所周知，结构加固技术有其自身的价值和设计价值。这不仅是建筑设计的重要元素，也是一般的建筑设计方法。借助这项技术，您可以提高整个建筑的质量，建议建筑结构使用加固技术创建高质量项目，使用设计图纸和特定项目进度表作为前提条件，在此基础上，本文将简要描述和解释加固设计和现有建筑结构加固技术的使用。

关键词：建筑结构；加固设计；施工技术；应用分析

时代的发展在不断变化，因此建筑行业的大部分工作都发生了根本性的变化，但结构和性能的变化相对重要。因为建筑结构技术的使用不会产生建设性问题，所以附加功能的增加和重量的增加需要合理的预防措施。

1结构加固原则

如果您需要强化现有建筑，那么你需要仔细考虑历史，文化，规划和发展以及社会经济方面的各种因素。同时，建筑的稳定性和建筑物本身的上部结构与加固有关，在加固现有建筑物之前，有必要确定增强物，结构以确定是否需要体积和含量的变更。根据GB50292 《民用建筑可靠性鉴定标准》和GB50144《工业建筑可靠性评估标准》来执行具体的加固措施，评估设计的可靠性与抗震的效果。现有建筑的发展安全水平取决于结构损坏的严重程度，发展的重要性以及此后的寿命，因此，加固结构的设计年份应根据以下原则确定：（1）建筑物业主和项目单位必须就实际情况达成一致。（2）通常应该在30年内加以考虑，并且在有效期之后，当再次进行可靠的评估，如果设计工作正常，那么可以延长他的生命。（3）聚合物增强部件的粘接方法，结构和使用应定期检查工作，验证的时间间隔可以在项目基础上设置，但第一次验证时间不应超过10年。

2结构加固设计

在评估现有建筑结构的加固时，需要充分考虑加固结构的强度特性，并充分利用其效果。加固设计应考虑结构的有效性，并应采取有效措施确保新部件与原始结构之间的可靠连接。因为新部分与原始部分密切相关，以提供一致的操作并避免对非增强部件及相关结构，部件和数据库产生不利影响。结构加固可以显着提高结构的整体力学性能，一般来说，建筑物的加固的增加可以提高结构的持久性，适当的设计方法是可以确保加固的合理性。无论总体效益如何，都必须进行一般设计计算和分析，并且必须采取其结构的措施以实现效益效果。

3建筑施工中常用的结构加固技术

3.1增大截面加固法

扩展切割方法是一种常见且强大的定制方法，在创建建筑结构时主要适用于常见的结构元素，如墙，柱，梁和板。在正常情况下，这种强化过程包括通过增加建筑物横截面，在混凝土折叠元件和元件的压缩部分上添加整体混凝土层，使增加弯曲时的承载能力，这些部件的压缩可以改进型材的刚度。此外，在结构的拉伸区域增加新的钢筋混凝土结构层，增加一些结构件的横截面积，新旧结构件形成层压件，共同构造结构件可以提高完整性，该方法不仅非常实用，可靠，结构简单，而且它减少了施工空间，深深的影响人们的生产和生活。这种加固方法增加了结构元件的横截面并且经历了更加突然的刚度变化，因此，我们应注意由于安装过多的区域而导致形成过度的局部刚度的现象，并且需要避免副作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2结构粘钢加固法

结构粘钢的加固方法是将固定厚度的结构粘合剂粘附在建筑构件的主接收侧上的加固方法，这种方法特别适用于钢筋混凝土，高偏心压缩和牵引折叠等措施，钢板粘接是一种相对先进的技术，可最大限度地提高钢结构的性能，并且能提高零件的结构完整性。因为钢筋混凝土节点施工时间短，占地面积小，部分形状和空间几乎不变，因此加固保持建筑物的原始形状，最大限度地减少对建筑物及其周围环境的影响。但与此同时，环境需要更严格的要求湿度，防火和防腐保护。在粘接钢板之前，应采取措施减少施加在结构上的力，例如，为了卸载建筑物上的活荷载，所以使用千斤顶使相同负载的梁使用多个点均匀地上升。对于作用于二次保护的主视图，应在每个二次梁下方设置一个气缸，增加吨位以防止出现裂缝的现象。在原始混凝土构件的情况下，固体基层完全打开，油层无油压缩空气层破碎，直到它改变生动层，碳酸盐锈裂层和重油漆层，使用环氧树脂溶液修复材料恢复均匀的表面，并且钢板可以计算厚度，一旦制备了粘合剂，就用1至3mm厚的刮刀将其施加到钢板表面和处理过的混凝土表面上，使中间厚度边缘变薄并且钢板固定就位，在施加钢板后，沿着粘合剂表面用锤子压制钢板，仔细确认后，在没有孔的情况下，请取下钢板并再次用粘合剂涂抹。一旦加固后，粘结钢板（包括混凝土表面）的表面必须用厚度至少为25毫米的高强度水泥砂浆覆盖。

3.3碳纤维加固法

碳纤维加固方法是以碳纤维，芳纶纤维，玻璃纤维等材料制成，用作装置的主要供应粘合结构的粘合剂。该技术中使用的材料重量轻，耐用，特别是在结构和实用性方面，可粘附在表面上，具有高耐腐蚀性，并且经常用于现代建筑设计中的承重结构，但是，耐热性低并且容易着火，因此环境温度和湿度受到严格限制，需要特别防火和防风雨。增强方法主要用于钢筋混凝土的弯曲，轴向压缩，强偏心压缩和受拉构件的加固以及增加的承载能力，一般它用于主梁，用于弯曲共同轮廓的梁，倾斜部分通过一些剪切力加强，当用于限制缠绕时，它还可以略微增加压力容量，如果钢筋混凝土部件采用外部粘合纤维复合材料加固，则纤维应设计成仅承受拉伸应力，粘附在混凝土构件表面的纤维复合材料不应暴露在直射阳光或有害环境中，因此你需要保护表面，并且表面保护材料应使用纤维和粘合剂固定，并应具有与粘合剂相容的可靠粘合和变形性能，为了加固由纤维复合材料制成的混凝土结构，还要采取措施去除或删除作用在结构上的大部分有效载荷。

3.4预应力加固法

在这种方法中，结构使用外加预应力钢筋拉杆或垫片向外偏置，以减少或改变原始部件的内部强度和性能，以及结构或元素。加固方法主要用于加固十字架，板，柱和桁架。特别适合于直接减小结构上的载荷，因为这些元件承受高应力和高变形。该方法的优点是可以降低源组件的电压水平，减少组件偏转，并且提高组件的适用功能，对改善大型远程结构有明显的效果。但是，不能使用预加载的杠杆，因为它们必须采取措施防止火灾，并且高温环境不适合易于变形的混凝土结构。因此，当加固混凝土结构时，需要保护拉杆，支柱，紧固件和各种新添加的锚固件，避免生锈的现象发生。

4建筑结构中常用加固构造措施的应用

4.1地下室底板抗浮加固措施

如果现有的设计图层防划伤功能不足，则可以执行以下步骤来提高防抗浮水平。在正常情况下，将2×2米的正方形和200毫米的厚度作为锚固件添加到原始地板上，从而固定新的浮动锚固件并防止锚固结构的坍塌，然而，该方法的缺点是使土壤结构的初始高度减小并且空间有限。

4.2新增结构挑板的加固措施

由于设计特征要求，当您需要将悬臂板连接到梁的末端时，可能需要调整框架以添加悬臂板。众所周知，控制台元件是坚固的结构，张力的形式是磁盘表面的负边缘，当顶部负边缘固定到杆的水平边缘时，边缘孔和杆顶部之间的距离会有所偏小，因此影响了负边界条件的结构的安全性。通常，对于这些部件，可以移除并将其插入梁的顶部。

5.结语

除结构加固外，还有各种技术测量方法。结构加固技术不仅是建筑设计中的重要技术支撑，也是建筑施工所必需的技术工具，因此这对于确保建筑结构完整性和建筑安全的质量非常重要，所以，我们需要加强研究，以确保技术质量。

参考文献：

[1]牛鸣非，张颖. 房屋建筑结构加固设计及施工技术应用研究[J]. 科技创业家，2014（3）.

[2]翟丽红，张晓民. 房屋建筑结构加固设计及施工技术应用研究[J]. 华章，2011（4）.

[3]关则雄. 浅析房屋建筑结构加固设计及施工技术应用[J]. 科学之友，2012（6）：86-87.

论文作者:孙嘉强

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第24期

论文发表时间:2019/6/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba25dcc23decd4226aa117bc.html