# 对水利工程中河道生态护坡技术的简单探讨论文_付海波

云南省水利水电勘测设计研究院 云南省昆明市 650000

摘要：随着我国治水主要矛盾的深刻变化，“水利工程补短板、水利行业强监管”成为今后一个时期水利发展改革的总基调。生态修复工程等“短板”的不断“补齐”发展，对于平衡区域水资源供需矛盾、保护河道生态环境以及发挥生态景观效益等方面均具有重要意义。水利工程实施中，河道生态护坡技术与河道生态效益的发挥关系密切，因而在当前的水利工程项目中，技术人员需要重视对河道生态护坡技术进行研究，不断加强工程实践，从稳定生态环境、有效转化水能角度出发，完善水利工程边坡综合治理措施。

关键词：水利工程；河道生态护坡技术

引言

水利工程作为惠及当地民生的基础性工程，在保障人民生命与财产安全和经济建设中都发挥了巨大的作用，对国家和社会的可持续发展意义重大。水利工程护坡水利工程项目投入前护坡工程需要引起高度重视，这与该环节容易出现状况有直接联系。建设单位要做好布局工作，选用合适的施工技术，保障工程可靠与稳定。生态护坡这种技术是目前合理性最高、科学性最好的护坡手段，能够有效改善水利项目质量，达成水利工程可持续发展目标。正因如此，国家才会对其提出高度的关注，希望其能够造福人民。

1.生态护坡要素与设计思路

生态护坡在河道治理中作用十分突出，能够较好的保护环境，应对水土流失问题。参照设计要求来看，生态护坡就是充分利用植物学、生态学、土壤科学、工程力学等学科技术对边坡支护进行设计。生态护坡关键点主要是执行好设计要求，根据实际环境的需要处理好树木与植被生态环境的保护工作需要。将保护生态、河道稳定性作为主要目标，尽可能的维系生态保护与水利设施稳定的关系。在治理河道的过程中需要将重心放在土建与水利方面的影响与需求上，考虑好各种参数因素，确保护坡方案足够稳定与可靠。设计护坡的时候一定要充分考虑地域条件，将回归自然与保护自然环境作为基础性原则。在设计与实施方案过程中，要尽可能规避其对生态环境、生态特性造成不良破坏与影响。为了最大化生态护坡的技术价值，就需要想方设法设计出足够可靠、足够稳定的系统。生态护坡的系统设计过程中需要满足防洪排涝要求。此外生态系统中的植被与树木的根系需要拥有强大的自我修复与自我维护能力。由于河道护坡往往范围较大，所以应充分考虑成本要求，尽可能控制好造价成本的投入，同时兼顾美化环境的要求。

当前国际上已有很多国家在应用该技术做河道治理工作，并已形成了系统完善、内容成熟的施工体系与结构。而国内生态护坡方面的研究仍停留在初期阶段，问题较多且亟待解决。在设计护坡的过程中要牢牢把握核心技术要求，着重考虑下述几点问题。首先要协调好植被树木的选用，可参照环境条件确定选用的植被树木。因不同植被树木对环境的要求不同，结合植被树木自身特点匹配生存环境，体现一致性要求方能保障护坡效果、护坡质量。其次在设计生态护坡系统的过程中，有必要综合利用渠道与堤防，做好成本造价的管理工作。最后在设计施工方案中，要避免施工项目与周围环境产生冲突，美观性也是护坡技术的重要要求。在技术方案实施过程中，绝不能只考虑施工，忽视环境的可持续利用与保护，要保障每一方面、每一角度都得到充分考虑。在施工前结合大数据技术做好施工地点往年水位情况的判断和分析，保障方案有效与合理，选用更亲水的植被，确保护坡系统、生态系统能够发挥更大的作用与意义。

2.河流生态护坡技术

2.1应用实例

某生态护坡工程为复式断面边坡，位于当地河流下游右岸。工程河底总高20.1m，总边坡比为1：4，坡长31m，堤顶高28m，高程25m，土坡基底密实。项目总面积达到1823.4m2，其中三维网共计铺设1800m2。平台完全使用植草混凝土，并搭配三维网护坡，坡脚使用纸草墙砖以及鱼巢砖，周围辅以十几种野花点缀增强美观性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2生态混凝土

为了保护生态，达成生态护坡要求，选择方案的过程中就有必要充分结合各种材料的特点与条件进行考虑。从材料特征来看，植被生态混凝土护坡技术所采用的材料为多孔混凝土，其在类型上和传统混凝土差别不大，均含有各种添加剂与骨料，但布置与传统混凝土相比差异较大。作业中需在混凝土空隙内添加一定量的保水剂，并在植被及河流提供的水分支持下，保证岩石与土壤连为整体（因该混凝土布置在河道边坡四周，存在大量的水分可供使用）。这种护坡结构能够很好的应对汛期抗洪需要，同时该技术在规避水土流失问题中优势也十分突出。为了获得最佳的环保效果，混凝土表面往往会覆盖大量的植被树木，实现对周边环境以及河道生态的充分改善，达成自然环保与经济发展的共同目标。现如今越来越多类型的生态砖被用在河道护坡，极大的提升了生态护坡技术的稳定性与可靠性[1]。

2.3岩土材料

在河道周围提前预埋喷淋金属网，利用金属网和种植土特性，改善河道周围的环境与植被特性。金属网材料要求较高，一般选用合金材料以应对环境腐蚀。并能较好的改善植被生存环境，往往用在环境十分恶劣的条件下。植物与土壤材料的充分结合能够形成非常牢固的防线系统。

生态护坡技术多会用到土木格栅与土工网，其组成一般为聚乙烯类化工材料。在制作好的土工格栅与土工网上播撒种子，最后将网格焊接连成牢固的整体，为植被创造生长环境。在植被生长出来且根系和土壤、土层牢牢固结合后，将会产生较好的护坡效果。

2.4植物土壤固结

应用生态护坡技术的过程中，可以选择种植一些根系发达的植物。这些植被的生长能力出众，适应性很强，可以牢牢地稳固土壤，防止水土流失。且这种植被通常能够应对各种自然条件，因此能达到绿化生态与改善土壤环境的双重作用。技术实施过程中要把握好现场条件，做好现场环境勘察，尤其是处理好河道护坡后期状况的管理与控制工作，确保环境满足植物生长的要求。从植被物种角度来看，要尽可能为其匹配各种类型的植物、植被，多样化植被能够保障植物具备良好的抗性条件，在改善土壤固结有效性中发挥突出的作用，全方位提高护坡稳定性与安全效果[2]。

2.5网格生态

所谓网格生态护坡技术，是指应用各种材料网格，如混凝土、石头构筑网格结构等，在这些网格上植入各类植被，打造功能突出的护坡组织。因该组织具有良好的经济性与实用性，推广价值较大，且该技术还能够改善环境影响力，提升边坡环境艺术感与美感。从施工过程、施工条件来看，该技术难度不大，并具有很高的效率。因此，网格生态护坡技术因步骤简单、效果明显等优势受到河湖护坡技术人员的青睐。在资金充足、环境条件适合时，采用该技术能够很好的满足保护环境、维系河流稳定的目标，因此该技术的实用性、稳定性和美观价值突出[3]。

结论

为了推动社会的可持续发展与进步，就需要重视对生态护坡这种技术的运用，发挥其科学性、合理性价值，提高生态水平、护坡效果，改善水利项目的质量与运行情况，其对促进生态护坡有效性来说意义突出。要结合需求出台各种环保政策，确保环境生态得到持续性优化与增强。在发挥水利项目作用的同时，为人们的安居乐业创造合适的环境。

参考文献：

[1]叶小金.河道生态护坡技术的比选研究[J].珠江水运，2019（13）.

[2]古广玲.生态护坡施工在水工大坝中的应用[J].四川水泥，2019（6）.

[3]马永波，费利霞.水利工程中河道生态护坡施工技术研究[J].河南科技，2019（10）.

论文作者:付海波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba46545fb15ece84e78f06d6.html