# 装表接电现场控制技术的关键点研究张敏论文_张敏

摘要：装表接电工作在企业电能供应和用户使用环节中，需要确保电能供应的质量水平和可靠性，最大程度化的将电能安全地送到用户使用终端上，并达到准确对电能进行计量的标准，从而使电能收费具有合理性。装表接电作为电力正常供应的重要环节，其工作质量的好坏，与整个供电企业的运行安全和用户的用电利益都密切相关，因此，加强装表接电现场控制技术，具有非常重要的现实意义。

关键词：装表接电；现场控制技术；关键点

装表接电是电力用户业扩报装的最后一道程序，同时也是至关重要的环节，它是供用电双方公平公正关系确立，是电力用户正常高效用电的开始，同时也是供电企业电能计量的开始。因此，装表接电现场工作的质量好坏对供电企业和电力用户均非常重要，不仅关系到整个供电企业电能运行的安全经济性，同时还影响到用户用电的切身利益，具有非常重要的工程实践应用研究意义。

1装表接电现场控制技术的重要性

1.1提高接线工作的控制力度

执行现场计量时，必须在断电时完成。在接线过程中，主要步骤包括以下几个方面：首先，立即清除电线上的残留锈迹，如果断线破裂的情况下则需要更换。第二，当打破护套线时，最好保证两端的长度约为20cm，因为螺纹太长或太短，都会影响后续工作。第三，为了不受混沌颜色影响护套线，必须在钉钉护套线上遵循白黑安装原则，其他护套线应使用不同颜色。第四，缠绕电线时，最好使用绝缘胶带，以避免触摸电线后发生短路。此外，工作人员在处理火线和软铜线时应使用钳子。第五，在布线过程中，工作人员应绕圈约6圈，如果多条线的距离很近，至少40圈，如果它很远至少55转。科学合理的接线和绕线不仅提高了接线工作的质量，而且还确保了电源的安全性和稳定性。

1.2增强电表安装的安全控制

在安装电表的时候，要特别注意发生短路事故。工作人员更换或者安装过程中，首先必须全面了解供电线路的架构，再根据安装电表的线路，及时和用户进行协商，进行断电。但是必须要注意断电的范围，把不利影响降到最低。在安装电表的时候，电能表箱必须要保证采用统一的标准型号，而且必须使用相同的安装方法。为了让日后的计算和维修工作各家方便，在同一个小区内，在保证上述步骤的正确性后，还需要把电表安装在同一个位置，并且保证安装的电表要接近用户终端。这样不但可以为计量提供方便，而且还能够减少线路损耗，使电表达到高度的准确性。安装完电表之后，工作人员还应该进行一些必要的调试工作，特别是对三相线的检测，通过抽压试验对其进行测量，在测量的时候，一定不能接触表计，测量完之后把三根线的电压数值进行对比。最后查看电表箱没有破损之后，把它封印起来。

1.3加大电能偷窃的控制力度

为了保证装表接电的安全性和准确性，必须要做好防护措施，来杜绝盗贼的偷电现象，进而减少电能的损耗。具体操作方法如下：第一，工作人员把计量设置锁在保护柜的内部，并且再把保护柜进行整体的加固。而且连接电能计量设备的线路，一定不能把其裸露在计量箱的外面。第二，有关人员要加大检查和巡视的力度，在发现电能被偷窃之后，要立刻检查电表计量设备，并且上报给相关部门，相关部门再进行处理。总而言之，就是要采取一切手段，来防止电能盗窃现象的发生，降低供电企业的经济损失。

2 现场装表接电控制技术要点

2.1 装表以及接电安装技术处理

2.1.1 接电处理

接电安装需要在断电环境中进行，确保安全施工。在一些条件不允许的情况下进行带电安装作业时，需要用绝缘胶带将新表的软铜线头进行包裹处理，避免新线的线头间的接触造成短路事故，安装过程中需要使用钳子来进行操作，同时，钳子的裸露部分不能触碰软铜线以及导线的火线部门。

2.1.2 电表安装控制

进行电表安装或者更换工作时，由于对供电线路的操作很容易引起线路的短路问题。因此在进行装表作业时，需要对周围用电户进行沟通和说明，同时对周围用电户的用电情况进行了解，避免造成不必要的误会。进行装表工作时，遇到用户不在的情况，需要及时通知用户并约定好电表安装的时间，从而做好电表安装工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.3 三相电能表表尾故障处理

进行三相电能表表尾故障处理时，面对表尾烧坏等事故，不能碰触表计，防止表计绝缘已经失效的情况下短路状况的发生。

2.2 装表接电工作中需要注意的问题

2.2.1 接线问题

进行现场接线作业时，需要将接线导线上的铜锈进行清除，防止铜锈在线路中造成接触不良问题，影响接电质量。在一些实际的接电过程中，一些接电施工人员没有将裸铜线上的铁锈进行清除，造成实际输电过程中线路的电阻过大，容易产生接触不良或者停电事故。在一些单相供电线路中，受导线电阻过大的影响相对比较小，但是在三相接线电路中，接触不良情况会产生极大的事故，造成供电设备烧毁等问题。

2.2.2 接线中的线绕问题

进行用户接电工作时，单相搭火接线的绕线标准为8圈，最少不能低于6圈；进行导线的单根对接安装时，绕线需要在对接处各进行绕线6圈；距离短的多根对接时需要保持42圈以上的线绕；距离比较大，线路张力比较大的对接线，需要保持56圈以上的线绕。合理数量的接线线绕才能保证接线的质量，确保良好的供电状况。但是，在实际的接线过程中，一些用户的甲线线绕圈数过少，绕线也比较松垮，造成实际用电过程中线路故障经常出现。

2.3 护套线操作过程中需要注意的问题

2.3.1 护套线破开控制

接线过程中进行护套线甲线的破开作业时，需要对破开程度进行合理的控制。甲线的两头破开长度需要控制在15cm-30cm之间，如果线头开拆处理过短，不利于接线施工的进行，也不利于日后线路使用过程中的维修工作；线路开叉过长，一方面造成了导线的浪费，另一方面也致使线路冗杂，不方便管理维护。

2.3.2 护套线颜色使用

护套线的颜色需要遵循严格的使用规范，防止随意使用造成护套线的混乱状况，通过规范的护套线使用，可以方便对护套线的区分和管理。一般情况下，甲线护套线采用的是一白一黑两种颜色形式，其它常用的护套线线颜色有红黑色、黄蓝色、蓝黑色等；在家庭布线中，黑色和蓝色护套线使用比较广泛。

2.3.3 装表故障处理

（1）计量装置接线的处理

在计量装置接线出错的情况下，需要根据实际用电记录进行用电差额的退补；电压互感器熔和断器发生损坏的情况下，需要根据补收电费计算来进行电费补收工作。

（2）计量装置超差处理

出现计量装置超差问题时，接线电压需要根据允许电压降来进行电量补收工作；互感器以及电能表出现误差时，需要根据误差来进行电量退补。

装表接电工作在电力企业运行过程中占据着至关重要的位置，它直接影响着电力企业的发展。是电力企业与用户之间的关键性枢纽，装表接电工作质量的提高，对供电企业和电力用户都非常重要，其工作质量的提高有利于供电企业的顺利运营，保证企业的供电质量和供电企业的安全性和经济性，有力维护电力用户的利益，乃至对整个供电系统的正常运行和电能测量都有着不可磨灭的作用。

3结束语

装表接电环节是电力企业电力建设过程中重要环节，对供用电双方的经济效益和安全有着直接的影响。在现阶段的装表接电的工作中存在一些问题，阻碍了电力市场的稳定、持续发展。因此，电力专业工作人员应当正视存在的问题，采取科学合理专业化的技术手段进行解决，有效的减少故障的发生，减少经济损失，促进供用电双方共同发展。

参考文献

[1]顾鑫.电力企业装表接电工作中的反窃电技术应用研究[J].通讯世界,2017,20:141-142.

[2]李鹏.装表接电过程中的几个突出问题及其应对措施探究[J].科技视界,2018,02:306+373.

[3]张兴存.浅议电力企业装表接电工作中之反窃电技术与应用[J].科技与企业,2015,05:213-214.

论文作者:张敏

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba4d6893dc8df8e06fa5cdd3.html