# 石油化工工艺管道安装工程施工常见问题及处理论文_董江飞

爱彼爱和新材料有限公司 河北省沧州市 061000

摘要：石油在我们如今的生活中地位是无可替代的，我们也知道石油资源是不可再生资源，其形成需要亿万年的转变，自打工业革命以来，石油在不断地被开发，大力的使用，慢慢的石油走向了枯竭。我们很难想象如果有一天道路上的车辆都没有了汽油将如何的形式，我们也不敢想象石油中不可替代的物资没有了我们的生活会是什么样。目前，我们能做的非常的，找可替代资源需要一个长期漫长的过程，我们怎样将资源维系到那个时候是当前我们必须做的。

关键词：石油化工管道；安装工程；施工管理；问题处理

引言：安装石油化工工艺管道的过程当中，经常会遇到因环境、工程地点、材料要求、工程要求等方面的问题，这些问题可能难以依赖工程设计或资料上面的知识，尤其是安装过程中的问题如果不能得到及时解决则会为工程质量埋下隐患，所以我们要对施工进行严格的管理与监控，争取每一个环节都有序有效的顺利完成。本文将结合工程实践综合常见问题提出解决方法的形式，对石油化工管道的安装工程进行分析。

1管道安装施工的前期准备

当建设工程经过招投标确定施工单位，以及工程的施工图纸完成后，我们就会召集设计、施工、监理、生产等相关单位，分专业对施工图进行审查，找出施工图中存在的问题，以便设计及时修改，避免在日后的施工中造成不必要的麻烦。当工程所需要的管道、设备、阀门、管配件等所有材料已经准备就绪，各部门人员均已到位的情况下，工程前期准备完毕，那么施工便可以按照要求开始进行，工程开始之前，施工单位应该将工程的具体方案及时报送给项目监理部审批。

在管道的安装过程中，可能会发生图纸与实际工程在细节上抵触的情况，这时便需要我们施工管理人员及时组织设计、生产、施工、监理对问题进行讨论，合理进行设计修改或对施工进行调整，保证生产流程正确和工艺管道的质量等要求符合标准。与此同时，设立质量管理的检查记录，由施工单位在施工开始之前填写并报送至项目监理部，总监组织相关人员进行严格审査，最后得出检查结论并签字盖章，这样可以起到方便工程的跟踪调查。

管道安装过程中的常见问题及处理方法管段制作问题。施工单位将一批管段组对完毕之后，细致检查管段是否符合设计要求，对管段进行简单的测验，排除可能出现的相关问题，然后应当填写一份工序质量的报验表单，在上面将管段制作过程充分体现，在确定管段不存在问题之后，连同管段的单线图上报到监理部进行审查，经监理部的抽査及技术复核，确认管段各项要求合格，最后投人管段的施工安装。

2.管道安装过程中易发生问题

2.1管段加工制作出现的问题

作为管道的施工是一个非常复杂的过程，我们看到的巨大的管道不是一步到位的，而是一点点的组装到一起的，在组装的过程中的检测是非常的必要的，检测，分为几个部分，第一个部分就是对于单个的管道进行检测，合格之后才可以进行下一步的组装；第二个部分就是进行组装的过程，这个过程对于焊接的过程是否合格，对于检验的结果及时的进行记录，这样能够很好地进行溯源，能够更好地调动员工的工作的责任感。我们构成的管段是整体的线路的重要的一部分，只有这一部分完全的符合了标准，才能进行下一道的工艺。

2.2管道组焊对接阶段值得注意问题

(1)易出现焊工无证上岗或证件过期，或证件资质不够。(2)忽视焊接工艺评定，如缺少氩弧焊，C02气体保护焊等重要焊接方法的评定；对一些特殊的材料和国外的材料没有进行工艺评定，而是类比于国内一些钢材的焊接工艺评定；焊后热处理改变时没有进行工艺评定等。(3)焊接现场管理工作不严细，如焊工不携带保温桶，焊条随地摆放;对焊条的保管、烘干、发放及回收没有记录;焊条用错，尤其J507和R507易混;焊工弄虚作假，对较宽的焊缝用焊条填塞；焊缝缺少标记，不便于检验部门进行抽查等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3阀门安装的几个要点

在阀门安装中，经常发生的问题是阀门用错，低压阀门用在高压管道上;另外，由于施工单位的人员不懂生产流程，常将单向阀装反等。为此要注意这几个安装要点：阀门应当尽量设置在方便操作与维修的位置;手轮间的距离要>100mm；阀门水平安装的，阀杆不可以面向下方；阀门应当错开安装，缩小管道之间的间距;水平支管上的截止阀门，应当靠近根部的水平管段进行设置；明杆式阀门在水平安装时，应考虑阀门开启时不影响人员通行；用在管道上的阀门必须试压合格。

2.4工程设计变更中存在的问题和对策

对于工程的设计而言是一个动态，随着事态的发展而进行的。工程设计变更也是非常常见的，在施工的过程中遇到这样的问题非常的不好，可能会影响到正常的施工的工期，对于原来的部署都可能进行打乱。对于变更这一状态来说我们很难进行改变，其变更的目的都是朝着好的方向发展进行的，我们针对于改变的方案进行相应的调整，这样的调整需要多方面的共同的完成，协调好了就能跟好的开展工作，这就需要管理者有良好的应变能力，对于工程的了解的程度非常的高，不断地提高施工的效率，进而按时完成工程。

3.管道附件施工常见问题

3.1补偿器施工注意事项

为了避免管道因温度变化产生热胀冷缩现象的发生，一般在管段加入补偿器。补偿器施工需注意以下事项：(1)补偿器、在安装前应先检查其型号、规格、介质流动方向及管道配置情况，必须符合设计要求。(2)需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后拆除。(3)补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。

3.2静电接地的把关原则

静电接地安装时注意事项：(1)有静电接地要求的管道，各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.0311时，应设导线跨接。(2)管道系统的对地电阻值超过10011时，应设两处接地引线，接地引线采用焊接形式。(3)有静电接地要求的钛管道及不锈钢管道，导线跨接或接地弓I线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接，应采用钛板及不锈钢板过渡。(4)用作静电接地的材料或零件，安装前不得涂漆，导电接触面必须除锈并紧密连接。(5)静电接地安装完毕后，必须进行测试，电阻值超过规定时，应进行检查与调整。

结束语：石油相关的方方面面在今天的生活里都是非常的重要，我们今天提到的工艺管道就是其中的一个重要的方面，管道一直都存在着很多的问题，之前人们的重视的程度不够，关注的范围没有那么的广泛，今天人们已经认识到了其重要性，上文已经对于经常存在问题的方面进行了探讨，对于有些问题提出了具体的解决的方案，并且在实践中取得了很好地成果。我相信，在不久的将来工艺管道一定会取得更大的成绩。

参考文献：

[1]李永梅.化工压力管道的焊接质量控制分析[A].《建筑科技与管理》组委会.2015年7月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2015:2.

[2]卞大荣.新材料在石油化工耐热管道设备防护工程中的应用与配套解决方案[A].中国石油和石化工程研究会.中国油气管道建设与储运技术交流会暨油气储运新技术、新设备、新材料展示会论文集[C].中国石油和石化工程研究会:中国石油和石化工程研究会,2014:11.

[3]张晓江.浅论石化工艺管道安装工程的施工管理[A].《建筑科技与管理》组委会.2014年2月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2014:2.

[4]潘禄水.浅谈化工工艺管道施工及管理中易发生问题的预防[A].《建筑科技与管理》组委会.2012年8月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2012:2.

[5]金侠杰.化工管道工程进度集成控制与管理[A].中国化工学会.中国化工学会2011年年会暨第四届全国石油和化工行业节能节水减排技术论坛论文集[C].中国化工学会:中国化工学会,2011:6.

论文作者:董江飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/5/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba5cb308fa55b09558157714.html