# 如何加强工民建模板施工技术论文_杜广全

山东天柱建设监理咨询有限公司 山东省聊城市 252000

摘要：随着我国社会经济发展水平的不断提高和城市化发展进程的不断加快，工民建工程事业发展迅速。建筑工程规模越来越大，对于施工技术和建筑质量的要求也就越来越高。近些年来，我国的模板施工技术不断完善和提高，并且也取得一定的成绩，但是这还远远不能满足只实际的需求，这就需要我们的工作人员，不断提高自身的技术水平，从实际出发，具体问题，具体分析，进而不断的提高整体质量，提高建筑物的质量与性能，满足时代发展与人们不断增长的各种需求。

关键词：工民建；模板施工；加强技术

1.工民建模板施工技术的概述

1.1模板施工技术概述

模板施工技术是在混凝土结构工程中应用钢架和其它高强度材料作为建筑模板完成建筑施工的一种施工技术，其能保证混凝土结构建筑有良好的综合性能，成为工民建工程建设选用的施工技术之一。模板工程造价较钢筋混凝土工程更低，且总用工量更小，而就其在工民建施工结构建设应用中的比例来看，占比仍十分小，远远达不到现浇混凝土结构技术的应用比例。究其原因，除模板施工技术发展和应用水平仍有待提升外，施工单位对于技术掌控和应用能力的不足也是技术应用率不高、应用效果不佳的重要原因。因此，采取有效策略加强工民建模板施工技术，才能实现该技术的充分利用，提升工民建工程建设质量。

1.2模板施工技术分析

模板施工工程在混凝土结构工程中占据着较大的比例，其主要是指在施工过程中运用钢架与其他高强度材料，进而为各类别建筑提供建筑模板。同时，为了保证构件形体集合尺寸与相互位置的准确定，模板及其支架必须要具备足够的强度、刚度与稳定性，并且还需要具备可承受钢筋和混凝土的自重和侧压力与施工荷载的能力，特别是要能够在恶劣气候条件下仍保持稳定的状态，只有这样，才能确保整体建筑的稳定。近年来，我国现浇混凝土结构依据占据工民建施工结构90%的比重，导致模板工程所占据的比重十分小，通过有关研究结果可知，我国模板工程的造价大约仅占据钢筋混凝土工程总造价的 35%，总用工量的 50%。在此情况下，要想实现工程质量、安全、降低成本的工程目标，必须采取合理的、先进的模板技术。

2.工民建模板施工技术存在的问题

2.1模块施工技术不够完善

当前我国建筑施工技术多采用混凝土浇筑施工,采用的支架多为单层模板支架。这种单层模板支架的体系在应用上比较安全可靠,发展的也较为成熟。但是随着建筑工程的不断变化,其对模板设计、刚度要求越来越高,单层模板支架的体系的局限性变得越来越大,已经不能够适应设计多样化、施工复杂化的要求。然而,国内的许多建筑工程施工单位仍然采用这种体系,仅凭经验,这样就会带来极大地安全隐患。所以,要不断地完善模块施工技术,在单层模板支架体系上的基础上大力发展多层模板支架体系,以便应对建筑工程设计复杂、受力状况繁琐的局面。

2.2承载材料质量不达标

承载材料是工民建模板施工中的重要施工材料，其质量的好坏直接关系到模板搭建质量的好坏，关系到施工人员的施工安全。然而，在实际的工民建工程中，一方面因施工建设人员缺乏专业的知识，在施工材料的选择上没能遵照相关材料质量选择标准，导致选用的承载材料质量不达标，无法实现对模板的有效承载，造成混凝土凝筑效果不佳，建筑结构强度不足；另一方面则因施工建设人员中存在以权谋私的行为，为追求自身私利，对采购资金进行克扣和瞒报，导致所选承载材料为次等品，无法达到施工建设标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3技术资料存在错误

模板施工过程受到诸多影响因素的干扰，如自然环境因素、气候因素和人为因素等，这就要求在施工之前对施工项目进行全面分析和评估，总结所有潜在的影响因素，为施工设计和实际施工操作提供技术资料参考和指导。然而，一些施工单位未能做好前期技术资料收集和整合工作，对外部因素估计不足，天气、环境因素造成施工过程中止。同时，设计人员因专业素养不佳，在前期施工方案编写设计中因数据信息错漏问题造成方案编写错误，致使设计图纸出现较为明显的错误，进一步造成实际施工过程技术应用上的问题。

3.加强工民建模板施工技术运用的措施

3.1模板的核对工作

模板在运到现场之后，要对其数量、型号和外观进行检查，确保模板的表面是干净无锈蚀现象的，尤其是大模板，由于体积大、自重大、支撑面积又小，堆放的场地要做成混凝土地面形式，并有一定的排水坡度，模板之间的间距以方便清理为宜，可以用油漆在地面上做好标记。模板的规格和尺寸最好是标准化、不存在异形、周转次数少的，墙体模板最好选用标准层大模板，地下室墙体选用定型组合小钢模，根据模板使用部位的不同，使用适应型的模板。

3.2模板安装要点

在进行模板的安装时，应当依据工程专项施工方案中设计图纸的要求进行，并且还需依据自上而下的顺序进行。一般情况下，不同类型模板的安装要求也是大不相同的，所以在进行模板的安装时，需要确保模板上下层支架立柱对准，并且还要做好垫板的铺设操作。

3.3模板工程安装、拆除

不同类型的模板,其安装的具体要求也会有所不同。在安装过程中,应严格按照施工方案中的图纸进行安装,方向顺序要自下而上。在安装的过程中上下层模板支架的立柱要对应准确;在浇筑之前,应该用水将木模板浇湿,但其内部一定不能留有积水;模板与混凝土的接触的位置一定要保持清洁,还要涂抹一层隔离剂。在安装基础模板的时候,其支撑的地基一定要非常的坚固,要确保在浇捣的时候结构不会有下沉或者裂缝的现象。模板的拆除顺序要严格遵守,要先支后拆,拆的时候先拆不承重的模板,然后再拆承重模板,从上至下的顺序要首先拆除侧向的支撑模板然后再拆除竖向的支撑模板，拆除之前要经过严格的检查,确保拆除之前混凝土的强度可以达标。拆除模板的时候还要注意,不应该对楼层产生冲击荷载,拆除的模板不能和支架放在一起，要分开放置,而且要再拆除之后及时的运走。

3.4重视模板安装的检查工作

模板在安装完成之后，要检查模板和支架是否有足够的承载能力、刚度和稳定性是否符合施工要求，要确定安装的模板能否承受住浇筑混凝土的重量、侧压力和施工的荷载，重点检查支撑底脚的状况、支撑间距和拉杆的数量问题，还有梁侧模的支撑情况。

3.5创造和谐环境，吸引高素质人才

人才是一种重要的生产力。当前，我国工民建专业的高效发展为社会提供了大量的专业人才，这些人才往往能够迅速掌握模板施工技术并进行灵活应用，从而对工作人员提供科学指导，不断发现和解决问题，有利推动工程又好又快的开展。

4.结束语

作为建筑工程的重要环节, 工程施工技术管理是一项非常复杂的管理过程 ,是整个建筑施工管理工作的重中之重, 也是保证施工质量的关键 。近一个时期 , 工民建工程施工管理作为一门应用管理学科, 受到了社会及施工企业的高度重视, 其理论研究和实际应用都得到长足的发展和提高, 其内容之丰富、工艺之复杂 、人力物力消耗之大 ,是土木工程之最 。工程质量的好坏不仅关系到人民生命财产的安全 , 同时还直接影响到工程项目的投资和工程施工成本的高低 ,最终将直接影响到社会的经济发展。所以, 必须加强对工程施工进行有效的科学管理。

参考文献

[1]刘发科. 防渗漏技术在建筑施工中的应用探讨[J]. 四川水泥,2014,09:166.

[2]罗志平. GY高速公路公司绩效考核体系优化研究[D].南昌大学,2013.

[3]邵路平,王笑. 建筑外围结构保温隔热处理施工技术分析[J]. 门窗,2013,09:152-153.

[4]王伟. 浅析高层住宅的房建施工技术[J]. 门窗,2012,08:123-124.

论文作者:杜广全

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba6a0971474558b6b62f822b.html