# 10kV配网线路故障排查方法及预防措施论文_钟发

摘要:伴随着我国综合经济的快速发展，依据电力运行需求，逐步加强电网配电扩大，满足日常用电的标准需求。依据电网的运行操作标准，配合合理的线路，注重电能的安全防护和输送。依据配电线路的实际分布和传输进行调配，重点分析其中存在诸多因素，排除故障。一些电力维修故障难度大，需要加强电力企业的综合配电运维发展，及时排除故障方案，提升技术人员的综合运营水平，确保电网的整体稳定性。

关键词:配电线路;故障排查;诊断方法

1、配电线路故障的基本排查

1.1间歇性故障的排查分析

间歇性故障是在电路配电运行过程中出现的放电间歇性问题，放电过程中伴有弧光线的故障问题。是随机、不可测的。根据间歇性的故障难点，可能在几秒或隔断几天上，间歇性的故障对配电线路运行造成严重的影响。如果排除操作不及时，就会出现严重的安全隐患，威胁人们的正常用电使用安全，需要由专业人员查明故障原因，做好维护。

1.2高阻故障排查分析

高阻故障是在配电架空线路下，受周围物体接触影响发生的故障问题。例如，建筑物接近造成短路，产生高阻故障问题。高阻电流产生的电流低，但并非短路或断路，检查难度高。高阻故障会直接影响配电线路的整体运行，长期发展会产生短路或火灾事故问题。

1.3单相接地的故障排查分析

单相接地故障是配电线路中较难的故障点之一，需要在短时间内进行故障排除，确定信号中的具体情况。依据暂态过程实施相关难度标准的判断。单相接地故障中包含完全接地、不完全接地两种。完全接地故障主要是发生电路的反馈，配电线路电路、电源出现断路问题，电线出现故障。不完全节点故障发生在馈电线路上，非配电线路电源断路，配电线路产生放射电弧现象，电弧接地、电阻接地，产生故障问题。

2、配电线路故障诊断方法研究

2.1直闪动行波方法

直接闪动行波的方法是间接的故障有效诊断的分析标准，依据间歇故障的闪动情况，及时调整诊断配合使用的电缆故障测距仪，明确测试高压的发生标准。依据合理的直接闪动方法，判断电线路的间歇性故障问题。

2.2绝缘遥感测试诊断分析方法

绝缘遥感测试分析过程中，通过数据测量分析，明确配电线路的绝缘电阻标准，分析故障位置和故障类型。对故障点进行分析，确定多分支位置标准，提高故障检测的优越操作。在使用绝缘遥测分析过程汇总，需要保证配电线路无逆向电阻，故障发生位置在电阻的有部分范围内，提高每一次检测的距离控制范围，确保精准度，控制损耗范围。

2.4主动定位检测法

按照配电线路故障诊断标准，重点分析主动定位的方法。依据交流直流的综合注入法模式，确定交直流注入的诊断类别。根据信号反馈的情况，分析配电线路的故障点，提高准确性。对于不在定位信号配电网故障内的情况，需要实施配电线路的故障分析，确保其方法的可靠性、安全性、精准性。

2.5经验诊断的标准方法

准确的分析判断故障的发生位置，依据具体的位置进行检查分析，准确的判断配电线路的故障点。依据配电线路的故障，对其运行情况进行分析，注重检修操作的标准要求，依据检测操作模式，实施丰富的检修判断，提升判断检修的准确性，确保故障特点的准确诊断。

3、配电线路系统故障优化措施

电力线路发展过程中，配电网的线路运营是极其重要的。面对配电线路的实际运行情况，需要及时处理线路的各类配电故障问题，确保配电稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用不同的故障排查操作模式，注重配电线路的运维操作，结合故障内容实施有效的诊断分析，明确其实际的详细标准，加强配电线路的故障思路分配。本文将针对配电线路的故障排查和诊断方法进行分析，注重配电线路的运维操作，排除故障，提出合理的诊断实施方案。

3.1加强重工业区电力设备优化

在工业生产中，往往会排除出大量废物和废气，大量废弃物的排泄会对电力设备带来一定影响。所以为了更好的保证配电线路系统正常运行，需要对重工业区电力设备加大科技投入力度，不断更新优化电力设备，加强防盐雾措施，降低工业废物和废气对配电线路系统的影响。

3.2防止电力设施被盗现象发生

在配电线路系统中，电力设备被盗会对配电线路系统正常运行造成很大影响。所以在配电线路系统维护中，需要加强宣传教育工作，降低电力设备被盗几率。另外配电线路系统在建设时，采取一定保护措施，更好的保证配电线路系统正常运行。

3.3增加配电线路系统运行可靠性

在配电线路系统中，经常采用放射型布线方式，这种布线方式具有成本低的特点，但是供电稳定性比较差。为了增加供电稳定性，可采用多个低压干线和母线联合的方式，如此一来，当其中某一台变压器或某一条配电线路出现故障的时候，可以用其他备用设备提供电能，这样就增加了供电的可靠性。

3.4互感器维护的分析

(1)电压互感器。电压互感器主要是降低配电线路中的电压，并对线路和设备的电压进行监控，相当于人们常说的变压器，由于其主要工作原理是磁感应，所以在进行电压互感器的维护时，要首先检查电压互感器的绝缘性能，这样才能保证设备绝缘性能良好，不会导致放电伤人的情况;其次就是维护电压互感器的监控灵敏度，可以及时降低线路电压，配合继电器使用，可以在线路或者设备短路时快速切断整个线路，保证用电安全性。

(2)电流互感器。电流互感器的主要功能是将大电流转化为可以使用的标准电流，它主要是通过二次回路实现电流转换，在对电流互感器进行检查时，首先要检查设备的外观，看其是否存在发热过度或者有异味的情况，如果设备温度过高，同时有异味，那么可能是设备内的二次回路烧坏，不能实现电流转换;然后就是检查电流互感器内部的连接情况，看各回路是否连接良好。

3.5电容器维护的分析

由于电容器可以提高功率因数，补偿电力损失，在配电线路运行中非常重要，其维护管理也是配电线路中较为热门的话题。对电容器的维护管理工作主要是从电容器的外观检查开始，首先，检查电容器设备自身的连接情况，看设备的安装是否合理，还要检查设备和线路的连接是否可靠，是否存在接触不良的情况;其次就是电容器电压值的检查，在设备运行中，要检查其电压值是否在正常工作范围内，若有偏差，要进行调整，确保电压安全、可靠;对于电流的检查同电压相同，要检查电流值是否在标准范围内，避免电流过高造成线路和设备受损;最后就是检查电容保护装置，电容保护装置是保护电容器正常运行的保护设备，它可以及时止损，避免故障造成的影响扩大，在电容器的维护管理中要加强其检查，保证电容器设备的正常稳定运行。

结语

综上所述，配电线路在线诊断排查和故障分析过程中，需要依据配电管理的线路具体运行情况，实施严格监督的管理，及时发现问题，分析问题，解决问题，注重对配电线路的诊断技术的研究，不断提升诊断效率水平，加强掌握配电线路故障排查分析方法，以有效的合理操作诊断方法，不断提升配电线路的综合诊断效率，提升综合质量水平，实现安全电网的可靠稳定运行分析。

参考文献:

［1］陈明睿，窦文钊．如何排查配电线路故障以及故障诊断的方法［J］．黑龙江科技信息，2013(29)．

［2］周廷模．配电线路在线故障排查与诊断方法的研究［J］．广东科技，2013(16)．

［3］唐金锐．电力线路在线巡视监测及故障精确定位的研究［D］．华中科技大学，2014．

论文作者:钟发

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba733035f63913fc0dee1b10.html