# 市政排水工程管网设计与施工质量控制研究论文_ 刘旸

摘要：近年来，政府和相关企业高度重视市政排水工程施工技术的研究和应用，采取了许多行之有效的措施，投入了大量的人力，加强市政排水工程施工技术的研究和应用。然而，由于各种因素，目前市政排水工程施工技术中还存在一些问题和不足，空间已大大改善，应采取有效措施解决存在的问题。加强市政排水工程施工技术的进一步研究和应用，提高市政道路排水工程的施工质量和使用寿命。

关键词：市政排水工程；管网设计；施工质量控制；研究

1 市政排水管网工程的构成

市政工程建设中，必须做好排水管网工程的设计施工。市政排水管网系统那个主要包括如下部分。

1.1 沉泥井

沉泥井设置的主要作用是将路面上雨水冲刷所致的垃圾及淤泥进行沉积及贮存。沉泥井施工多同雨水井同时进行。

1.2过街排水管

过街排水管是连接雨水井或污泥井内部的重要管道。管道设置的主要作用是将城市道路积水引至城市排水检查井。横街排水管施工时间多为第二道灰施工刚刚结束，第三道灰碎石未铺筑时。

1.3 雨水井

雨水井为取水口，主要用于道路排水。目前，86型雨水井是市政工程中最常见的排水井。此外，雨水井有多种类型，有双栅、四栅和八栅，有泥浆沉淀。雨水井施工时间多为三灰碎石完成后，黑色路面施工前。

2污水管网特点

首先，市政管网主要分布在建筑对象和道路两侧，行人较多。其次，地下管网复杂无序，障碍重重。第三，污水以重力流为主，对高程要求比较严格。四是污水管网深度大，会造成安全事故。五是污水中可能含有一些有害物质，应加强管道的严密性，防止污水污染地下水，影响居民健康。六是污水管网埋在地下，隐蔽性好。施工过程中严格要求回填土的密实度。第七，在污水管网建设过程中，工程监理对工程的有序建设起着重要作用，其工作质量直接影响到填埋场的质量。

3 设计与施工质量控制

3.1 市政排水工程管网设计阶段

3.1.1 与道路设计衔接

在市政工程设计过程中，设计顺序一般是道路设计优先于其他专业，道路设计提供道路的平面、横断面和纵断面，在此基础上进行排水工程管网设计等专业设计工作。但是，设计单位通常只注重道路专业，对排水专业重视不够。实际上，排水系统将对道路的安全、稳定和使用寿命产生巨大影响，因此道路设计与排水管网设计必须紧密结合。

综合考虑各种影响因素，合理确定道路的交叉坡度和交叉口设计，优化雨水进口的布置，最大限度地收集路面雨水，合理确定道路纵坡设计，实现排水管网的重力流泄放，尽可能减少管道埋深，降低工程造价；合理选择管道基础形式和沟槽回填方式，避免地质和路基冲击对管道施工造成不利影响；合理选择管道、管道和检查井的加固形式，最大限度地减少道路运行过程中的不均匀沉降，保证行车安全。

随着新型城市化的发展，许多建设项目的设计标准是公路工程具有城市道路和排水设施的功能。但由于新型城镇化建设涉及的建设项目较多，建设顺序存在差异，排水口多为规划管线、河流或污水处理厂。此时，设计应以规划为设计依据，满足远期管网服务要求，同时考虑设置短期临时排水口，充分结合道路排水设计，采用边沟、溜槽，涵洞等构筑物将雨水引入自然沟渠或低洼处，并提出合理的近期和远期排水系统，确保建设项目的道路稳定、行车安全和环境友好。

3.1.2与规划衔接

排水专项规划是市政排水工程管网设计的主要指导。对于一般道路建设项目，专项排水规划一般规定了管道敷设位置、管径、坡度方向、与上下游管道的关系、排水口等。排水管网设计以规划为基础，结合道路设计图纸，明确管道布置、纵断面布置、工程量核算、工艺形式说明等内容。设计人员应认真审查规划图纸，了解规划意图。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设计中如有困难或疑问，应及时与规划部门沟通，使规划思想和设计理念得到充分理解，并提供合理优化的市政排水工程管网设计图纸。

对于郊区、新区或乡镇的道路建设项目，排水专项规划往往处于缺失状态。初期，设计人员应根据区域总体规划，对区域排水系统进行分析，分析区域规模定位，合理确定排水系统主要指标，明确区域排水系统管网的管径、坡度方向和排水口，并提交一份方案经规划部门讨论、调整和优化后的初步排水方案，规划部门在进行具体的排水工程设计前必须以信函的形式明确同意排水方案。

3.2 市政排水工程管网施工阶段

3.2.1 与设计图纸衔接

图纸会审和设计交底是施工前的两个重要环节。图纸会审的目的是使施工人员和技术人员熟悉工程设计文件。排水工程不同于地面工程。管网铺设在地下。管道与构筑物之间的平面距离、垂直高程及上下游管线按顺序连接，涉及大量的数据计算和识别。因此，排水专业图纸会审需要更多的关心和耐心。图纸会审结束后，整理出问题清单提交设计单位，设计单位能更好地、有针对性地进行设计交底。

设计交底的目的是设计人员对工程设计文件进行详细的描述，特别是强调工程的重点和难点，使施工方和监理人员加深理解，正确贯彻设计意图，确保工程施工质量。排水专业设计交底以管道施工过程为重点，包括管沟开挖法、回填压实法、支护法、降水法等，经图纸会审和设计交底后进行，建设单位应当科学编制施工方案和施工方案。

3.2.2 与现状管网衔接

在市政排水工程管网建设中，高程控制是决定工程质量的关键，新管道与现有管网的连接是排水系统有效运行的保证。因此，要求施工单位做好施工前的测量工作，对控制点坐标进行复核，以此作为各施工段联测的施工基准。

审核当前管线的位置、标高、断面。如与设计图纸不符，应及时与设计单位联系解决；施工前应确认设计管道连接畅通，并根据实际情况确定当前管道的位置和标高；所有管道施工严格按照设计管道位置和标高进行，平面误差小于20 mm，标高小于10 mm，满足规范要求。

3.3.3 提高施工管理能力

制定科学合理的施工质量监管体系和安全生产制度, 并坚决贯彻、落实到位, 是提高施工管理效率、保障工程施工质量的重要途径。

施工技术人员应基本了解工程材料的特性、适用范围和使用寿命，严格控制工程材料和设备的选用，坚决抵制质量差或不符合质量要求的材料，特别是排水管的质量，这在很大程度上决定了市政排水管网的施工质量。对选定的合格品牌和生产厂家，运至施工现场的材料要有出厂合格证和技术规范，并对部分材料进行抽样检验，以保证工程材料的质量。

在施工过程中，按具体施工计划进行施工，对工程施工全过程进行施工质量监督，严格检查各质量控制点，下道工序检验合格后方可进行。发现质量问题及时通知业主，设计单位和监理单位共同制定解决方案，采取科学有效的补救和优化措施。

在施工过程中，要落实施工安全生产制度，监督检查各施工环节是否存在违章作业，施工人员是否遵守施工现场的施工纪律，施工现场是否存在水、电、沟道平整等安全隐患。注重施工质量的同时, 施工“安全第一”的观念也要深入人心。

结束语

城市污水管网是关系到城市发展和人民生活质量的重要组成部分。但是，由于一些因素的影响，该项目不可避免地会出现这样或那样的问题，对城市的发展产生不良影响，影响人们的正常生活，威胁社会的稳定。城市污水管网的施工技术和质量控制是工程成败的关键。因此，要加强对市政污水管网的质量监控，严格控制施工材料的选用，对工程的验收要慎重负责；要坚持负责任的态度，认真对待工程建设的各个环节，使每个环节都能满足施工要求，从而保证施工质量，促进城市的发展。

参考文献：

[1]张海涛.市政污水管网建设的管理与实践[J].山西建筑，2019（7）：238-239.

[2]汤志聪.市政排水管道工程质量风险因素分析[J].科技创新与应用，2019（6）：193-194.

论文作者: 刘旸

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第22期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba8c856dbb62e973b3cd723c.html