# PC构件装配式建筑施工技术探究论文_郭锐

中国建筑第二工程局 江苏省南京市 211200

摘要：人们物质生活水平与经济水平的提高，对多元化的物质生活需求更多，特别是随着建筑工程项目的多样化发展，在很大程度上促进了我国建筑工程行业的发展。其中装配式建筑是一种新型建筑形式，以其突出优势在我国建筑领域得到了广泛应用。但是目前人们对装配式建筑的认识并不深入与全面，在一定程度上阻碍了装配式建筑发展进程。因此，深入探讨研究装配式建筑的施工技术，分析以PC构件为基础装配式建筑施工技术，以便更好地促进我国建筑行业有序与稳定发展

关键词：PC构件；装配式建筑；施工技术

1基于PC构件的装配式建筑基本概述

以PC构件为基础的建筑形式指的是建筑施工过程中需要的所有构件都是在工厂内完成，对构件的质量进行检测合格后，将构件运输到建筑工程的施工现场，然后进行拼接施工，并使用现浇混凝土形成混凝土结构的建筑物。PC构件结构的建筑物能够大大缩短建筑施工周期，并且可以满足建筑的暖通、给排水以及电气等性能要求，因此在当前的建筑工程项目，装配式建筑工程发展比较迅速。除此之外，装配式建筑工程还能够最大限度地实现节水、节能、节约材料以及节约土地等目标，符合当前绿色施工理念，具有较好的生态效益，对推动我国建筑工程的工业化生产进程具有重要作用。并且对推动我国建筑工程从传统人力建设向工业生产转变，促进我国建筑行业的集约化发展有重要的现实意义。

2PC构件装配的性能要求

装配式建筑施工的最终施工效果在很大程度上要取决于PC构件的生产质量。在展开装配式建筑施工环节之前，PC构件要依次通过规范化的等级挑选、水灰比预调、规划运输方式以及安排运输时间等多个环节，才能完善地将成品装配式模块运输到建筑施工现场，然后相关技术人员会将装配式构件模块进行现场的相互组装与检验，以确保PC构件能够放置于合适的施工位置中，发挥出稳定的支撑功能与结构功能。为了迎合装配式建筑施工在质量以及生产方式等方面的需求，对于PC构件也提出了一些性能要求，首先PC构件一定要具备良好的弹性，以免在安装施工环节中，就产生裂缝或者断裂，不光浪费材料还让施工安全无法得到保障。另外，PC墙板和现浇主梁之间难免会出现裂缝，应将其严格控制在国家规定的标准范围以内，同时，连接缝还应该具备良好的抗渗透功能。其次，PC构件还要具备良好的构架稳定性，特别是要能达到标准抗震等级，以免由于PC构件发生晃动而造成整体建筑结构的大型开裂与损坏。一旦建筑整体所遭遇的破坏超过标准抗震设防地烈度时，就会对该建筑主体造成极其严重的影响，若想建筑不出现破碎倒塌的危险，PC墙板必须具备可屈服性能，这就要求主体梁结构之间的连接区要有更高的标准，同时，其竖向的承载力要足够强大。最后，工厂生产出PC构件要具备统一标准，以便在后期的建筑检验以及维护过程中，对个别残损的PC构件展开及时的维修。另外，PC构件之间的连接区是一个非常脆弱的区域，非常容易遭到火灾以及水灾等危害的威胁，因此，连接区域应该具有完善的抗倒塌能力。相关工程人员首先要掌握好PC构件的几大基本性能及其相对应的施工技术，然后在此基础上对PC构件及其连接方式进行创新探索，全面优化装配式施工建筑的实际质量。

3基于PC构件的装配式建筑按安装与施工要点分析

3.1大型PC构件的整体安装技术

大型PC构件的整体安装由于施工中机械设备及吊装位置的不同，可分为提升安装技术顶升安装技术，所谓提升安装技术是指将起重设备放在结构顶部和屋顶上进行起重过程，而顶升安装技术是指采用能承受较大载荷的地面器重设备进行顶起式安装，如利用千斤顶起重器、液压支柱起重器等。在进行顶升作业时，需要将起重设备布置在PC构件底部支撑部分，再进行顶升安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆提升安装技术更适用于构件外形体积较小、质量较轻的PC构件的安装，而顶升安装技术主要用于大型PC构件的安装施工，顶升施工技术工艺减少了高空安装多个大型部件的高空作业工作量和由此造成的各种安全隐患，并且可以保证下部主体结构的施工，加快工程进度，降低工程造价。此外，由于大型PC构件在地面组装完成，减少了临时支架的使用，从而有效避免了设置临时支架而增加提前期的问题，与此同时也减少支架搭建带来了成本支出，由此可见，顶升安装施工技术不仅优化了工程造价，节省了时间，而且降低了施工过程中的能源消耗。在具体的施工过程中，应该合理控制所有吊装设备或顶升设备的垂直度和上升速度，减少施工和安装误差，使屋面受力点分布均匀，从而保证大型PC构件在提升时更加平衡。

3.2小型PC构件的散装技术

高空散装技术是指在小型的PC构件安装过程中，根据PC构件中的钢筋和接头以及高空设计的位置，以设计图纸为参考，简单地完成高空各种散件或小组装件的安装。高空散装技术主要有两种方法，分别为全支撑安装法和悬臂安装法。全支撑安装方式是将散件组装安装在支撑梁架上进行拼装，而悬臂安装方式是将网架的一部分悬臂，完成高空小型组装单元的安装，高空散装施工需要临时支护或吊装设备协助完成，对于大体积悬臂结构，可直接选用起重设备完成高空组装。安装顺序是否正确是施工工艺的关键，在安装过程中，需要重点控制安装件的位置精度，减少累积误差，注意安装件的位置观测和复测，并做好调整。对于大悬臂结构的施工，在分段施工完成后，必须保证悬臂部分的刚度和稳定性符合相关标准。在进行螺栓节点连接施工时，先将节点上的螺栓拧紧至设计扭矩值，再拧紧定位螺栓。

3.3装配式建筑外围集成施工技术

由于施工高度对装配式PC构件建筑的拼装施工工艺具有明显的影响，所以可以采用特殊的外围集成技术，保证PC构件拼装施工工艺能充分发挥其作用，运用外围集成施工技术能够更好好地处理墙体接缝，提高施工效率，提高装配式PC构件建筑的施工质量。

3.4水电安装施工技术

基于PC构件的装配式建筑在进行水电安装施工时，主要包括以下内容，有采暖设备及管道、给排水管道、电气照明布线、燃气管道等工作。首先，在装配式建筑中所有预制管道必须采用集中预制生产，保证管道施工的顺利开展。其次，在管道灌浆施工之前，必须及时的布置水电安装施工工作，保证施工流程的合理性，如果在水电凿岩施工过程中需要进行凿孔施工，必须与土建工程师沟通，方可施工。第三，所有预制件的接口保护可以出现在管道穿墙的位置，同时，管道安装施工完成后，必须及时用水泥砂浆堵孔，以利于后续施工技术的顺利发展。此外，如果厨房燃气管道必须穿过地板，则必须通过地板用套管进行施工。为了提高施工质量和效率，充分利用电气工程施工的差距，制定完善的施工方案，促进施工质量和效率的全面提高。

4结论

综上所述，基于PC构件的装配式建筑在我国正处于加速发展阶段，安装技术也处于快速成熟进步时期，在装配式建筑施工过程中，关键的技术要点包括大型PC构件的整体安装技术、小型PC构件高空散装技术、外围集成技术、水电施工技术等内容，在未来，随着装配式建筑的不断发展，基于PC构件的建筑施工质量将会不断提升，施工效率和质量也将进一步提高。

参考文献：

[1]钱家豹.基于PC构件的装配式建筑施工技术研究[J].智能城市，2018，4（23）：89-90.

[2]李明珂，张磊，赵立滨，韩凯，吕绪亮，刘彬.装配式建筑PC构件工种考评标准研究[J].建筑技术，2018，49（S1）：194-196.

[3]费俊杰.装配式建筑PC构件配送车辆调度优化研究[D].兰州交通大学，2018.

[4]范玉，黄新，黄继战.新型装配式建筑PC构件模板设计及施工技术[J].施工技术，2018，47（04）：44-46.

论文作者:郭锐

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba93453a91379467530ffb9a.html