# 市政工程施工中顶管技术分析王建伟论文_王建伟

摘要：本文首先分析了长距离顶管施工技术，接下来详细阐述了市政工程顶管施工应用，最后对当前大口径顶管施工的技术难点及相应的解决措施做具体论述，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：市政工程；顶管；施工技术

引言

科学技术更迭迅速，经济社会发展步履稳健。处于新形势背景下，我国市政施工工程发展面临着各种机遇与挑战。随着工程建设项目的不断增加，对地下管网建设要求越来越高。为了降低管网工程施工对道路交通或者周边建筑的影响，确保周边居民的正常生活，市政工程开始引进顶管施工技术，以便于拓展工程开挖规模，确保工程效率。

1长距离顶管施工技术

在进行市政工程中的长距离顶管施工技术时，需要对管体的结构进行规划，提前对整个缸筒结构进行设计，并对整个网架进行立体的施工管理。在进行设计的过程中，需要重视对管体的保护，一般会选择厚度较高的混凝土和相关的内外壁进行浇筑，这样能提高整个顶管的硬度，同时很多管体是金属制造，长时间受到温度和湿度的腐蚀会出现硬度较差的现象，长此以往可能会出现多次复修和更换，影响市政工程的正常进行。所以，在用钢材料完成两处连接时，需要加以确保垫层承口环和插口环，并且垫上双胶圈垫，这样才能有效保正不发生渗水漏水现象。同时，对于每个环口的宽度要保持一致，这样才能使其密封性得到保障。同时，为了实现钢筒与混凝土之间的连接效果，也要用一些钢筋骨架网，安置于缸筒外，这样能够提升管体的受压能力，通过双层的外网和内层的单网可以发挥其最佳的效果。

2市政工程顶管施工应用

一般情况下顶管技术所用到的顶进管为钢筋混凝土管，当工程受腐蚀影响较小时还可选用钢管。首先应当结合施工的实际情况来选择合适的顶进管直径，对于顶进管配筋以及壁厚则应当按照顶管所承受的实际荷载进行选择，同时顶进管的外径则要满足挖土人员的施工需求，通常要保障顶进管的内径＞50cm。另外，由于使用的顶进管长度与市政工程的经济成本有关，在直线推顶施工时，应当尽量采用长管进行施工。如此一来，不仅减少了装管的频率还降低了施工成本。但是随着施工的不断进行，顶管长度也会随之扩大，一旦顶管的使用偏离了设计方案中的线路时，工程施工的难度就会随之提高。为保证市政工程的质量，需要相应的支护结构，并及时回填，这也会造成施工成本的提升。假设在直线上使用短管进行推顶，同样也会提高施工的难度，因为在使用短管的过程中很容易将周围的土层挤入管连接处，使整体管道出现一定程度的变形。一般来说，根据外直径的大小选择合适的顶管长度，当外直径≤1.1m时采用短管进行施工；如果外直径为1.15m时则用标准管施工；当外直径＞2.1m的情况下则采用长管进行施工。

3当前大口径顶管施工的技术难点及相应的解决措施

3.1顶管纠偏问题

一般来说，顶进施工时应当严格控制顶管的偏差，确保偏差不超过设计管道中心线的50mm，如果出现顶管的偏差大于这一数值时，应当及时作出适当的顶管纠偏，这也是市政工程施工中所必不可少的一个环节。特别是在长距离大口径类型的施工中，更应当将顶管纠偏作为施工过程的重中之重。结合多年工作经验，并对管道偏移的事故进行统计并作出合理的分析得出，造成管道偏移的原因主要有：（1）顶管的后背墙发生了一定程度的位移，或者后背墙本身就不平整；（2）顶进上体的质地发生改变，使得顶进机运行时所受的阻力不均匀；（3）千斤顶不能与顶进机同步运行，或者二者的顶力相差过大，使的受力不均衡出现偏移。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了切实解决偏移问题，可以采取以下几个措施，防止管道出现该情况：（1）进行顶管的正式施工前，要制定预防管道偏差的相关措施。①在设计阶段或者施工前，施工单位应当派专业技术人员对施工环境进行全面的勘察，获取施工位置的地质条件等信息，结合勘察的结果制定科学合理的顶进施工方案，禁止不经实地勘察就盲目施工，随意进行管道纠偏。②在施工过程中要保持管道行程、顶进机的运行速度以及顶力的相协调一致，选取相同规格型号的千斤顶，确保管道与设计的中心线位置相重合，并且受力均匀。（2）对管道受力要进行严格的科学计算，确保顶进的后背墙稳定不变形。在施工前，还要确认施工材料的质量是否满足市政工程的需求，确保钢筋混凝土的强度等性能满足质量要求，避免出现在顶进时后背墙发生位移的情况。除此之外，还要检查后背墙是否平整，在顶进过程中为了避免由于后背墙不平整造成管道偏离的情况，需要严格落实相关数据的记录工作，及时准确记录顶进施工中的各项数据，并对数据进行整理获取相应的曲线，并以此作为管道是否出现偏移的依据，从而制定可行的纠偏措施。（3）在顶进施工时，应当对管道出现的偏离问题及时进行纠偏，并采取合理可行的措施。比如当管道偏离是由于千斤顶的受力均引起的，则应当立即停止作业，对偏离值进行测量评估后再重新调整千斤顶的位置及相应顶力；如果管道偏离是由于后背墙发生位移而造成的，则需要立即对后背墙采取相应的加固措施，确保后背墙稳定、平整。不仅如此，还要全面收集施工中的各项数据信息，对管道的行进方向进行科学的预测，尽可能地减少管道出现偏离的情况，按时完工。

3.2管道顶进技术的应用

在采取管道顶进技术时，应该合理控制推进速度与进度，避免出现太快或者太慢的情况，在这一过程中应该参考推敲推进相关数据，为后续顶进打好基础。当机头入洞以后，一旦遇到异物、机头下沉的情况，应该控制机头缓慢顶进，及时找到问题然后继续顶进。当管道入土以后，每次顶进1m便要测量一次，若确保顶进角度准确，则应该不断增加测量次数。待管道顶进时，应该控制好顶管机的方向，并按照测量结果来对产生偏差的原因进行分析，并提出解决方法。在顶管机到达接收井封门的位置时，可以停止顶进，并安装引导轨。当机头通过导轨进入到井内以后，可以将排泥管、动力电缆与压浆管路进行拆除，保证机头与管节的分离，然后将管节送至预设地点。

3.3加强顶管施工现场勘查与调查

首先，全面调查施工现场的人流情况、车流情况，按照调查信息来确定人流、车流量的交通路线与人流组织，同时在施工路口安设交通导向路标，并指派专人指挥交通稳定运行。其次，对排水系统进行全面调查，设计出最合适的排泥水线路，一旦遇到突发情况应该临时增加排水管道，避免出现污水漫延泛滥的情况。再次，对施工现场的煤气使用情况、电力通信情况、供水情况、煤气管道情况等进行调查与标示，并按照实际情况确定其是否需要临时关停或搬迁。最后，对污水管道与雨水渠箱等市政建筑物进行调查，对存在安全隐患的埋设建筑物进行及时维修或者更换，确保施工安全。

结语

综上所述，城市发展脚步逐渐加快，市政管道建设逐渐增加。在实际的市政工程施工建设中，顶管施工的应用具有不可取代的重要意义。合理采取顶管施工技术，既能够确保市政工程的施工进度，还能够节约施工成本与人力资源成本。然而，在开展顶管施工进程中，施工人员一定要确保准备工作，充分考虑注意事项按照相关要求严格施工，探究更加合理科学的开挖技术手段，以便于有效降低施工成本，提升施工效率，促进市政工程的长远发展。

参考文献

[1]邵斌.市政给排水施工中的长距离顶管施工技术[J].中国新技术新产品，2019（04）：111-112.

[2]马海燕.市政给排水中的长距离顶管施工技术研究[J].建筑技术开发，2019，46（04）：83-84.

论文作者:王建伟

论文发表刊物:《城镇建设》2019年19期

论文发表时间:2019/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba96f7b1aaba7baa2bd656f3.html