# 浅谈园林工程植物种植技术论文_魏晓蕾

宁波甬政园林建设有限公司 浙江省宁波市 315000

摘要：园林植物种植工程是一项综合性的工程项目，园林绿化特别是城市绿化配景中的主要组成要素———植物，绝大多数是根据需要，人为选择、安排和种植的。植物种植成活原理是植物种植工程的理论基础，要做好园林种植工程，除了搞好种植前的准备工作之外，特别是要掌握种植过程中的各个工序及技术，包括种植穴准备、苗木准备与保护、种植及成活期的管理等工作，大树移栽的要求与一般树木种植大致相同，但因树体高大，操作困难，成活率相对较低，所以在操作时更应注意各个环节的密切配合和精心实施。

关键词：园林植物；技术；种植

引言

随着绿化城市建设工作的不断推进，我国园林绿化工程项目越来越多，相应的绿化苗木种植也广受重视。只有在科学、合理地运用种植技术，绿化苗木种植存活率才能得到有效提升，为园林绿化工程的正常建设提供支持。

1园林植物栽植意义

城市园林绿化工作是现代化城市建设的重要内容，园林植物的种植工程是园林绿化工程的重要组成部分，它与其他城市建设工程一样，必须经过严格的工程管理，按照有关基本建设程序进行，园林绿化工程一般要经过计划、规划设计、施工管理等几个工序。绿化工程与其他建设工程的不同在于它是以有生命的绿色植物为主要对象的工程，受外界环境条件影响大，周期性长，见效慢，施工难度大，同时区域性和季节性强，绿化直接效益（特别是经济效益）不明显，所以它是一项艰巨的基础建设工程。园林植物的种植是植物生长的前提，是绿化的第一步，这项工序完成得好坏，直接影响到植物的生长发育、树种的形态、艺术美感、防护及生态环境改善等。因此，种植质量对植物的一生有极其重要的影响，如果种植质量不好，即使土壤和材料优良，也可能难于达到预期的目的，甚至造成植物的死亡。

2园林工程绿化苗木的种植技术

2.1苗木的选择、运输及施工测量

为了保证存活率，首先就需要确保苗木本身的优质性，故而需要科学选择苗木，并且加强运输保护，防止苗木在运输过程中受到损伤，影响存活率。首先，苗木上下端需保持垂直，如果所选苗木树干有一定弯曲，那么在种植时需要确保其弯曲方向与当地主要风向一致。在运输苗木时应当遵循随挖、随运、随种的基本要求，将苗木运输时间压缩至最低，防止运输时间过长而对其存活率造成影响。如果运输距离较远，则需要蘸泥浆并用湿草垫根，保护苗木根系。另外为了防止运输过程中大幅度摇晃对苗木根系造成的影响及损坏，还可以用绳索将苗木捆绑固定。在装卸苗木时，应当根据顺序小心拿放，不能随意抽拽，更要防止土球遭破坏。另外，测设施工平面控制网、水准网、标杆树及行距也十分重要。园林工程绿化苗木的种植需要具有一定的美观性，尤其注重苗木的整齐、有序排列，故而测设施工平面控制网、水准网、标杆树及行距十分有必要。专业的测量人员应当先对仪器设备的精确性进行检查，再根据实际情况科学测设施工平面控制网与水准网，为后续施工栽植提供基础支持，在此过程中尤其需要保证网点标志足够稳定。而在树木栽植前，还需要对设置好标杆树与行距，为后续栽植工作的有效开展提供指导。

2.2对土壤进行处理

在苗木种植之前,需要对土壤进行全面处理。各种的植物存活效果与土壤有着密切关系。首先应对种植周边的建筑垃圾、石头或杂草进行清除，为植物提供良好的生长空间。其次，则需要对土壤进行翻松。视场地情况而定，若种植树穴周围的土质偏差，则应进行树穴换土。2016年自某铁路公园核心段绿化提升整治项目是对原有老铁路进行景观改造提升，设置了花岗岩栈道与枣红色透水混凝土路，基础底部加铺的蓄水模块，增加透水蓄水功效，也深入贯彻了海绵城市的概念；铁路两侧设连续性遮荫乔木，增添观赏草景观种植。由于老铁路荒置时间久，原有的土质较差，必须进行树穴换土，以利于苗木成活。铁路景观提升效果显著，深得各级领导的一致认可。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3保证种植成活

2.3.1保证植物具有旺盛的生活力

生活力是植物成活的基础。保持植物体内水分平衡状态是维持生活力的关键。因此，在栽植过程中应采取措施维持植株的生活力，首先要在植物挖运和种植过程中，要严格保湿、保鲜，尽量防止栽种植物过多失水，维持较强的生命活力；其次要减少根系的损伤，促进伤口愈合和多发新根，保证短期内恢复和扩大根系的吸收面积和能力。

2.3.2提高种植技术

采取精细的种植，能够保证植物根系与周围的土壤紧密接触，避免产生悬空和局部空隙，使根系能有效地吸收土壤中的水分，尽量缩短种植时间及使用抗蒸腾抑制剂等技术，能保持植物体内水分平衡。

2.3.3保持种植的土壤水分状况良好

根系吸收水分的多少与土壤中水分状况有关，植物种植后必须保证土壤有足够的水分供应，以便根系能有效地吸收土壤中水分和养分，主要根系分布的地方应有立即有效的可利用水，即水分含量要显著高于植物的萎蔫系数。湿润的砂质土壤是能可靠地供应水分的土壤。

2.4施工放样、土方开挖与客土回填

进行施工放样的时候，应当选择合适的放样点，接着完成放样点位的开挖任务。在这一过程当中，应当对转角点及轮廓坡顶点等进行妥善开挖，并确保标识清晰。当此项施工结束后，还应开展校核工作，把相关信息记录下来，确保放样施工科学有效。而土方开挖也是园林绿化苗木施工的一大关键环节，需要严格依照图纸来实施，并遵守由上至下的次序，不可盲目开挖。另外，假如在施工中碰到了未标注的部位，则应当施以保护，不能对其造成破坏。且工作人员要以测试的方式确定沉降量，并将其控制在30厘米之内。之后是客土回填，施工人员要先检测好客土，确保其各项指标合格，如最高pH值低于8.6，含沙量少于5%，含盐量少于2%等。接着采用一侧倒压方式，避免车辆进入到隔离层中，保护好绿地。在此基础上实施深翻作业，保障其深度达50厘米。

2.5把握种植时机

园林植物种植是一个季节性很强的工作，确定适时的种植季节是提高种植成活率，尽早发挥园林绿化效果的重要因素之一，所以适时种植主要考虑如下3个因素：一是苗木本身的生理活动。一般选择苗木地上部分活动缓慢或处于休眠状态，而地下部分根系活动仍然较旺盛时进行种植。因此时植物根系再生能力强，吸收水分多，而地上部分蒸腾小，苗木易保持水分平衡。二是气候条件。选择适宜于根系吸水生根所需要适宜的温度条件和充足的水分条件，并尽可能避免不利于保持水分平衡的极端因子（如干旱、高温、霜冻等）。三是病虫害的规律及劳力状况。避免在病虫害高发或猖獗季节种植，同时要保证有足够的劳力。从以上分析可知，最适宜的种植季节是休眠期，树木休眠时，体内生理活动较生长期要弱和缓慢得多，休眠期即早春和晚秋，这两个时期植物对水分和养分的需求量不大，易得到满足，蒸腾量小，而且此时体内还储存有大量的营养，具有一定的生命活动能力，有利于伤口的愈合和新根再生。

结语

综上可知，我国的园林工程绿化建设在当前受到了越来越多的关注，而园林绿化施工技术也需随之提高质量和水平，对苗木进行妥善的种植和养护。具体而言，应当从苗木的选择、运输、施工测量、种植深度、支撑设置、施工放样、土方开挖、客土回填、土壤处理、苗木种植及树木包裹等多个方面着手，在提升苗木存活率的同时优化园林工程质量。

参考文献

[1]陈连芳.园林工程绿化苗木的种植与养护技术[J].居舍,2019(21):124.

[2]杨烨茹,魏慧芳,何志,魏蒙淳.园林工程绿化种植施工组织\管理探析[J].农业与技术,2016,18:210.

论文作者:魏晓蕾

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/baa304c8704ea828c70c8217.html