# 浅谈中央空调在家庭装修中优化设置及应用论文_王振英,向学敏

王振英 向学敏

宜宾职业技术学院

摘要：随着家用中央空调的普及，如何选好一个中央空调，发挥其空间环境的最优化配置，成了每个家庭面临装修时思考的问题。

关键词：中央空调系统；家用中央空调；多联式中央空调

家用中央空调是一个独立的小型化空调系统，通过巧妙的专业设计和安装方式，来实现美观典雅及舒适卫生空间上的和谐统一，现代家庭装修中发展的趋势，那么如何使家用中央空调发挥其优点最大化，使它在一个独立的小型空间内有一个最好的配置，是我们值得探索的问题。

一、中央空调系统分析

中央空调系统按照输送介质的不同，我们可以将家用中央空调分为冷/热水机组、风管式系统以及多联型系统三种类型。

第一种：冷/热水机组，冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水由管路系统输送至室内的各末端装置，在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换产生冷/热风，从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量，分散处理个房间负荷的空调系统形式，冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。它具有能耗比高；温差小，非常舒适；各个居室温度可自由调节，较为节能；水管占用空间少，便于装修等，但是也存在着不可避免的缺点，比如：系统复杂，成本较高，且施工质量不高存在漏水隐患，维修麻烦；无法直接引入新风；受气候影响，低于－5℃时无法正常工作，需安装辅助加热装置，也须另耗一些电能。国展家园选用的中央空调为单冷式，冬季他们采用城市热力，通过夏季输冷管线传输热能；

第二种：风管式系统。风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质，它利用冷水机组集中制取冷量，将新风冷却/加热，与回风混合后送入室内。如果没有新风，则只将回风加热/冷却。

风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成，室内机是由蒸发器和循环风机组成，其台数与压缩机台数相同，形式有多种如天花式，暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却，每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统，室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m，暗藏是天花机（室内机）可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内，还可接入新风管引进新风，系统完全依靠冷媒循环完成空调要求，该系统既有分体式空调的使用功能，又有中央空调的送风效果。它的优缺点表现在：相对于其他的家用小型中央空调型式，风管式系统初投资较小；新风系统使得空气质量提高，人体舒适度提高等。同时也有不可避免的缺点，比如：风管占用空间较多，100×200平方毫米左右，需通过装修技巧减少其对空间的干扰；室外温度过低无法启动，需要另增加采暖系统等

第三种：多联机型系统。多联机型系统，即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统，它以压缩制冷剂为输送介质，采用一台压缩机带动多台室内机，室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机，通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内个散热器的制冷流量，来满足不同负荷放假对热湿的要求。它的优缺点表现在：各居室温度可自由调节；管线占用空间小；可以满足不同房间的需求，节能，热效率好；室外温度过低无法启动，需要另增加采暖系统；难以解决新风供应与冬季加湿问题；造价相对高。

因此就中央空调系统本身而言，任何一种不同方式的中央空调都有它存在的优点和缺点，那么在家用中央空调安装中我们该如何选择空调的种类，才能满足中央空调在家庭中的最优配置，我个人认为应该从地理环境、家庭的经济能力、家庭的成员、家庭成员所从事的工作、生活习惯、房间的结构布局及装修的深度等方面考虑。

例如，以下是一栋别墅住宅，地理位置位于西南地区，年平均气温20度左右，最冷季节气温达到5度左右。家庭成员复杂，是一个四世同堂的家庭，同时成员有司机、保姆等。建筑面积较大。因此别墅有别于普通的家庭住宅中央空调的选择，别墅更强调中央空调的舒适性、美观性和节能性，价格在这里并不是第一位的，因为别墅的主人缺的不是钱，而是一种格调一种品味，所以别墅中央空调的选择需要注意以下几点：系统的选择、舒适性、与室内空间搭配的协调性、环保与节能性。

因此在选择中央空调时应该从以下几个方面考虑：

二、别墅中央空调的舒适性

中央空调和传统空调相比，舒适度有了一定的提高，但仍然不能完全规避中

央空调与生俱来的缺陷（空调病），在上文提到的中央空调系统中，水系统中央空调就很好的解决了这个问题，而且别墅大多数时候会安装多套系统，如家庭采暖、太阳能、新风系统、地源热泵，如果采用水系统可以和其他系统进行冷热交换，不仅可以达到五星级的舒适享受，其节能性也是显而易见的。

三、别墅中央空调的空间协调性

为了保证别墅空间良好的制冷（热）效果，相关任何品牌的中央空调系统，其设备质量只占20%，设计和施工占70%，日常维护和操作是占10%，舒适100一直非常注重前期的设计和后期的施工，因为选择优秀的设计师和一个经验丰富的施工队伍比选择品牌更重要。

最后，别墅中央空调系统配型与设计，应在使用者了解并确定主体系统之后，根据以下信息制定科学的设计方案：

1.房屋的结构和朝向；

2.根据使用者的生活习惯确定末端安置点；

3.常住人口数量和分布情况；

4、主体空间的装饰设计风格与结构变更等等；

5、墅院外围配套信息；

综上所述别墅中央空调更适合选择多联机型系统。

参考文献：

[1]尉迟斌 主编 实用制冷与空调工程手册．2003年

[2]叶丽影 主编 某空调工程设计与施工中存在的问题和解决方法[J]．建筑热能通风空调．2005年

[3]李振宇.经典别墅空间建构.北京：中国建筑工业出版社，2005.

[4]《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232）

[5]《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002

论文作者:王振英,向学敏

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bab64353f53362f64d7e8db2.html