# 解析建筑工程中的模板施工技术论文_沈志龙

沈志龙

（盐城天宫建设工程有限公司，江苏盐城224200）

摘要：本文从建筑工程的模板施工设计方案入手，分别对墙体模板施工和角模施工进行分析和现实性研究。然后随建筑工程的施工技术要点进行了分析，最后，根据现实因素对施工技术的应用进行了理论探究，而建筑工程中模板施工的基本技术应用和建筑工程中模板配置的基本技术应用都是施工技术的应用项目，在建筑工程模板施工的主要技术之外发挥着实践性作用。

关键词：建筑工程；模板施工；应用

前言

随着我国社会主义市场经济的不断发展，尤其是城市化进程的不断推进以及人口的密集化，使得建筑行业在数量上也有了明显的增长。建筑工程正朝着高度不断增加、造型不断丰富多样的方向发展，这一改变也为建筑施工工作带来了挑战，折旧表现在对完整的模板技术体系的建立中，由于目前我国模板施工技术在诸多方面还存在不足，比如在安全管理方面就存在较大的缺陷，由此导致的坍塌事故也时有发生，因此，建立一套系统完善的建筑工程模板施工技术有比较重要的现实意义。

1模板施工设计方案

1.1墙体模板施工

墙体作为建筑物的重力承载主体，它在建筑工程中起着重要的作用。尤其是在现代建筑工程中的剪力墙体系，他的模板施工主要是以大钢模板为主。模板与剪力墙需要互相配合，而大模板技术能够为大模板建筑工程的整体性提供保证，并且在实际的施工环节中提高墙体的稳定性，也能避免墙体出现开裂和裂缝等情况。在实际的建筑施工过程中应该针对模板连接点来采取不同的处理方案，以提高模板的综合质量。

1.2角模施工

角模施工的施工材料与结构与大钢模板类似，都是需要使用带芯带，并且需要充分连接临近的模板并且加以固定。一般来说，阴角的标准规格是500×500mm，所以只使用穿墙螺栓连接的话会出现定位不准的情况。所以在阴角模与阳角模的施工中能够应用到类似的施工原理，并且该施工状态下的角模与模板并不会发生明显的差距，但是在连接搭配之后会有空隙出现，这就需要在施工过程中把握好角磨机在对接缝处的合理应用。一方面，这可以使得接缝区呈现出较为自然的过渡形态，另一方面，也能够提高拼接施工的效益，充分满足清水混凝土的施工要求。

2模板工程的施工工艺与技术要点

模板工程的施工工艺一般为：柱模板施工一墙体模板施工一楼梯模板施工一梁模板施工一楼板模板施工一拆除模板。

2.1柱模板施工

柱模板的施工流程通常是：弹出位置线一组合模板一安装柱箍一校正柱模板一加固柱模板。选用厚度为18mm的胶合板作为柱模板的材料，选用规格为Φ48mm钢管作为柱箍。由于柱垂向高度长而整体尺寸小，需要在安装前弹出对角线与四周边线，选用符合长边长度的板与符合短边长度的板组合成定型模板。为了避免产生漏浆现象，还需要在两板之间加塞海绵。为了保证柱模与梁模能够紧密贴合，需要保证柱模板的尺寸能够良好配合柱的尺寸。在柱与梁的贴合处还要对柱模开槽。在模板外，以45mm的间距安装柱箍，同时为了清除柱模板内的杂质还应在底部设置清理口。需要注意的是，在预先搭好的铜管架与柱模板外侧之间需要保持一定距离。当两柱模板位于一个平面内时，先对柱模板两端进行校正，再通过拉线法来校正位于中间位置的模板，最后箍紧柱箍，利用木楔和支撑完成对柱模板的加固。

2.2墙体模板施工

墙体模板的施工一般是先安装两侧模板，再由两侧模板拼装完成的。墙体模板的施工流程一般是：安装一侧模板一插入穿墙螺栓一安装另一侧模板一调整与校正一紧固穿墙螺栓一支撑固定等。具体工作内容为：通过基层中心线找到两侧模板的边线。根据边线调整两侧模板，校正两侧模板的垂直度与标高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆确保符合设计要求后，利用斜撑和支撑固定，并根据尺寸加固穿墙螺栓，在距离两侧模板大概50mm的位置搭建钢管夹板架，校正两侧模板以保障两模板的垂直度符合规范后，再加固两侧模板，并用钢管桁架支撑，确保模板的平稳性。

2.3楼梯模板施工

楼梯模板的施工能在较大程度上影响到模板工程的整体质量。施工前，需要依据楼梯的设计尺寸合理选择模板材料。一般按照平台梁模板、斜楞模板、楼梯底模的先后顺序进行安装.需要注意的是，对于呈三角形的楼体外侧模板，需要在实地放样之后依照相关规范并结合工程实际要求进行制作。除此之外，为了保障混凝土浇筑时的安全、可靠、稳定，避免造成塌滑，需要对模板的斜向支柱进行加固。

2.4梁模板施工

梁是建筑的支撑结构， 是工程的安全性与稳定性的保障，因此梁模板施工需要严格按照施工规范与标准操作。由于梁结构的宽度小而跨度大，所以梁模板通常由底模板、侧模板、支撑与夹木拼装而成，其中底模板与侧模板采用厚度为18mm胶合板。首先弹出模板中心线与四周边线，根据弹出的边线确定侧模板的位置．在对侧模板的垂直度与标高进行校正并确保符合要求之后，通过斜撑与支撑进行固定，保障模板稳定性良好并具有足够的刚度。梁模板安装完成后。需要对各梁模板的中心线的位置进行检查，确保其符合设计标准。为了保证模板具有良好的稳定性。质量安全可靠，需要在安装时检查模板的标高，若不符合设计标准需要进行校正， 同时在垫板上加塞木楔，并在钢管支撑架处用斜撑加固。当梁跨度大于4m时，需要在梁跨中起拱， 并严格控制梁模板中间的拱形高度在规定范围内，以保证梁的安全稳定性。

2.5楼板模板施工

楼板模板的施工过程一般是：先搭设支架，再铺设龙骨，最后安装模板并进行检查。对于施工材料，一般选用木胶合板作为楼板模板。选用Φ48mm～33.5mm双钢管作为大龙骨，选用长度为80mm宽度为60mm的方木作为小龙骨。对于施工过程，通常采用整体铺设、局部范围拼装的办法，在龙骨上设置模板接缝，以大龙骨的跨度作为相邻支架立杆之间的距离。选定小龙骨的间距为300mm，根据大龙骨的间距确定小龙骨的跨度。对大龙骨挂线找平，在确定大龙骨标高之后，铺设小龙骨，最后安装模板。楼板模板安装完成后，需要认真检查以确保各支架的可靠连接。

3施工技术的应用

3.1建筑工程中模板施工的基本技术应用

建筑工程的模板施工的基本技术的有效应用能够降低建筑工程的施工成本，提高建筑工程施工效率，弥补其他建筑施工技术的不足，提高建筑工程施工的质量，推动我国建筑行业的发展。模板施工基本技术在建筑工程中的应用主要体现在模板的位置和尺寸上，所以模板的位置和尺寸要充分的满足建筑图纸的相关要求和图纸规范和标准。另外，在施工过程中选用模板应该充分考虑其稳定度和强度，最低标准是能够承受建筑混凝土工程中所施加的重量。与此同时，模板的设计结构要尽可能简单化，这样有利于建筑施工过程中的装拆工作有序进行。最后是在模板的接缝处要进行科学勘测，以确保其不会出现漏浆的情况，保证模板连接处的紧密性。

3.2建筑工程中模板配置的基本技术应用

模板配置技术是根据模板设计图纸的尺寸要求对建筑工程模板进行配置，这项工作对模板的构架要求比较高，比如简单化的模板构架可以直接按照施工设计图纸进行配置，但是大部分的模板构建都是偏复杂化的，所以需要按照相关的规范和标准来进行相关的配置。配置工作的重心还体现在结构较复杂的模板配置中，在进行配置的时候要避免对类似模板构件的放大取样，而应该根据设计图纸的要求在地面上画出结构相等的实体形状，然后根据图纸和实体形状的尺寸比例计算出实际所需的尺寸，最后通过尺寸的计算来进行模板制作。

4结语

总之，模板的施工技术是一项科学严密的过程，预先的施工图纸设计需要有精密的计算，并且需要一定的人员投入，而且对其他相关环节也提出了要求，所以只有保证施工模板的精密严谨才能保证建筑工程的施工质量。在我国经济水平的不断提升中，建筑工程的模板施工技术好技术应用也会得到有效提升，但是建筑工程是一项系统性强、操作过程繁琐的项目，因此，在相关环节的改革中需要牵扯到诸多或大或小的因素，所以在建筑工程的模板施工技术应用方面要进行科学的考量与改进。

参考文献：

[1]秦桂娟．建筑工程模板设计实例与安装[M]．北京：中国建筑工业出版社，2010（12）

[2]缪正兵．浅谈混凝土结构建筑模板施工技术与方法[J]．价值工程，2012（27）

[3]王静．建筑工程中模板施工应注意的几个问题[J]．新疆钢铁，2013（01）

论文作者:沈志龙

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年9月上

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bad3ec3ca2cf355cdf767136.html