# 对水文工作合理性分析的重要性探究论文_李青

李青

（天津市引滦工程于桥水库管理处，天津，301900）

【摘 要】水文工作在设计过程中，受相关资料、环境以及人文因素的影响，在分析过程中容易发生较大变化，所以加强水文工作在设计过程中的合理性具有重要意义。为了保证该工作在分析过程中的真实效果，本文应分析水文工作的基本要求，并从相关因素中对该工作进行核查。

【关键词】水文工作；合理性；重要性

在水文工作计算过程中，利用的计算资料一般包括降水、径流、洪水以及泥沙等，并对相关资料中的计量、年量以及统计量等因素进行计算。所以，要保证水文工作在分析期间的合理性，就要对水文计算进行合理分析，并保证该工作实施的可行性发展。

一、水文工作合理性分析的基本要求

水文工作中的资料可靠性、一致性以及代表性是水文计算中的基本资料。要实现资料系列的可靠性，应保证水文计算的精确性，并保证水文计算期间，对资料的严格审查以及资料的准确性。要实现资料系列的一致性，主要根据各个年份中的水文资料，在流域以及河道中产生的径流条件等因素进行分析、调查，并将该资料还原成天然状态，保证资料的同一性。对于资料系列的代表性，主要根据资料系列统计特点，反映出总体统计特点，它是在系列可靠性与一致性分析过程中来实现的。

（一）可靠性的资料

资料的可靠性发展是根据设计中利用的基础资料、相关数据以及存在的不同期间进行分析，并实现可靠性发展的。在对象研究期间，要实现精度化研究过程。例如：在某地区发生特大洪水，根据上游水文站的相关预测，该水文已经达到漫顶，所以在一定时间内，就要对水文进行堵塞。在整个洪水发生期间，可以实施三次实际的流量观测以及水位量观测[1]。洪水停滞后，还要对上游处的洪水变化进行调查，如：发生洪水期间产生的痕迹、推断出洪水面与洪水峰的流量等因素，并验证该数值是否可靠。还要对水文站上游处的洪水痕迹做出调查，并计算出洪水流量。然后根据每一步的论证数据，根据洪水位、洪水流量计算出洪峰流量，并保证数值验证结构的可靠性。

（二）一致性的资料

资料的一致性在所有资料系列中，根据同一自然条件下、统一类型下的水文因素形成的不同性质，在不同条件下，资料系列产生的一致现象主要表现在两方面。一方面，是人类活动产生的现象，一方面是气象变化产生的不同现象。人类在活动中产生的影响因素主要表现在各个工程的建设与实施。例如：在某水文站上游建立电站，水文站就会受上游电站的影响。为了保证径流的一致性，就要对上游电站中产生的径流变化进行分析、计算，并还原它在工程建设前期的天然形式，从而实现一致性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）代表性的资料

资料的代表性根据不同的设计对象进行分析，并形成不同的发展含义。根据对水文频率的计算，要体现系列的代表性，就要根据近程度来表现。如：程度越近，表现的代表性就越高，实现的材料代表就越好，从而对水文的频率分析就会体现更高精度；如果程度越远，表现的代表性就越低，实现的材料代表就越坏，从而对水文的频率分析就会体现更低精度[2]。所以说，水文系列的代表性好坏能反映出该系列在总体形式上表现的特征程度，它不仅是系列代表性的有利表达，也是统计水文成果的质量保证。但在实际的水文工作中，资料系列产生的代表性问题在分析期间，主要根据系列的丰、平、枯进行论证并形成代表的。例如：根据径流系列进行分析，由于我国水电站的建设大约已经有五十年，而径流系列的产生也存在五十年，为了对该问题进行论证，并体现代表性。如果降雨系列比较长，要体现该系列的代表性，在分析过程中，就要对径流同步以及降雨系列中的长系列进行论证，并进一步分析径流系列体现的代表性特征。

二、水文工作合理性分析的重要性

（一）审查水文资料

在我国水文计算的相关规定中，要对水文工程进行设计，首先就要对水文中的相关资料进行合理审查，并保证资料的可靠性[3]。根据我国《水利水电工程水文计算规范》中的相关标准，在对相关资料进行审查过程中，应加强对重点因素的审查，不仅要在现场认真调查，还要实现比测试验。例如：在洪水设计计算过程中，要对洪水资料进行分析，如：洪水发生的历史因素、形成的精度等因素，并保证在审查期间的可靠性。

（二）资料的代表性

水文工作中的资料具有代表性，但由于水文资料受降水、暴雨等相关因素的影响，具有随机性。例如：对洪水、径流等系列进行统计过程中存在一种随机性，在没有人类活动范围内，河流是一种天然性水文资料[4]。但随着水利水电工程的不断建设，为了保证水土以及分洪现象的发生，就应根据径流的发生过程以及存在的变化因素进行改变，并保证径流系列的一致性。根据水文计算的相关标准，要实现代表性分析，就要保证资料计算的可靠性与一致性分析。

总结：

随着市场经济的不断进步，对水文工作进行合理分析成为水资源开发以及水产权变革的重要内容。只有保障水文工作中的各个因素，并保证各个因素在水文工作中的合理范围，这样才能实现社会可持续发展。

参考文献：

[1]莫庆华.水文工作的合理性分析的重要性[J].建筑工程技术与设计,2015(18):2026- 2026.

[2]吴铁钧,陈端丹,李昊等.浅析如何提高水文工作在城市防洪中的作用[J].城市建设理论研究（电子版）,2015(17):459-460.

[3]张绍军.水文工作刍议[J].水利技术监督,2014,22(3):25-27.

[4]林长义.对新形势下沧州水文工作的几点思考[J].中国水利,2013(z1):119-120.

论文作者:李青

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年5月总第210期

论文发表时间:2016/7/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/baea54dc03a3d5fdc2bf0339.html