# 暖通空调工程施工过程中的常见问题和应对措施分析论文_费艳

费艳

辽宁启运招投标服务有限公司 辽宁抚顺 113006

摘要：暖通空调工程集通风、采暖、和空气调节这三种功能于一体，近年来在国内外大量的建筑中得到了广泛的应用。我们要认真严谨的做好暖通空调工程的质量控制工作，尽量采取事前控制，避免增加工程造价，同时对经常产生问题的部位，查找原因，采取有针对性的措施。

关键词：暖通空调；施工问题；应对措施

1导言

因暖通空调在施工过程中，涉及的影响因素较多，为防止影响施工质量的问题出现，需要严格按照施工工艺流程来安排施工作业。首先要做好施工准备、做好管道及相关支吊架的预制及加工工作、然后先进行水平主管后垂直竖管的安装、安放设备主机并进行安装、对系统管道进行清洗、管道压实、隐蔽工程进行验收，做好管道防腐及保温工作，最后进行空载及负荷联动试运行。

2做好暖通空调工程施工管理工作

成立项目部领导小组，并以项目经理为领导中心，设置成本质量管理机构，建立完善的控制责任管理组织机构，根据各个岗位和工作流程，项目经理部编制项目管理规划、施工组织设计，同时编制主要施工方案、专业施工方案等，便于系统的指导施工。由于施工工序的安排需要，必须做好人员、物质及机具等相关的准备。施工准备阶段，技术人员要结合施工的进展情况，编制科学合理的施工资源使用计划，如材料、劳动力、和器具等使用计划，物资采购需求表要经过项目经理审批，以利于合理控制施工造价。为了提高安装和施工质量，对暖通空调施工人员开展专业培训非常重要，主要针对施工重点难点、施工要点、质量控制措施、安全措施等方面，根据现场的实际情况，开展有针对性的培训。项目技术负责人对施工技术人员层层向下进行技术交底，做好施工人员的技术教育培训工作，保证施工人员具备所从事专业的知识，同时保证施工人员的数量满足工程规模和工程进度的需要。技术人员亲自去施工现场进行交流指导，这样才能使质量事故的发生得到遏制。高效完备的管理组织是保证暖通空调安装工作能高速、文明、优质、安全完成的基础保证。

3暖通空调工程施工中常出现的问题

3.1管线和设备的标高相互妨碍

因暖通空调工程图纸设计前，没有从整体角度出发，对设备管道的布局进行全盘考虑，这样导致施工图内出现管线、设备的标高交叉，相互妨碍，施工图纸有待进一步周全细致校对审核。

3.2空调水系统水循环堵塞

在施工中，由于各个专业的管道互相妨碍，这样就对局部空调管道布局进行部分修改，如果处置不当，就容易产生管网气囊，进而影响暖通空调的管网循环。空调水系统堵塞情况很大程度是由于空调水系统管道吹洗不干净导致的。

3.3暖通空调系统设备噪声

这个问题是由于厂家提供的样本比空调机组噪声实测值参数低而导致的。

3.4结露滴水

管道工程在施工过程中，选择的原材料质量不符合施工的要求，管理质量不过关，没有对管件等材料进行进场检查验收，这些是导致管道出现漏水的主要原因，另外管道保温性做的不好，管道及设备之间连接不紧，也会导致渗漏现象的产生。

4暖通空调工程常见问题的应对措施

4．1空调水系统水循环的问题

做好如下防范工作：首先焊管安装前要去除表面的锈和污渍，机械去可以，也可人工去除，焊管的里面要清理干净，防止赃物进入，麻丝和焊渣这些杂物也是不可以出现在这个过程中的。在管道适当位置设置旁通冲洗阀门和临时过滤器，通水试压合格后，进行分段清洗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆管道清洗完成后，进行水循环系统负荷试运行，可以把管网内杂物冲洗到过滤器后，便于杂质的清除，并在管网最低处设置排污阀，位置选择最低，便于污染物彻底排除。空调水系统容易出现气囊现象，为避免出现这样故障，需要在施工前进行合理设计和安排，合理安排管道坡度和标高，便于排气，在必然出现气囊地方如凸起地方，设置排气阀，这样便于把循环水系统内的气体排出，同时要把阀门出口设置在利于系统排气的位置。

4．2管线设备定位和标高交叉的问题

需要统筹安排各专业管线的布置情况，这样便于寻找设计中存在的问题，进行管道的综合设计时，考虑到作业、运行、使用、维修等过程，可为管线工程施工创造更好的条件，当发现各专业管线在空间上存在相互挤压现象时，要从整体出发，根据管道避让原则，对管道走向及位置进行修改。根据安全可靠、经济合理的原则，管道避让原则如下：低压管让高压管，因高压管造价高，不利于节约成本；小管让大管，因大管价格高，不利于节约成本；压力管让重力流管道，防止重力流管内流体在运动中，受到额外阻力；空气管避让水管；历史管应避让永久管；给水管让排水管，防止排水管产生堵塞；冷水管让热水管，因热水管做保温，价格高；金属管让非金属管道；附件少的管道避让附件多的管道；新建管线让原有管线。主要是为了节约施工造价成本，或者便于施工，便于后期维护检修和管件更换。

根据安全可靠、经济合理的原则，管道避让原则如下：低压管让高压管，因高压管造价高，不利于节约成本；小管让大管，采用大管不利于节约成本；压力管让重力流管道，防止重力流管内流体在运动中，受到额外阻力；空气管避让水管；历史管应避让永久管；给水管让排水管，防止排水管产生堵塞；冷水管让热水管，因热水管做保温，价格高；金属管让非金属管道；附件少的管道避让附件多的管道；新建管线让原有管线。主要是为了节约施工造价成本，或者便于施工，便于后期维护检修和管件更换。考虑到管道存在热胀冷缩现象，输送介质温度变化对管道也会产生伸缩现象，因此在适当位置设置补偿器，为了便于后期的安装施工及检查维修相关管件，在设置支吊架时也要考虑预留空间，各专业管道要平直，不要交叉。

4．3结露滴水的问题

对于管件、接头、阀门、弯头、及设备接口处等的保温层质量要严格控制，使保温层与管道外壁紧密贴合；施工前，检查清理空调机盘管滴水盘等处的杂物，便于保护设备滴水盘，做好吊顶封板前的检查。为防止产生这种病害，对进场的保温材料进行检查，施工中不允许使用大保温套管套小管；为了保持保温层的连续性和严密性，在冷冻管穿墙部位，设置保温保护套管。

4．4空调末端设备运转的噪声超标

为了有效防止空调末端设备运转噪声超标，在施工前要做好相关检查，尽量采取事前控制，可有效避免返工而增加施工成本。首先进场的设备进行开箱检查，进行通电试运行，若发现噪声超准，若设备自身存在问题，可采取退换货的处理方式，若设备质量无问题但噪声仍然超标，需要采取消声措施。在设计过程中，要对空调末端设备的噪声参数提出明确的要求，若设计选用大风量空调机组，噪声势必很大，就要设计采用相关的隔声措施。

随着暖通空调应用范围的扩大，对建筑物的使用功能也提出了更高的要求。对施工中常见问题进行分析，并提出相关的处理对策，对设备后期的保养和使用也有重要的意义。

结束语

暖通空调工程集通风、采暖和空气调节这三种功能于一体，近年在国内外大量的建筑中得到了广泛的应用。我们要认真严谨的做好暖通空调工程的质量控制工作，尽量采取事前控制，避免增加工程造价，同时对经常产生问题的部位，查找原因，采取有针对性的措施。

参考文献：

[1]吴磊，薛玉祥，张锦德.建筑暖通空调施工中的常见问题及措施[J].建材与装饰，2016，（32）：35-36.

[2]何培信.对暖通空调工程的常见问题的分析与思考[J].科技创新导报，2016，13（09）：50+52.

[3]武斌.暖通空调设备安装施工中常见问题及处理研究[J].企业导报，2016，（15）：94.

[4]曲照群.暖通空调系统施工中常见问题分析[J].科技创新与应用，2016，（15）：245.

论文作者:费艳

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第19期

论文发表时间:2018/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/baee582c068391344098dac7.html