# 超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工论文_梁灿容

广东广州 510000

摘要：在超高层建筑的施工中传统的施工方式是砂浆抹灰施工技术，这种施工技术带了很大的安全隐患。如可能造成的脱落，鼓包等不仅影响整体建筑的美观，还对安全性提出了严峻的考验。在这种情况下免抹灰粘贴外墙砖施工技术应运而生，这种技术很好的解决了抹灰技术带来的弊端，其重要的安全性也受到一致好评，被广大工程施工队伍所采用。同样的，新技术也带来了新挑战，这就需要工程技术人员攻坚克难。掌握先进的工程施工技术，为我国的建筑行业提做出卓越的贡献。

关键词：超高层；外墙免抹灰；外墙砖施工；

前言

技术发展为建筑行业的施工技术提供了新的选择。在保证质量的基础之上，免抹灰粘贴外墙砖施工技术的应用，为当前超高层建筑外墙的施工提供了很好的技术支撑。使其能够适应新时代下建筑行业的各种要求，其环保、安全的特点已经得到了验证。本文就此展开对超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工应用的探讨，从应用价值、技术难点、模板的选择、外墙砖的施工及验收规范等讲起，对这项新技术做出详细介绍。

1.超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工技术的应用价值

在我国建筑外墙的装饰施工主要采用砂浆抹灰施工技术，这种施工技术存在着巨大的缺陷，施工质量难以保证且污染指数高难以得到国际的大力扶持等诸多问题。随着新技术的不断发展，时下热门的一种免抹灰粘贴外墙砖施工技术得到了大范围的推广，这种技术与之前的砂浆抹灰施工技术相比有了巨大的进步，其施工时间短、几乎无脱落、安全环保等各种优点，一经推出就受到了工程施工单位的广泛使用。并且逐步积累了丰富的工作管理经验，能够面对各种突发的情况出现。特别是在超高层建筑上的应用，更加表明了这项技术有着巨大的应用前景，对我国高层建筑的投入建成提供了施工技术的支持。

2.施工过程中面临的挑战

以某小区工程为案例进行分析，本工程共有15栋楼，每栋45层，有143米高。其中的仿石墙砖进行施工。因为工序繁多，需要施工人员严格按照施工要求来做，各个工种之间联系紧密，缺一不可。同时现场施工时候需要进行相关骨架结构的搭建，因此对于预制件和现浇构件的之间的连贯性能有着很高的要求，对青墙体的垂直性也同样如此。本工程由于不再使用抹灰技术，对墙体垂直和平整度要求较高。这无疑增加了施工难度。除此之外，施工环节中因在墙体混凝土脱模后形成光滑的表面，极易造成砖面与结构层的连接基础不牢，最终导致墙砖脱落的事情发生。所以技术上来讲有着一定的难度。

3.工程施工的前期准备工作

3.1 建筑信息模型的建立

一旦确定具体的项目计划，就需要专业的信息建筑模型设计团队进行三维建模。因为相较于普通的低层建筑，超高层建筑具有庞大复杂结构，一般情况下很难能够完全进行实际测量。但是在施工过程中，无论是在进行工程量计算还是根据实际情况做出的施工步骤安排。都需要对建筑有一个具体的认识，并且有相对准确的参考数据。这时候就显示出了三维模型强大的作用与功能。根据三维建筑模型模拟施工步骤，确定施工方案。及时在技术层面发现施工过程中的可能遇到的难点，并率先做出应对方案。使施工的时候，能够根据制定的施工方案进行快速施工。不至于因为出现的技术性原因导致施工停滞不前，影响工期。如图1所示[1]。

3.2 模板架构的选择和应用

由于超高层建筑的固有特点，对于模板的选择有着严格的要求。传统的木质模板结构，由于进行多套模板组装时，操作难度大等不可避免的缺点等，这种木质模板应该被放弃使用。而铝合金模板的铝模的砼表面平整度、垂直度高，满足免抹灰的平整度需要；超高层采用铝模，成本较木模低；铝模的标准化程度高、快速拆模等优势显著进而采用最为先进的铝合金模板，铝合金模板是由专用的设备制作而成的，由铝板面、支架和连接件三部分构成。通过对铝合金模板的组装能够适应各种尺寸和规格，铝合金模板的应用，是建筑行业的巨大进步。特别是在进行超高层建筑时候更能体现铝合金模板的巨大优势。所以在进行超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工时选择铝合金模板。

4.施工过程中的基本要求

4.1 施工方案的确定

合适的施工方案能够让现场施工的效率有所增加，超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工也是如此。要结合墙体布局进行必要的分层铺设。超高层建筑由于空鼓脱落造成的安全隐患不适宜使用抹灰工艺。同样的，免抹灰工艺因为有着两提一减的优势，即所谓的提高质量，杜绝外墙渗漏、避免空鼓开裂；提高工作效率，万科在运用了这项技术之后，工期缩短了21%，能够有效加快施工进度；减少人工重复使用率，降低对木工、泥工等技术工种要求，穿插施工也让各项工种之间互不干扰，营造良好的施工环境，工人稳定优中选优。因此，免抹灰工艺也成了施工工艺的首选。

4.2 模板支设

模板做为工程建设重要的辅助型结构，其支设过程做为工程重要的一部分，应当被重视起来。最先进行的就是安装柱梁模板，这是非常重要的一步，关系到整个模板的框架结构是否稳固，关系到接下来的支设工作是否能够安全稳定运行。在安装的过程中要随时矫正柱子的水平位置和垂直位置，保证稳定性的前提下还要防止有漏浆的情况发生[2]。

4.3 现浇结构拼缝的细节化处理

施工过程对模板架构的要求非常高，特别是现浇结构与PC构件的拼缝接头部分，是重点注意的对象之一。通过对PC模板和相关构件的精细化设计，确定与之相对应的配套螺栓的规格参数。然后在模板的建设中，根据实际情况进行相应的调节工作。确保模板结构和整栋大楼的外墙能够标准的结合在一起。在进行铝制模板的施工过程中，应当注意的是为了避免出现接头与螺栓位置出现漏浆等情况的发生，在螺栓与铝制模板接触的地方，应当做成压槽，槽深2毫米左右即可。确保在进行混凝土浇筑时候，能够由于挤压作用，最终混凝土完成浇筑后，能够实现平整。如图2所示。

4.4 两种常见的接缝处理

在目前的建筑中有两种常见的接缝结构，一种是楼板的水平构件和周边竖向现浇剪力墙的接缝，这种接缝的处理却是存在一定的难度，如果不能很好的处理，就会对整体的美观造成一定的影响，同时对安全也无法得到保障。在了解了其形成的原因后，根据结构力学的相关知识，在施工之前利用楼板自重压缩调节胶条，与叠合楼板紧密接触。在进行楼板安装的时候，利用楼板自身的重量进行自我调节，使其能够与叠合楼板进行紧密接触。达到安全性能指标。不仅增加了美感，也为后续的工作带来了一定的方便。另外一种的接缝则是在叠合楼板的中间形成的，因为由于其结构特性不能够采取第一种情况的解决方法。只能够另辟蹊径。采用双排支顶的方法进行加固[3]。

4.5 技术难点的创新型研究

在进行超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工中除了要应对超高层建筑的特点外，还要解决施工过程中的关键性技术难题，才能确保工程施工的顺利进行。因为在混凝土浇筑工序中，传统的一些工序对整体墙面造成了一定影响，建筑垃圾遗留墙体表面。这对于外墙砖的铺设非常不利，特别是在模板建设过程中出现的脱模剂的使用残留，更是造成了后续工作的繁重。在面对如此复杂的情况下，利用高压水枪对墙面进行冲洗就变得很有必要。高压水枪能瞬间喷射出巨大水量，同时蕴含了巨大的动能。能够快速有效的把墙面遗留的废物冲洗下来。确保了后期铺设墙砖的顺利进行。消除了安全隐患。

5.工程验收

虽然作为新技术有着传统技术不可比拟的优点，但是同样的也应该认识到，任何技术的应用都离不开现实的检验。施工工程验收直接关系到技术应用是否成熟，施工质量是否过硬等一系列问题。对于超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工的验收也同样如此，不同地区对工程验收的方法是不一样的，但是一般项目中都是对外观墙面的平整度、阴阳角、分格条等有着严格的验收标准，一般每个墙面至少检查三处，即是中间加两端当单墙长度超过3米时。每增加一米就要多验证一处，每处面积不少于1平方米，检查要沿墙面竖向均匀分布。

6.总结

通过对这个技术的应用，可以减少传统施工技术无法解决的脱落、鼓包等各种弊端，又能够有效的缩短施工工期、降低施工成本，可见超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工技术有着非常显著的优点。也显示着这项技术有非常良好的应用前景，能够为今后的建筑行业发展提供宝贵的施工技术支持。

参考文献

[1]陆本燕，王国保，罗斌，等.超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工专项技术[J].城市住宅，2017（11）：97-101.

[2]周琳.铝合金模板体系下全现浇混凝土外墙在高层住宅建筑中的设计要点——以阳江保利共青湖三期项目为例[J].低碳世界，2017（19）：151-153.

[3]祝传春.混凝土多孔砖墙面免抹灰工艺创新探索[J].建筑与预算，2016（1）：32-35.

论文作者:梁灿容

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bafc4b3b382e5ef16e8cce42.html