# 建筑电气工程施工中的漏电保护技术探究论文_邱水英

广西电力安装有限公司 南宁 530000

摘要：现如今，随着我国建筑行业在不断的发展、壮大，建筑电气工程应用也在建筑施工行业应用中得到不断的发展和深入，在电气施工的过程中，因为各种各样的原因会导致电气工程产生漏电，在电气工程施工的过程中一旦发生漏电，将会造成非常大的安全隐患。我国在电气工程漏电保护技术研究上具有丰富的经验，但是此项技术在实际运用中还不够熟练，本文详细分析了建筑电气工程中漏电保护技术的应用。

关键词：建筑；电气工程施工；漏电保护技术

引言

建筑行业快速发展的基础上，建筑结构施工呈现出复杂性的特征，由于人们对居民空间的功能性要求较高，为了满足人们日益增长的居住需求，在建筑施工中的电气工程施工量也越来越多。电气工程的施工质量直接关系到整体建筑工程的使用功能。从现阶段电气工程的施工现状来看，怎样提升电气工程的安全性已经成为施工中重点关注的问题。漏电保护技术的应用可以从根本上提升电气设备运行的可靠性与安全性。文中，就从分析漏电保护技术的施工原则入手，对漏电保护技术在建筑工程中的应用展开研究。

1建筑电气工程施工中应用漏电保护技术的必要性

电气工程系统作为整个建筑电气工程中最为重要也是最为危险的一部分，必须要做好相关的安全防护工作以确保人们的安全，历年来由于电能而引发的事故时常可见，如漏电这类小问题，在建筑电气系统施工过程中由于具有非常好的隐蔽性所以难以被发现，也不能得到有效的预防和控制，如果漏电问题一旦在我们的日常生活中出现，严重时会引起火灾，威胁着居民的人身安全和财产安全，因此加强漏电保护技术的提升则显得尤为重要，在建筑电气施工过程中通过运用漏电保护技术可以有效的对漏电情况进行监测，如果一旦发生漏电现象则会造成电流和电压偏大，漏电保护装置会立即进行切断电源，防止事故的发生，进而为施工人员的人身安全提供了保障。

2漏电保护工作原理

对于建筑电气工程中漏电保护技术的有效应用，其确实能够表现出较强的保护作用，在低压安全保护电器的应用中能够发挥出较强的效果。漏电保护工作主要就是依靠漏电保护器进行相应设计，促使其能够在剩余电流达到相应标准时发生相应动作，较好实现对于整个建筑电气系统的有效防护，降低可能形成的明显触电事故问题。基于此，在漏电保护技术的具体应用中，必然需要重点把握好对于漏电保护器的合理应用，确保其能够进行及时反应，尤其是需要确保漏电保护器的反应时间尽量短，如此才能够更好规避可能存在的明显损失，将漏电事故威胁降到最低。漏电保护器的应用在预防单相电击或者是火灾事故中具备较强的作用效果，有助于全方位提升建筑电气工程项目的运行整体效益。随着当前我国电力系统的不断发展创新，相关漏电保护装置同样也取得了较为理想的创新优化，能够对于缺相、过载、欠压或者是过压问题形成较强的检测和应对效果，进而发挥出较强的保护作用。从漏电保护器的具体构成中来看，其主要涉及到了检测元件、执行机构以及中间环节三个组成部分，这三个环节的流畅运行，进而才能够较好实现对于整个建筑电气工程项目的有效运行，避免可能形成的较大缺陷故障。漏电保护器中的检测元件主要就是针对封闭环形铁芯和相关绕组进行合理布置，促使其能够针对建筑电气工程中的电流进行详细检测分析，了解其运行状态，进而也就能够交由中间环节，通过信号的转化以及发送，进而指导执行单元发生相关动作，确保低压断路器能够执行较为合理规范的动作，避免可能形成误动或者是不动问题，确保电气工程安全。

3建筑电气工程中漏电保护技术的应用原则

3.1接地保护的基本原则

首先，建筑电气低压系统中性点通常不接地，因此在系统运转时，应将电气设备金属外壳接地，此外，在施工的过程中应对供电设备金属外壳采取有效的接地保护措施。且便携式和移动式用电器的金属外壳及变压器等多种电气设备的传动设备也需采取有效的接地保护。其次，汽油和柴油等金属罐的外壳需按照要求进行接地处理；同时，在建筑现场中高度大于20cm的电梯轨道、脚手架和竖井架都应采取接地保护措施，焊工工作平台和配电箱等设施需按照要求进行接地保护。再次，电葫芦、塔吊等轨道应设置至少两个接地点，在轨道的接头位置科学设置电气连接措施，接点的电阻不超过4Ω。若轨道当中设置了接地滑接器，则需科学连接滑接器与轨道。最后，线路和线杆上的金属外壳和金属支架应严格按照接地的标准和要求做好接地处理。

3.2接零保护原则

建筑电气施工的过程中，一些设备不带电但是外露的部分应进行有效的接零保护。配电屏、控制屏的金属框架应进行接地保护，电气设备中的传动设备要进行接零保护。且电具的金属外壳也要实行接零保护，从而确保电机和电具的平稳运行。另外，还要对线路当中的金属保护套、操作平台实施接零保护，建筑施工现场当中和电气室的设备金属外壳必须采取有效的接零保护措施。再次，若设备运行环境较差，可对设备进行接零保护。在漏电保护时，敷设独立的保护零线，零线上不能设置开关和熔断器。若外电线路与施工同用一个供电系统时，则应确保用电设备平稳运行，其可与当地的供电相适应。再者，还应对其采取有效的节点和接零保护，相同变压器、母线及发电机供电网，需在接地保护和接零保护中任选一种保护方式。如果电气设备的生产厂家给出了详细的漏电保护标准和要求，则按照相关规定实施处理。

4建筑电气工程中漏电保护技术的应用对象

（1）按有关规范规定，以下电气设备及其配电线路必须设置漏电保护：①室外工作场所的电气设备；②潮湿或环境特别恶劣场所的电气设备；③移动式和手持式电气设备；④家用电器配电回路或插座配电回路；⑤属于TT系统供电的电气设备；⑥医疗电气设备、急救及手术用电设备的漏电保护宜作用于报警。（2）从电气设备所处环境来看，漏电保护技术在建筑电气工程中的应用对象可分为两类，具体如下：①施工设备漏电保护。在建筑工程的施工中，除了使用各种重型机械，还使用大量的电气设备，这类电气设备往往功率较大，会在供配电线路中形成大电流。由于施工现场相对恶劣的环境条件，容易产生电气线路老化、破损，这时就会出现漏电问题。为保护电气系统的运行安全，电气系统中设置了相应的漏电保护装置，漏电保护装置会在第一时间发现系统中存在的问题，并在第一时间联动相应的电气开关切断电源，避免漏电问题造成安全事故。那些金属外壳直接裸露的施工设备，出现漏电问题时，现场人员很容易触电。施工设备漏电造成的后果十分严重，所以在漏电保护技术的应用中，需要合理确定漏电保护装置的漏电动作电流整定值及动作时间整定值，保证漏电保护装置在第一时间切断电源。国家有关部门已有建筑施工现场的相关工作标准规定，须按此标准规定形成一个完整可靠的漏电保护系统。对于大功率的电气设备，产生漏电的几率相对较高，需要设置针对这类大功率电气设备的漏电保护装置，而对于其它小型电气设备，可以按片区为单位，进行漏电保护装置的设计及装设。②电气设备漏电保护。在电气设备的漏电保护技术应用中，首先要进行漏电保护装置的选择。需要选择的参数包括漏电保护装置的运行参数、可匹配的设备额定功率、动作整定值、使用寿命等，通过对各种参数的分析选择，确定满足规范规定的漏电保护装置及其参数。其次为漏电保护装置的保护范围。在建筑电气工程中，设置多个漏电保护装置为整个电气系统提供安全保护功能，设计漏电保护时，需要综合分析所选方案的优劣及技术经济性，分析的内容还包括各种电气设备的功率、电流、是否有人触碰等情况。对某些在运行中电流波动较大的大功率电气设备，要求单独设置专用漏电保护装置，以保证电气系统的运行稳定性及可靠性；对于较小功率的电气设备，可以按区域划分并结合供配电系统的回路划分情况，设置相应的漏电保护装置。最后为漏电保护装置的安装位置。通常情况下，漏电保护装置对运行环境的要求较高，尤其需要避免潮湿、高温环境。在整个系统的设计中，需要分析 建筑电气工程的具体布局情况，分析漏电保护装置的合理安装位置，分析是否需要设置额外线缆，使漏电保护装置与电气系统有效衔接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5建筑电气工程中漏电保护技术的应用方法

5.1加强漏电保护器的合理选择

在建筑电气工程的施工过程中，需要根据实际情况进行漏电保护器的合理选择。第一，针对漏电保护器的使用范畴，插座、继电器以及开关着三大设备是使用频率最高的设备，但是这三个设备的作用并不相同，在进行漏电保护器的选择过程中，一定要充分考虑到这一点。一旦设备的选择与漏电保护器不匹配，就会影响漏电保护装置的顺利安装，进而影响其正常的保护作用的发挥。第二，在进行漏电保护器选择的时候，还要严格注意漏电保护装置的型号。目前，我国市场上的漏电保护装置型号非常多，只有选择最适宜的漏电保护装置型号，才能够与其功率、电压以及电流相结合。如果所选漏电保护装置的型号出现问题，将会无法选择最理想的变压保护，进而引发一系列安全事故。如果电压过小，将会无法发挥漏电保护装置的作用，进而出现自动切断电源的现象。如果电压过大，不仅无法发挥漏电保护装置的作用，还会出现各种电路系统故障。

5.2了解漏电保护需求

对于建筑电气工程中漏电保护技术的有效应用，重点把握好对于漏电保护需求的明确是必不可少的，也是基本前提条件，其需要较好明确漏电保护器的安装环境，了解其具体漏电保护要求和特点，进而也就能够为漏电保护器的有效安装提供较强指导效果。结合漏电保护器的具体安装需求，其在不同环境下的应用存在较为明显的差异，进而也就必然需要重点把握好对于周围环境的详细分析探讨。结合漏电保护器的应用需求来看，在相对而言较为潮湿的环境下一般需要进行漏电保护器的应用，并且需要切实把握好对于漏电保护器自身防护性能的优化；此外，对于一些相对而言具备更高易燃易爆可能性的区域，同样也应该较好进行漏电保护器的有效安装，促使其能够具备更强安全防护性能，降低火灾发生时的影响；在具体漏电保护器的安装中，还需要重点考虑消防报警以及应急照明系统方面的应用，尽量确保漏电保护能够发挥出更强实际效益。

5.3科学配置漏电保护器

在工程施工的过程中务必科学设置漏电保护器，一方面应充分考虑工程实际来选择满足压迫球的动作电流。不同的方位在进行漏电保护的过程中，其所需要的电流也存在着不同程度的差异。在施工的过程中，要充分确保漏电保护器动作电流达到过盈量，从而能够以工程建设和施工的需要为基础来增加用电设备。另一方面，应科学调配漏电保护器内的四级和二级应用。在连接漏电保护器的过程中，可适度降低其与电器之间的连接点。另外，为了让保护线路和设备安全运行，还需积极应用三级漏电保护，进而更好地确保供电和漏电保护运行的稳定性及安全性。除此之外，在工作中注意加强漏电保护中的等电位连接管理。等电位连接在电气工程中是一种可靠性及安全性较高的保护方法，其可提供直接介质的保护，从而有效控制和避免了电火花和电弧的问题，有效确保了保护的效果和水平。应用漏电保护技术可有效确保零线的运行安全，其不需要额外设置开关，在应用时选择与施工用电相匹配的用电设备，就可使等电位连接作用得到充分的发挥。

5.4提高漏电保护器的配置水平

我国建筑行业的发展和进步，在很多方面都能够看得出来。建筑电气工程的质量和水平逐年提升，为推动建筑行业的发展打下了基础。工程施工过程中设置漏电保护器，不仅仅需要结合工程实际，还要求其处于能够科学调配漏电保护器内四级和二级应用的状态中。设置漏电保护器可以增强线路的安全性，也能够充分保障设备运行的安全性，所以在具体的操作当中还应当融合三级漏电保护，来提高安全水平。在具体的施工过程中，针对漏电保护中的等电位连接管理的重视程度也要加深。等电位连接属于一种常见的保护方法，在电气工程中的应用范围较广，加之其具有明显的安全性，属于可靠的保护方法之一。所以充分利用它提供的介质保护来控制电气工程的安全运行水平。通过这一方法不仅可以防止电火花和电弧等问题，还可以保证零线处于安装状态之中。加之由于这一方法操作较为简单，开关的数量可以减少，能够发挥充分的作用。实践中无论是哪一种漏电保护器均需要符合漏电保护技术的要求，并与实际情况相符，从而达到积极的效果，为施工的安全性增加保障。我国近年来也越来越重视电气工程中漏电保护技术的研究和应用，重点是将研究的成果逐渐地推广到实际工程中，提高工程的整体水平。对于漏电保护技术的应用也需要一批专业的技术人才，并保证能够按照规定进行安装和操作。

5.5漏电保护器的安装

在对漏电保护装置进行安装的时候。应该根据电气工程现场的实际情况，确定漏电保护装置的安装位置。因为在实际情况中电气工程中的电气线路会被多种因素影响，电气线路会受到潮湿、腐败等各种环境因素的破坏，因此在安装漏电保护装置时要对可能发生的情况或影响因素进行综合考虑，在这样的基础上真正的做到未雨绸缪，将漏电保障装置安装在最合适的位置。从未避免漏电保护装置受到不良影响，避免出现短路等状况的发生。另外，在建筑工程施工的过程中，随着工程的不断进行，施工位置也在不断的发生位移，进而也会产生相应的临时电源。在这样的情况下，大部分的设备是没有安装漏电保护装置，面对这种情形，我们需要紧跟工程进度，积极为设备安装漏电保护装置，以此提高建筑电气工程的安全性。漏电保护器在安装的过程中有很大的灵活性，但是漏电保护器在电气工程中的实际安装和建筑工程中设备的架构又有很大的不同，漏电保护器可以安装在不同的位置，但是在安装的时候还是要安装在最合适的位置，因为只有这样才能为建筑电气工程中真正的发挥漏电保护作用。漏电保护设备在安装的时候还要注意保护应急线路、消防通道照明线路、事故报警线路以及事故应急线路等，因此这也会增加漏电保护装置的安装难度。所以在安装的时候一定要根据现场的实际情况，作出合理的判断，完成漏电保护装置的安装。

5.6漏电保护器的使用

在建筑电气工程中使用漏电保护器的时候，首先，要严格按照漏电保护器的使用说明和操作规范进行相应的操作和使用，保证漏电保护器没有任何质量问题，同时也要保证有专人使用，切莫因外人随意使用造成违规操作，引发不必要的安全问题。另外，还要制定相应的操作规定，在进行操作时严格按照操作规定进行，采取这样的措施能有效保证漏电保护器的安全运行。然后，还要漏电保护器进行定期检查和维护，避免因漏电保护器的线路存在安全隐患对漏电保护器的运行造成不利影响。于此同时，还应该做好相应的记录，保证漏电保护器能够安全、正常运行。除此之外，在漏电保护器出现问题之后要保障维修人员对其进行及时的检查和维修，相关保障人员能够及时的到位，防止事情扩展出现重大安全事故。

6漏电保护技术的控制要点

建筑电气工程漏电保护技术的控制工作，主要是可靠性控制和安全性控制，通过漏电保护技术，避免电气工程内发生触电上网。技术控制内，提倡漏电保护的设备管理，要求施工人员依照编制的方案，约束自身的行为，加强技术管理的控制力度，确保各项技术措施均能执行到位。漏电保护技术控制，有利于提高漏电保护在建筑电气内的保护作用，在根本上实现触电预防，保护好设备及用电人员的安全。技术控制内，需要以现场的实际情况为主，规范漏电保护技术的应用过程，满足建筑电气工程的基本需求，进而体现出漏电保护在电气安全方面的优势，积极解决电气工程内出现的安全问题，保证建筑电气工程的规范性和安全性，发挥漏电保护技术的基本功能。

结语

综上所述，在建筑电气工程施工中的漏电保护技术可以最大限度的消除建筑电气工程中的安全隐患，避免各种漏电事故的发生，提升整个建筑电气工程的安全性，保证建筑电气系统的稳定运行。而在建筑电气工程的施工过程中，需要根据实际情况进行漏电保护器的合理选择、需要加强漏电保护器安装场所的了解、需要加强漏电保护器的合理安装、需要加强漏电保护器的合理配置。只有这样，才能充分发挥漏电保护器的作用。

参考文献：

［1］刘伯钧．论建筑电气工程施工中的漏电保护技术［J］．居舍，2018（15）：35．

［2］罗占军．建筑电气工程施工中的漏电保护技术浅析［J］．建材与装饰，2018（26）：97-100．

［3］吕忠毅．建筑电气工程施工中的漏电保护技术［J］．南方农机，2018（2）：23-25．

［4］廖恒一．家用电器的安全使用及漏电保护策略［J］．低碳世界，2018（2）：54-57．

论文作者:邱水英

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb10052b74f39cf7d44eacaa.html