# L波段高空气象探测系统常见问题分析及应急措施论文_赵育俊

陇南市气象局 甘肃省 746000

摘要：高空气象观测作为气象观测的重要组成部分，近些年来，随着科学技术的飞速发展，新一代L波段高空气象探测系统在高空气象观测领域得到广泛普及与应用，使高空气象探测的效率与质量实现了显著提升。但是在实际工作中，L波段高空气象探测系统依然存在着各种各样的问题，严重影响了高空气象探测的准确性。基于此，本文重点探讨了L波段高空气象探测系统的常见问题及应急措施，仅供参考。

关键词：L波段；高空气象探测系统；常见问题；应急

引言

高空气象探测系统作为大气综合探测系统中的一项重要内容，能够为天气预报、灾害性天气预测、气候变化研究、气象应急保障等多项工作提供重要的气象信息。L波段高空气象探测作为新一代高空气象探测系统，表现出自动化程度高、体积小、操作简便、探测精度高等特点，能够准确获取地面至高空30km之间的温湿度、风向风速、气压等多种气象要素。然而由于L波段雷达系统当中的元器件对环境极为敏感，因此，在此实际运行过程中极易受到各种因素的影响与干扰导致元器件发生故障，进而严重影响了高空气象探测质量。因此，如何确保L波段高空气象探测系统的安全、正常运行必须引起气象部门的高度重视。本文结合甘肃省陇南市高空气象探测业务的实际情况，首先总结了L波段高空气象探测系统的常见问题，并在此基础上提出切实可行的应急处理措施，以期能够确保L波段高空气象探测系统的安全、平稳运行，并为高效开展高空气象探测工作提供一定的借鉴与参考。

1简述 L波段高空气象探测系统

1.1 L波段高空气象探测系统的优势

近些年来，随着社会经济与科学技术的飞速发展，L波段高空气象探测系统凭借其方便快捷、操作方便等优势在高空气象探测领域得到广泛应用。L波段高空气象探测系统具有以下几点优势：

（1）L波段高空气象探测系统操作更加方便快捷，且在施放过程中能够准确抓球，而且还能自动化跟踪气球升空状态，并直观地将雷达工作状态显示在计算机屏幕上。另外，L波段高空气象探测系统中还安装了雷达故障报警装置，为及时排除雷达故障提供了有效资料；

（2）L波段高空气象探测系统软件的界面友好，所有数据均实现了自动化处理。通常情况下探空仪的采样率较高，可以准确获取所有高度位置处的温湿度、风向风速等气象要素资料。不仅为探空资料的加工与使用提供极大程度的便利，还使探测数据的校对与审核更加准确。

（3）对比之前的探空仪得出，电子探空仪不需要进行本地检定，且基值的测定过程与方法比较简便，且不会受到外界因素的影响。因此，使用电子探空仪测得的探空数据的可靠性与准确性较高。

1.2 L波段高空气象探测系统使用中的注意事项

1.2.1做好放球前的准备工作

在放球之前应当做好以下几点准备工作：①首先对电池的运行状态进行检查，查看电池是否存在泄漏、断电等现象，还要检查电池包装是否完好无损，同时注意电池的生产厂家、生产日期与保质期等，以确保电池始终位于正常运行状态。一旦电池在使用过程中出现问题必须第一时间换用备用电池；②在开启雷达或计算机时，应当检查有源固定目标是否位于正确位置，以避免出现重放球等现象。待校对准确之后要将插头拔去，以避免电磁干扰气象探测过程，进而导致探测数据出现异常。

1.2.2正确使用探空仪

探空仪是高空气象探测过程中的主要仪器，因此在对其进行使用时应当对探空仪与智能板进行检查，查看其是否保持一致，并查看探空仪各接口处是否出现断线、接触不稳定等现象，还要检查发射器与智能板是否牢固连接，以确保探空仪各设备均位于安全、正常运行状态。

1.2.3将球置于正确位置处

在放球之前应当以地面风向风速为依据将球放置在下风口，既要确保球位于雷达能够追踪到的位置，又要对球的运行状态进行密切观察。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一旦发生恶劣天气现象，要密切关注球的运行轨迹，也可以将自动改成手动状态，以避免发生特殊情况。另外，室内外工作人员应当密切配合，以确保顺利跟踪之后能够及时进行沟通，并为顺利放球提供一定的保障。

2 L波段高空气象探测系统常见问题及应急处理

2.1雷达探空仪操作问题

2.1.1天线抖动问题及应急处理

当电压不稳定或开机速度过快时均有可能会导致雷达天线发生抖动，若雷达频繁抖动则极易导致天线线缆无法良好接触。如果未能及时对以上问题进行处理，则必将会严重影响到高空气象探测的准确性。因此，必须按照以下步骤进行处理，以尽可能防止出现天线抖动现象。①在开机之前先打开主机电源；②将主控箱的开关打开，并使其与雷达外部电源相互接通；③将示波器的电源打开；④将驱动箱的电源接通；⑤待30分钟之后，将发射机的开关打开。为确保驱动电源在启动时具有充足的时间进行预热，必须严格按照以上步骤对雷达进行启动，以确保各雷达探测设备均位于正常运行状态。

另外，当施放气球过程中雷达天线位于自动跟踪状态时也极易导致出现天线抖动问题。当雷达位于低仰角时，一旦发生天线抖动现象将会严重影响到低层大气数据的采集质量，严重时甚至还会导致无法及时跟踪上探空仪。因此，在开启雷达主电源之后，并在打开驱动箱电源之前，应当采用手动的方式对放球软件界面的天控开关进行操作，之后再将其重新设置到自动操作状态。

2.1.2天线“死位”

为保证正常显示雷达信号，应当设置天线罩对雷达天线进行保护，以防止雷达天线在使用过程中出现汇流环变脏等现象，一旦出现这一现象将会导致雷达天线的方位与仰角被“锁死”，此时电机驱动箱的方位绿指示灯与仰角灯均无法正常显示，而界面报警灯与红指示灯却呈现出常亮状态。当出现上述现象时应当按照以下步骤进行处理:①快速将电机重启；②对电机驱动箱的开关进行重启。

为防止出现以上现象，还应当定时使用酒精对雷达的汇流环进行清洁，而且在冬季大风天气多发时应当适当增加清洗的次数。另外，还要尽早发现雷达天线运行过程中出现的问题，并及时进行解决处理，以最大限度的减少放球探测中出现的观测误差。

2.2观测记录问题

2.2.1地面瞬间观测及应急处理

瞬时观测要求在气球施放前后的5分钟之内对地面气象要素数据进行登记，若无法准确获取气压观测记录，则极易导致数据记录出现错误。为解决上述问题，高空探测工作人员应当立即修改瞬间气压值，以确保获取准确的气压数据，之后再将选中的错误数据改为之前的数据。通过地面瞬间观测获取的相关气象要素数据资料，高空气象探测工作人员应当认真分析湿球温度、干球温度、地面气压等各种气象要素，并将数据准确输入到L波段观测平台，以实现高空气象探测准确性的显著提升。

2.2.2探空记录资料处理

自L波段高空气象探测系统在陇南市高空气象探测领域得到应用以来，该地区高空气象探测的准确性显著提升。然而由于采集记录的数据表现出数据量大、频次密集等特点，因此在此过程中极易出现飞点。若无法及时对飞点信息进行处理必将会对记录特性层的选择产生严重影响。若“飞点”正好出现在对流层顶或规定等压面上，则必然会导致高空气象探测质量显著下降。此时一旦遭遇强对流天气过程，极易导致探空仪讯号出现混乱，大大增加了值班工作人员整理资料记录的压力，同时也导致错误率较高。因此，值班工作人员必须认真对探空曲线进行检查，查看其是否出现飞点，一旦发现异常必须立即将其删除，以防止再出现此类问题。

参考文献：

[1]薛改萍，豆永丽.L波段高空气象探测系统常见问题分析[J].西藏科技，2019（6）：35-36,43.

[2]刘兴瑞，王芳.L波段高空气象探测业务常见问题的应急处理[J].科技风，2015（3）：44.

作者简介：赵育俊（1965-）男，汉，甘肃省平凉市泾川县人，本科学历，工程师，从事综合气象观测工作

论文作者:赵育俊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb13e36becced03171a4a67f.html