# 试论建筑的美观与功能设计论文_于健

（南京雄力建筑工程有限公司，江苏南京210000）

摘要：众所周知，当前我国建筑行业的发展速度越来越快，在很大程度上表现在当前人们对于建筑工程项目的要求越来越高，而这种要求的提高也就必然会给相应的建筑设计提出更高的要求，其最为突出的两点要求就是设计的功能性和美观性。本文基于建筑美观功能设计的相关问题进行探讨。

关键词：建筑设计；美观；功能

前言

传统建筑形态单一注重实用功能，很大程度上忽视了建筑外在观赏美观。随着社会整体不断进步，人们开始注重对建筑产物实用功能性和美观性的结合。然而由于一些原因造成在建筑设计过程中出现美观性与使用功能性结合上的不足。设计符合新时代具有一定新颖、丰富、美观形象的建筑已经成为日后建筑设计师的发展目标。

1影响我国建筑美观功能设计的因素

影响我国美观功能设计的因素一般分为经济因素和在材料使用上的因素，这两个方面共同影响着我国建筑美观功能设计。资金的不充足无法保证设计施工规范高效化，同时在材料上没有严格的监管制度进行质量的选控，从而造成一定程度上能源的消耗浪费。以下对这两点进行简单说明：

（1）经济因素。经济因素是影响建筑美观功能设计最首要问题。过去，我国处于发展中阶段，经济还不是很发达，人们生活水平也没有较大的改善，人们对于居住环境没有太多的高标准高要求。同时经济导致我国建筑科技水平不高，一些美观功能技术还不够成熟，严重影响建筑美观功能设计的实行。

（2）使用传统建筑材料。在建筑中材料的选择是影响建筑物能否体现综合美观功能效果最直接因素。过去我国建筑行业在进行施工时不注重材料的选择。部分墙体中大量采用实心粘土砖，并且在窗门上也采用传统密封性差的合金窗和单层玻璃，不仅生产能耗高，而且建筑本身的保温效果不好。这些因素都直接影响着我国建筑行业美观功能设计的执行，同时造成能源一定程度上的耗损浪费。

2建筑美观与功能上存在的问题

目前我国设计师在进行建筑设计过程中，由于受到个人风格和倾向的影响，在进行设计时对于美观与功能上的结合出现诸多问题，不能充分发挥建筑实用的同时体现出一定的外在美学观赏。如下对建筑设计美观与功能中存在的现象进行简要介绍：

（1）不恰当地运用高台基大台阶。高台基大台阶是建筑手法中较为常用的一种，这种方法是能够增加建筑整体的雄伟感，具有一定的庄严高大效果。但是目前我国中小城市建筑体量一般不大，因而在设计中滥用大台阶，目的为增强小体量建筑的雄伟感。然而这种做法严重不符合实用功能，对于一些社会弱势人群而言，这种大台阶还具有一定的安全隐患。

（2）严重忽视建筑朝向。在建筑朝向问题上对于我国最佳的方位是坐北朝南，然而在整体设计中我国同样出现东西朝向的建筑，造成没有充足的日照进行采光，严重影响人们生活环境。为了在建筑排列的美观，忽视建筑正常使用功能，严重忽视了建筑以人为本的原则，缺少一定的经济适用性。

（3）忽视天然采光和自然通风。目前设计师为了能够加强建筑美观上的提高，在设计中滥用玻璃幕墙、彩色玻璃和异形窗户，造成建筑天然采光和自然通风效果不好。一些建筑采用深蓝色的外层玻璃，白天使用也要开灯。同时一些中小型城市使用玻璃幕墙，没有完善空调系统的前提下，造成建筑物内部闷热，严重影响正常生活秩序。设计师应加强以人为本，美观功能完美结合的设计原则，根据当地实际气候、经济特点精心地进行人性化设计。

（4）无障碍设计流于形式。无障碍设计是保证人们使用建筑产物安全的结构。但是目前由于设计师个人认识的偏差，在无障碍设计中过于形式化，从而造成使用过程中安全隐患的加大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）忽视隐性安全问题。建筑第一要素就是安全使用，在安全的前提下进行功能的使用。然而目前我国建筑设计师常常忽视安全问题，为了能够实现建筑整体结构上的美观效果，对于疏散用楼梯等方面的设计存在着不足或缺失，造成出现火灾隐患时不能及时疏散人群，引发火灾现场的混乱，增加危险系数。同时，设计师一般喜欢用新型的玻璃幕墙进行建筑美观提升，但是这种墙体抗撞性差，在大温差或风暴碰撞的情况下，容易出现玻璃自爆、破碎坠落等现象，严重影响人们生命安全。对于这类问题在设计过程中应在玻璃幕墙下的入口处都设计了外挑的雨篷，就可避免在进出时受到坠落玻璃的伤害。在玻璃幕墙范围内的其它部位，在底层沿外墙设计成行人不可靠近墙根的花坛，这样的设计基本就可以保证即使玻璃高空坠下，也不易伤到人。

3建筑美观与功能设计之间的联系

基于建筑产生的缘由以及建筑与艺术之间千丝万缕的联系，建筑最为重要的两个特性就是实用性和美观性。实用性堪称是建筑所有其它功能发展的基础，甚至于是除实用性外的另一大特性—美观性也是立足于实用而后才建立起来的。人们在建筑实践中对建筑实用性功能的不断追求，必然会导致建筑美包括建筑艺术美的诞生。在追求实用的过程中，我们开始注重比例、均衡、材料质地、牢固程度以及重量之类的问题，而这一举动却出乎我们意料之外的产生出了建筑的形式美感。因为实现了建筑的实用性功能而引起的人的那种有别于对天然巢穴的满足感、舒适感和喜悦感，是一种真正的人的感觉，一种能够发展人的审美情感的心理因素。于是，面对一定的建筑形象，我们才能深感其美。当然由此我们亦可以看出建筑上的美观与传统意义上的美观的差别。不若那种文学意义及视觉感官美学意义上的美，建筑美不仅仅是美在其颜色搭配之巧妙，外观造形之奇特，它更多的是注重一种有韵律的、均衡的、有规律可循的美感。

4建筑功能设计应有个性

（1）突出、强调建筑物的竖向线条是当代建筑师常采用的手法，它能使建筑物产生一种飘逸而上的感觉。简单的竖向线条排列的建筑方面并不困难，但是，与环境结合是建筑外观处理上常遇到的主要问题。这就依靠建筑师根据建筑物所处具体位置、建筑背景等方面进行综合考虑，也是建筑师自身尺度感一个体现。

（2）突出平整外形的设计造型较多体现在办公、宾馆建筑，在繁华喧杂的建筑群中，运用平面整体性为主立面，在平整外形的基础再追求某些线条、门窗的变化，使建筑物脱颖而出，给人一种清朗、简朴的造型，表达一种大度、高尚的意境。反而有些办公建筑采用复杂、多变的主立面会带给人们一种繁琐、心烦的感觉和视觉效果。

（3）棱柱形建筑多用于高层和超高层设计，通常是表皮统一整体的清新、高耸平顶的棱柱形。棱柱形建筑有许多种，有的在棱柱形的外部作游戏线型现代风格处理，形成柔和的味道，有的则在复杂的实体外表增加浅浅的矩齿形式。近年来在世界各地流行起来的网络式圆屋顶。就是一种完全以球面造型的建筑形式。这种结构不需要内部支柱或承重墙。这样的内部空间可以任意地划分融断，使其具有最合理的空间和最充足的光线。

（4）对于具体的建筑美观性设计来说，还应该充分的运用生态环境，这既是当前低碳建筑设计的一个基本要求，也能够在较大程度上提升建筑物的美感，尤其是对于一些具体的景观设计来说，更是应该重点加强对于这种绿色生态设计的关注，促使其能够更好地在建筑工程项目中发挥其应用的价值，就当前的应用现状来看，除了对于自然景观的合理应用之外，还可以通过构建人为绿色景观来提升建筑设计的美观性，比如人工绿地或者人工林的构建就是极为突出的两种举措，其对于建筑美观性设计的贡献也是比较醒目的。

5结语

综上所述，针对当前我国建筑设计的发展来看，美观与功能己经成为了极为关键的两个设计目标，也是今后建筑设计发展的两个重要方面，并且这两点都必须得到相应的兼顾，只有做好了建筑设计的美观功能设计才能够更好的满足建筑物使用者的需求，也才能够更好的体现出建筑物的价值。

参考文献：

[1]蒲焕玲．浅析建筑设计中的功能好与形式美[J]．邢台职业技术学院学报，2011（03）

[2]张野．浅析建筑设计中审美观念的转变历程[J]．城市建设理论研究，2011（08）

论文作者:于健

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年10月上

论文发表时间:2016/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb5f31f57408d3f2390eea82.html