# 国土测绘中现代测绘技术的运用郭天一论文_郭天一,,朱启光, 朱万英

摘 要：国土测绘是一项比较传统的工作，测绘方法从古代人工丈量变为以前的人工野外测绘，再到现代运用高科技技术，实现质的飞跃。土地测绘能为城乡的规划及发展提供数据来源和依据，对城乡建设至关重要，但这需要现代测绘技术的支持，所以本文简单分析当下国土测绘中常用的3S、RTK和GNSS这三种现代测绘技术，并探究其具体的运用途径，促进国土测绘工作技术水平的提升。

关键词：土地资源 国土测绘 现代测绘技术 运用

土地资源是人类生存及发展的必备物质基础，起着不可替代的作用，并具有明显的不可再生性。随着人口数量持续增加，土地资源短缺问题日益突出，只有不断加大管理土地资源的力度，才能提高土地利用率。因此，测绘技术应运而生，现代测绘技术是相对于传统测绘来说的，科技含量更高，在国土测量、地形测图、确定国土面积等国土测绘工作中的运用促使土地资源管理工作取得良好效果，值得广泛使用、全面推广。

1 国土测绘中的常用现代测绘技术

1.1 3S技术

在国土测绘领域，RS、GIS和GPS统称为3S技术。RS技术就是遥感技术，将其运用于同步观测大面积国土时具有突出的优势，可以保障数据的有效性，是国土测绘中运用十分广泛的现代测绘技术。在不断的发展与更新中，RS测绘技术越来越先进，尤其是全色光谱分辨率的提高，不断扩大RS技术的运用范围。GIS技术就是地理信息系统技术，它基于计算机系统采集地球表层空间有关于地理分布情况的数据，并进行管理、分析、运算，涉及到处理地理分布的定位、成图、遥感图像等数据，能对不同区域的复杂信息数据进行分析、管理。GPS技术就是全球定位系统技术，具备全球性、全天候性，能实现实时定位、三维导航，在国土测绘中的运用则体现为地面控制、空间控制，实现国土测绘工作范围的全覆盖和全天候作业，快速有效地得到高精度的数据。

1.2 RTK技术

RTK技术就是实时动态差分测绘技术，分为软件系统、数据传输系统、GPS系统[1]。在国土测绘中运用RTK技术时，基于载波相位观察记录实时差分，参考点则是基准站接收机，将其安装在待测国土的中间位置，四周有开阔的观测视野，不得存在高层建筑物、高压线等明显障碍物，如果有也必须保持基准站和障碍物之间的距离在50m以上;将接收机设置在基准站旁边，避免发射源被电磁波扰乱;对GPS卫星实施动态观察，获取准确坐标数据;向国土测绘人员流动站传送收集的数据，流动站要配齐计算机、接收机和无线传输装置，接收机负责接收基准站的数据和GPS卫星信号，计算机负责整理数据、处理数据，实时计算流动站的坐标和国土测绘精准度，提高工作质量。

1.3 GNSS技术

GNSS技术就是全球导航卫星系统技术，主要由卫星和监控地面系统、GNSS客户端这3个模块构成。卫星是从地面发射到地球轨道并围绕地球运转的一种技术设备，具备周期性，需要地面人员的操控，保持运行轨道和赤道的夹角为55°，监控特定范围。监控地面系统负责将操作指令发送给卫星，并接收卫星发射的信息，分析解读，判定其运行状况，确保国土测绘的准确性。客户端按照卫星传输的信息数据判断用户的位置，并测定距离，锁定用户方位，在4颗卫星同时定位的情况下准确测定用户位置。

2 国土测绘中现代测绘技术的具体运用

2.1 运用3S技术优化国土的测量

随着国土测绘工作的不断进行，数据中心得到实时更新和汇总的监测数据，工作人员以专业数据处理软件为辅助处理地理信息，快速得到结果，以便快速定位国土测量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在运用GPS技术测量效果图时应注意数据在采集与传输环节存在被盗或丢失的可能性，务必要运用GIS技术加强国土测绘数据信息安全管理，做好数据信息的备份与加密处理，防范安全风险，保证系统的安全性。在实际运用中，数据库信息庞大、图形显示输出能力强悍是GIS技术的主要优势，是工作人员测量国土、分析数据、输出数据的重要技术手段[2]。3S技术在国土测绘领域主要运用于国土资源利用现状变更调查、勘测宅基地、保护基本农田、土地执法检查等工作，综合运用能体现各自的优势，全方位实时立体监控国土资源信息，保障数据信息的准确性与精度。

2.2 运用RTK技术进行地形测图

在地形测图中，运用传统测绘技术时要先建立图根控制点，接着根据控制点使经纬仪、全站仪配合小平板测图。之后发展到用大比例尺测图软件抑或是外业电子平板测图的方式对四周地貌进行测量，但都存在不能由一人单独操作的问题，必须由2～3人同时操作，而且无法实现实时动态定位，测后拼图时如果发现精度不达标，就需要重新测量。运用RTK技术之后，这些状况有显著的改善，一个人能单独操作，只需先在待測国土地貌碎部点运用RTK仪器测量1s，接着输入特征编码，就能获取点位精度，无需点间通视，完成测量之后基于专业软件接口、电子手簿，自动输出所需地形图。还可运用RTK技术配合测出普通测图、公路管线和铁路路线的地形图、水库地形图、海洋测图等地形图。

RTK技术和计算机技术、网络通讯技术等的发展又催生新型实时动态定位技术，也就是网络RTK技术，解决常规RTK技术作业精度不高、所需设备较多、流动站和参考站的距离不能太远等问题，省去重要控制坐标和基准站的架设步骤、时间，不需要架设参考站，把仪器打开就能测地形图，扩大数据传输的范围和国土测绘作业半径，提高数据传输效率和国土测绘工作效率。

2.3 运用GNSS技术确定国土面积

在国土测绘中，GNSS技术的运用也是较为普遍的，能测定国土范围与边界的距离，将定位界桩安装在测定位置，确定国土的面积。在测量之前要基于被测国土的地形情况、对测绘结果的严格要求，通过科学的方式建立测量控制网[3]。运用GNSS静态测量技术确定控制网，同时与高等节点相互配合，测量重要节点坐标数量，确保后续测量结果的精确性。在运用GNSS技术测量时，坐标参数和对应点之间应相互配合，精确计算参数，据此确定各地点的坐标。其中WGS84坐标是重要坐标，唯有确保该坐标准确无误，才能和其他坐标结合，实施精准测绘，生成国土测绘图标。

但是手工配置界址的测量点偶尔会有差错，应采取直接向计算机导入地块界址测量点坐标的方式，实现运行程序放样。尽管现阶段GNSS技术在国土测绘中的运用已经相当成熟，但测绘精度难免受到一些因素的干扰，例如测绘控制网的影响因素就包括：数据观测精度受到信号传播的影响、数据精度受到老化接收设备的影响、数据精度受到地球自转和卫星运行摩擦的影响等等，所以在运用GNSS技术时要考虑各种各样的误差。

3 结语

现代测绘技术的出现打破传统技术运用背景下的国土测绘方式，不断转变落后的观念与技术，特别是3S、RTK、GNSS等技术的广泛深入运用帮助人们更科学、更精准地加强国土测绘实践工作的开展，显著提升国土测量、地形测图、确定国土面积等工作的技术水平，取得令人瞩目的成果。现代测绘技术是复杂的高新科学技术，会跟随时代发展的脚步持续更新，国土测绘也会变得越来越便捷、精准，保证城乡建设发展规划的合理性，提高土地资源利用率，优化大众的生活模式和环境。

参考文献

[1] 宋美.浅析国土测绘技术[J].科技风，2015（14）：92.

[2] 林秀官.浅谈国土测绘中新技术的运用[J].建材与装饰，2017（25）：196-197.

[3] 何丹青，姜山，耿宗信.国土测量中数字化测绘技术的应用[J].工程技术研究，2018（12）：250-251.

论文作者:郭天一,,朱启光, 朱万英

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb7c4ac6807069209110aaab.html