# GPS与AO相结合技术在审计工作中的应用&以审计技术创新为例_林业论文

GPS和AO的结合技术在审计工作中的应用——审计技术创新案例，本文主要内容关键词为：审计工作论文,技术创新论文,案例论文,技术论文,GPS论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

一、技术名称

GPS和AO的结合技术在审计工作中的应用

二、创新背景

（一）技术发展背景。

GPS又称为全球定位系统，其测量技术能够快速、高效、准确地提供点、线、面要素的精确三维坐标以及其他相关信息，具有全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点，广泛应用于大地测量、土地利用调查等领域。AO现场审计实施系统是开展计算机审计、强化审计项目质量控制、实现审计信息共享的重要系统。

（二）审计现实背景。

随着审计工作的深入，遇到的难度也逐渐加大，单一简化的审计手段与技术显得越来越单薄。在审计工作中，其他领域的先进技术很少被应用甚至涉及，AO多数情况被单独应用实施。应用其他领域的先进技术，结合AO应用到审计工作中将有关技术转化为审计生产力，能够提升审计水平，提高审计质量。

三、创新类型

将GPS全球定位技术与AO现场审计实施系统有效结合技术应用到审计工作领域。

四、技术功能

GPS全球定位技术与AO现场审计实施系统的有效结合，可以应用到多个审计领域解决实际问题。利用GPS测量技术取得快速、高效、精确地坐标信息及其他相关信息，将这些信息导入到AO现场实施系统中，针对审计工作的需要对大量的数据进行分析筛选，取得所需资料。实现这种应用技术的结合能更好地创新审计手段，提高审计效能。在审计工作中，此项技术可应用在外资运用审计、预算执行审计、税收审计、金融审计、企业审计、固定资产投资审计、资源环保审计、经济责任审计、境外审计、专项审计等10类领域的审计工作中。

五、技术手段

GPS利用分布于外层空间的多颗卫星为地球表面任意一点提供定位、导航和测绘服务。

仪器设备与软件

手持式GPS接收机主要任务是接收GPS卫星发射的无线电信号，获取必要的定位信息及观测数据，经处理后解算出自身的位置、速度，实现定位、导航等功能。因其体积小、轻便的特点非常适用于野外空间的定位、导向与测速等项目。

AO现场审计实施系统是重要的计算机审计应用软件，根据审计需求对导入的数据进行筛选分析，有效发挥处理大量数据的作用。

将两者有效结合起来，在多种审计领域工作中起到重要作用。

六、操作步骤

步骤一 使用条件

在室外打开手持式GPS接收机后，当屏幕显示有9颗以上的卫星，误差小于3m时，即可使用。

步骤二 界面设置

对手持式GPS接收机进行界面设置、参数设置（主要包括时间格式、坐标格式等方面的设置）。坐标格式一般设置为公里或度、角。

步骤三 采集坐标

根据需要采集GPS点坐标。根据地类边界走向，沿边界周边走一圈，每遇到拐弯点要做一次采集。也可以根据需要单独测量其中某小班的一条边界。

步骤四 面积测算

由多个点组成的一组定位数据，按时间次序依次记为（Xl，Y1），（X2，Y2），…，（Xn，Yn），其中X表示经度，Y表示纬度。将GPS采集的数据导人计算机，通过专用制图软件测算面积并产生地图。

步骤五 利用AO分析GPS定位数据

取得GPS定位坐标点数据以后，将其导入AO系统，整合确认的“A林业项目”与“B林业项目”的相关点坐标、“乡镇”，“村委”，“小班”与“面积”等字段信息以业务数据的形式从Excel表导入AO系统。通过“审计分析”下的“数据分析”的SQL查询功能，对相关字段进行查询，输入查询语句：Select*From[A林业项目]Join[B林业项目]On[A林业项目].x=[B林业项目].x AND[A林业项目].y=[B林业项目].y AND[A林业项目]，[乡镇]=[B林业项目]，[乡镇]AND[A林业项目].[村委]=[B林业项目].[村委]AND[A林业项目].[小班]=[B林业项目].[小班]。分组整理支出结构，并将其执行到自由表。

七、应用效果

2012年包头市审计局在对某林业部门利用外资A林业项目审计时，首先利用手持式GPS接收机对该林业部门近年来曾经施工过的A林业项目和B林业项目进行了定位测量，然后利用AO对A林业项目和B林业项目的GPS定位系统的大量坐标数据进行筛选比对，发现有8处小班（施工地块）GPS坐标点完全重复；进而揭示出了该单位利用B林业项目中的8处小班（施工地块）面积达，3000多亩的林地上已建设完工的林业工程抵顶A林业项目的问题，从而识别了林业工程中的“张冠李戴”现象。通过此次利用AO审计软件结合A林业项目和B林业项目的GPS定位系统的坐标点进行的审计，审计组发现了该林业部门前任领导在B林业项目建设工程已结算的情况下，又在A林业项目重复列支该3000多亩造林工程款，套取造林资金数十万元，涉嫌个人贪污的问题。此次利用GPS和AO的结合技术在审计工作中发挥了无可替代的作用，取得了显著的成果。

八、技术创新点

将GPS定位技术应用到审计工作中，利用GPS和AO的结合技术能够快速、高效、准确地提供点、线、面要素的精确三维坐标。即使地表景观和标志物改变了，亦能找到过去的标本采集地点，并不需要借助地图。此项技术开拓了审计人员的审计思路，创新了审计手段，有效地解决了审计中遇到的位置不清、面积难以计算等实际问题。

九、注意事项

（一）测量时以大面积的测量为宜。

由于GPS本身的误差原因，在面积测量中对于小面积，或距离相距太近时测量结果相对误差会较大，一般来说测量面积最好大于10亩。

（二）自然环境因素影响测量。

在测量时还有一些人为的、自然的因素会导致测量结果误差。晴天、无风、开阔的地形等对于GPS接收信号有利，反之则对测量结果有不良的影响。另外，测量人员在测量过程中的一些不规范操作对测量精度也有影响，比如在路线测量时没有等待卫星信号完成定位就开始测量等。总之，如果存在影响GPS信号接收的因素，均会降低测量的精度。

（三）取得的坐标点越多越好。

为保证测量的准确，除了每遇到拐弯点要做一次采集外，还应尽量多采集坐标点。

（四）线路测量时数据记录方式的设置。

如果测量的目的是记录所走过的边界，在设置航迹的记录方式时，GPS设置“记录方式”为“时间”比“自动”要好。

（五）测量时间和速度的掌握。

应尽量保证足够的取样时间（至少1分钟以上），行走速度应匀速且较慢。

（六）数据要及时下载保存。

测量后要及时下载数据，以免测量数据丢失。

（七）AO数据分析。

将GPS坐标点数据导入到AO系统中时，要保证信息的完整与准确，以免后续数据分析中出现错误。

十、推广应用

GPS与AO的结合技术应用在审计工作中可以迅速、准确地获得标本或数据采集地点的位置和面积等信息。该项技术可以开拓审计人员的审计思路，创新审计手段，提高审计效能。该项技术不仅适用于林业、农业、水利建设等固定资产投资领域，还适用于资源环保、预算执行、金融等领域，应用范围非常广阔。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb91855ed664e1a74ee31785.html