# 遭雷击后电视机的怪现象论文_唐照旗

（威远县职业技术学校 威远 642450）

【摘 要】 电视机被雷击后，故障特殊，会形成各种奇怪的故障现象。本例故障就是雷击引起电视机AGC控制电路损坏，引起电视机的中放电路失真，从而表现出奇怪的故障现象。通过对故障现象的分析，采取多种检修方法，最终找出了故障元件，排队了故障。

【关键词】怪现象 输入信号 AGC控制范围 失真

在电子专业教学过程中，为了提高专业教师实际操作技术水平，更好的指导学生实习，要进行对外服务，接触现实生活中各种实际的电子产品，通过对其生产、安装、维修、维护、调试等工作来提高自己的技能水平。并将所获得的经验与教训传授给学生，使学生能从中得到专业技能的提高。下面就是我在担任《电视机原理与维修》这门课程的教学、维修过程中遇到的一个例子，现将其分析方法、检修过程总结出来，分享给大家。

电视机型号：TCL2939DR

电视机类型：CRT电视机

故障原因：雷击

故障现象：三无（即无光、无图、无声）

初步检查，保险管完好，电源以厚膜集成电路STR-S6708为核心组成。现电源不启动，主电压输出为0V。细查电源电路，开关电源的一路电压为30V输出端的脉冲整流二极管被击穿短路，将其换新后，在主电压输出端带上假负载、通电、遥控开机，主电压输出为140V，长时间试机电压非常稳定，其余三路输出电压也正常。

取下假负载，接上原电路，开机行场扫描正常工作，出现蓝屏。插上有线电视信号线，出现了图像，但图像扭曲，从上到下只能出现部分图像，出现的图像也是歪七扭八，画面人物东倒西歪，象被风吹似的。有大面积的黑白相间图块遮住了大部分图像，还不时地出现蓝屏现象。根据现象分析，可能原因为有：一是电源过大纹波干扰，随着图像不断扭动变化，行扫描电路出现相应的吱吱声；二是冷地、热地之间的隔离电容电阻不良引起的干扰；三是电源共模滤波器不良引起的干扰现象；四是AGC电路不良引起AGC电路控制不好。将上述这些能想到的地方都作检查及必要的代换，都不能排除故障。

为了缩小故障范围，用VCD视盘机输出的AV音视频信号输入到故障机的AV音视频输入端子，用遥控器将电视机的工作状态切换至AV输入，结果AV状态图声完全正常。说明故障在公共信号通道部分。该机小信号TV处理块是OM8838PS，它的中放部分的外电路仅有中频输入、RFAGC、AFT等几个端口。经查这些外电路都无异常。不敢轻易判断为小信号处理块OM8838PS损坏。试将故障机的TV(机内电视)信号通过本机AV音视频输出端子接到另一台正常机(设为AV输入状态)的AV输入端子，结果出现了意想不到的怪现象：故障机“好了”，声图俱隹，正常机也有正常的相同声图，将AV线拔掉，故障又出现。经过试验还发现更怪的现象：在AV线插入正常机AV端子的情况下，将该AV线另一头的任一根插入故障机的AV的任一端子(不管是AV输出端子还是AV输入端子，也不管是A端子还是V端子)，故障机都能“正常工作”。且故障机这一头的AV线不一定必须接AV端子孔，只要用AV线中的任一根的芯线或屏蔽线去接触故障机的冷地端(如线路板上的地、高频头外壳、接冷地的场块散热片或伴音块散热片)，故障机都“好了”。更有甚者，只要用一根导线将两台机子的的冷地端连接起来，故障机都“正常”。还发现正常机开机与否对故障机的“正常”与“故障”无影响。试验中还发现，只有在有线电视信号线插入正常机的天线插孔时，与之靠AV线相连接的故障机才表现出“正常”的现象；与之相反，即使两机之间用AV线连接好的，一旦拔掉正常机的有线电视信号线，故障机就表现出故障现象来。真是怪事！

从这一现象来看，故障机AGC电路可能有问题。检查与AGC电路有关的电路，主要是测OM8838PS的RFAGC输出端第54脚电压为1V，与图标的2.4V有差异。难道是输入信号太强超过了AGC电路的控制范围，引起AGC电路失控，AGC控制已经显得无能为力了。为此作了如下试验，取掉试验用AV连接线，将有线电视信号线从故障机的天线插孔中抽出一些，即人为地减弱有线电视信号的强度。发现当有线电视信号线的芯线与电视机的天线插孔的中心孔脱离，但接近而不接触时，出现了正常的图像，声音也有了，只是有雪花点，扬声器里也混有较大的噪音。能够进行全自动搜索，有线电视信号的低端节目收不到，越往高端节目效果越好，特别是UHF段信号非常清晰，已经属于完全正常了。芯线与中心孔越接近，声图效果越好。这时测量OM8838PS的RFAGC输出端第54脚电压为2.6V，这基本正常了。这说明AGC电路对输入的信号有控制作用，只是当正常的有线电视信号完全进入高频头时就会引起类似“信号太强而超出AGC电路的控制范围”的假现象；而当减弱了的有线电视信号输入时AGC电路能够起作用。由此想到，由于该机属于雷击机，调频头遭雷击的可能性较大，有可能在高频头内部有线电视信号并没有进行正常地衰减处理。

取下调频头，撬开其两面的铁盖，仔细观察，发现一面铁盖有被高温加热过的亮黑色痕迹，肯定是雷电沿有线电视信号线窜入，将调频头内的某些元件击爆产生高温加热铁盖所致。在与此痕迹相对应的线路板上，找到一些亮黑色的氧化物光泽痕迹，这肯定是某元件被雷击炸裂后留下的。且有一段印制铜箔被烧毁。根据电路判断被雷击炸裂的元件为一贴片电阻。相关电路如附图所示，图中元件号为自编。图中电阻R1已经不见踪迹，只有在其位置处有放置过电阻的痕迹，其周围有一些残留的金属氧化物细粒。不知R1阻值为多大。清洗残留物，参考其它高频头该电阻阻值在220Ω～22kΩ之间。在废旧TDQ-2型高频头上取下一只相同体积，阻值为390Ω的贴片电阻换上，因帖片电阻体积小，焊接时用尖镊子夹着贴片电阻，用带接地线(以免电烙铁漏电或静电击穿高放级双栅场场效应管)的尖烙铁头进行点焊。然后用一小段细漆包线连接好L2与R1之间被烧毁的铜箔。装回高频头，试机，全自动搜索，所有频段节目图像、伴音都正常，故障排除。

分析产生上述怪现象的原因：由于R1开路，有线电视信号不被正常衰减，通过C4进入高放级的信号幅度过大，超出了AGC电路的控制范围，使放大器产生了失真，输出了失真

的信号波形，通过以后的电路处理后，在屏幕上表现出了上述怪现象。

大多数情况下高频头内部有故障都是将高频头整体代换，但代换高频头的成本太高，用户花了比较多的钱心里不悦，自己利润也低。如果修理员能认真分析，细心修理，利用过硬的理论知识加上熟练的技巧，定能做到自己与用户皆大欢喜。

附图

参考文献：

[1]章夔，2004年1月，《电视机原理与维修》，高等教育出版社。

[2]杨长春，2000年9月成都第一版，《国产彩电集成电路实用维修手册（二）》，四川科学技术出版社。

[3]杨长春，2002年4月成都第一版，《国产彩电集成电路实用维修手册（三）》，四川科学技术出版社。

[4]刘绵珠，《飞利浦TDA8844/8843/8841/OM8839/8838机心常见故障的检修方法和故障部位》，《家电维修》杂志，2004年第1、2、3期。

论文作者:唐照旗

论文发表刊物:《读写算（新课程论坛）》2016年第04期（上）

论文发表时间:2016/7/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bbc581b3bededf7d05432bfc.html