# 建筑装饰装修工程质量控制及通病防治论文_赵福成

珠海华发景龙建设有限公司 广东省珠海市 519000

摘要：装饰装修是房屋建筑投入正常使用前的重要环节，其工程质量与房屋建筑的使用体验密切相关。近年来，我国的建筑装饰装修行业取得了快速发展，装修工艺、装饰材料的不断更新，让整个装饰装修活动呈现了多元发展趋势，但与此同时，其工程质量的控制也被提出了更高的需求。基于市场的实际需求，装饰装修方面的工程质量不仅包括工程安全性、持久性、实用性等内容，还需要考虑到工程的美观性以及舒适性。尤其是在我国经济的发展进入新常态后，社会大众对工作、居住环境的要求也发生了较大的变化，追求生活品质，关注房屋建筑使用的舒适性，成为当下装饰装修质量提升的重要方向。

关键词：建筑工程； 装饰装修； 质量控制； 通病防治；

1建筑装饰装修工程质量控制概述

在新的发展形势下，建筑装饰装修工程的质量控制备受关注。就其质量的影响因素来看，建筑装饰装修工程的设计方案因素（如施工结构的设计差异可引起技术应用上的差异，施工方案的制定可影响施工流程的进行）、施工因素（如施工管理中各个环节质量的把控，具体施工时作业人员的专业性）都可给整个工程的质量带来一定的影响。而质量控制工作的落实，则需要从上述两个方面进行考虑：（1）设计阶段，待土建工作结束后，根据客户需求、工程实际、装饰装修预算以及现有技术条件，合理设计装修方案，绘制配套施工图纸；（2）严格按照相应的技术标准与流程，进行图纸审核与施工组织设计，确保设计方案可为建筑结构的正常使用提供保障；（3）加强隐蔽工程施工技术与施工工艺的控制力度，严格按照设计方案与行业技术标准进行质量核查；（4）在新技术、新工艺、新材料的使用上，谨慎对待，进行一系列必要的测试后，根据测试结果与技术反馈，确定应用方案。总体而言，建筑装饰装修工程的质量控制为一项系统工程，需要管理者明确本工程的特征，并对设计过程、施工过程涉及的一系列质量影响因素进行合理把控。

2建筑装饰装修工程的通病防治

就现阶段的工程实践来看，我国的建筑装饰装修工程尚存有一些通病，如大面积石膏板吊顶开裂、矩形造型顶开裂、窗帘盒变形、砌块墙或结构墙墙面开裂、瓷砖空鼓等。这类通病不仅影响到了工程的施工质量，还给行业自身的发展带来了一定的负面影响。以下就实际施工中较容易出现、危害相对较大的两类通病进行分析。

2.1内墙普通抹灰质量通病与防治措施

在装饰装修活动中，内墙普通抹灰施工是其关键环节，对整个工程的质量有着重要影响。实际施工中，内墙普通抹灰的质量通病主要体现在以下三个方面：（1）抹灰层出现裂缝、不平整现象；（2）抹灰层局部出现空鼓或者抹灰层脱落；（3）抹灰层墙面不均匀或阴阳角不垂直。而此类通病的防治，需要明确各类问题发生的主要原因，并据此提出可行的措施，实现该类问题的有效治理或者预防。以结构墙或砌块墙墙面开裂，该质量问题的出现原因主要有以下几点：（1）原墙面保温层裂缝；（2）水泥、沙子等材料的质量问题；（3）水泥、沙子配比不当；（4）基体材料伸缩量差异未采取应对措施，引起抹灰层开裂。针对上述问题，质量控制环节的防治措施制定，应当从基层、面层的修补以及材料、材料配比等角度入手进行考虑。针对水泥、沙子配比，根据既往墙面施工的经验，水泥与沙子的配比将直接影响墙面的张力、韧性，而其最佳配比为1：3。在裂纹修补环节，若裂开情况较为严重，可考虑使用报纸或者牛皮纸进行补缝。总之，做好此类细节工作的把控，是解决内墙普通抹灰存有的质量通病的重要前提与有效措施。

除开裂问题或墙面不平整问题外，抹灰层、结构层空鼓也是较为常见的质量通病。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般认为，该现象的发生，与抹灰层、结构层间的间隙有关，而墙面稳定的变化，也可进一步恶化空鼓问题。对此类问题的处理，可从抹灰层的处理等角度入手，但整个防治工作仍然需要围绕“病因“展开。以瓷砖空鼓、开裂，该质量问题的出现原因主要为：（1）抹灰基层处理问题；（2）釉面砖施工前浸水时间过短；（3）粘贴所用砂浆不饱满；（4）红砖墙、陶粒混凝土等吸水率偏高，引起砂浆含水率低于正常水平，粘接力不足；（5）粘贴完成后，养护时间不足。而防治措施的制定，也需要从上述因素的合理控制入手（如在瓷砖粘贴完成后，静置3d，规避外力影响）。

2.2涂料涂装施工质量通病与防治措施

涂料涂装技术是装饰装修行业较为重要的一项技术，涂料涂装技术的应用，实质上是对已完成表面处理的基体上涂覆特定的涂料，形成附着牢固的、连续且均匀的、具有特定功能（如耐腐蚀等）的涂膜的过程。从实践的角度考虑，要保证涂料涂装技术的应用效果，就应当考虑基体的表面状态、结构设计是否与涂装技术要求相符合，并根据基体的具体特征合理选择涂覆方式。从上述的描述中不难看出，涂料涂装涵盖了基体结构设计、基体表面准备、涂料与涂覆方法的合理选择、涂层体系的设计以及涂后的处理等多项内容，唯有做好各个环节的设计、施工任务极其衔接工作，才能确保涂料涂装过程的施工达到预期的防护、装饰效果。

针对涂料涂装施工质量的控制，现阶段较常出现的质量通病大致有如下几种：（1）待涂膜干燥后，出现大量纹理涂膜，或伴有开裂；（2）涂膜遇水后，表面出现白色结晶物（返碱）；（3）流挂现象；（4）变色发花或者泛清等现象。在进行此类问题的处理时，需要综合考虑该问题出现的各类原因，制定可靠的防治措施；进行质量问题的补救时，应当审视考虑该质量问题出现的主要原因，“对症治疗”，最大限度挽救涂装施工的质量，保证装饰装修施工的顺利进行。以涂料流挂现象，该问题出现的主要原因为：（1）单次涂覆的厚度过大；（2）环境湿度过大；（3）加水过多；（4）下层漆附着能力差。要预防该问题的发生，可从以下角度入手：（1）分多次进行涂覆；（2）合理控制渗水量；（3）避免在湿度过大时施工；（4）严格进行被涂基体表面的打磨工作。

2.3施工质量管理层面的通病防治

总体而言，上述两类通病的防治，都需要根据各类质量问题的实际情况，明确其出现的主要原因，制定可靠的、可行的防治手段。而从施工质量的管理层面分析，如何做好各个施工环节的有效把控，以及应当构建何种质量控制体系，是相关管理者的工作重点。根据上文的分析，现场管理人员应当在各项防治手段的落实环节，做好监管工作，督促一线施工人员严格按照预定方案施工。此外，在安全管理与培训工作上，相关决策者应当从提高现场管理人员的质量意识与管理意识、加强施工材料的质量管理、重视施工过程的安全把控以及提高全体工作人员的安全意识等角度入手，制定可靠的质量管理方案改进措施。

3结语

建筑装饰装修工程是改善人类生活与工作环境的重要手段，近年来，装饰装修行业发展迅速，各类新材料与新技术的应用，让建筑装饰装修水平得到了极大提升。而工程质量方面存在的一些通病，直接阻碍了行业自身发展。从长远发展的角度考虑，相关的管理者应当积极进行各类通病的防治，根据其发生的主要原因，构建完善的质量控制体系，保障装饰装修的施工。

参考文献：

[1]张银霞.浅谈建筑装饰装修工程质量控制及通病防治[J].四川水泥，2017，39（2）：331.

[2]陶明星.论述建筑装饰装修工程质量控制及通病防治[J].城市建设理论研究：电子版，2017，7（31）：102.

论文作者:赵福成

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bbd9c9fcae769e244c928526.html