# 船闸的管理方法及养护措施论文_刘健

浙江省丽水市港航管理局船闸管理所 浙江丽水 323000

摘要：由于我国高等级航道建设起步晚，在建设发展过程中，为了满足高速发展的国民经济对内河运输的需求，国家投入了大笔资金进行航道基础建设，却忽视了相应的养护管理工作。随着时代的发展，船闸养护管理工作特点发生转变，工作中出现一些新情况、新问题，需要认真分析，妥善解决。基于此，本文主要对船闸的管理方法及养护措施进行分析探讨。

关键词：船闸；管理方法；养护措施

前言

水运在国民经济发展过程中占有着不可或缺的、重要的地位。其管理问题则日显突出。船闸管理，包括船舶过闸调度组织、船闸运行管理、船舶过闸安全保障和船闸维修保障，牵涉管理体制机制、技术手段、组织效能与人才队伍等诸多方面。

1、目前船闸管理中的难题

1.1船闸老化，技术落后

根据调查研究显示，在当前运行的船闸中，有相当一部分是在早期修建的，由于当时技术水平的限制，从而导致船闸无法满足越来越高的要求。在船闸运行过程中，由于洪水侵蚀以及船舶停靠对闸室墙的碰撞等原因，从而严重破坏了土建结构，最突出的表面就是闸室墙局部存在露筋开裂、混凝土表面碳化以及墙表面受损等问题。

1.2船闸设施不符船舶大型化发展要求

在科技的推动下，我国水运行业得到了快速的发展，同时依托的先进的科学技术，单船的吨位不断增大，且船舶越来越多，经常会有大吨位的船舶从船闸经过。而之前修建的船闸由于技术水平的限制，其引航道驳岸及系船钩等助航设施在强度方面已经达不到当前标准要求。根据调查统计表明，这些船闸在很多程度上有不同的破损，同时在使用过程中又加重的损坏，导致很多突出的安全问题。

1.3维护船闸技改新添设备难度较高

科学技术的发展进步，使得船闸研究成果越来越多，要想在船闸系统中应用这些新技术，就必须对相关配套的新型设备进行安装与完善，包括视频监控系统、PLC程序控制系统以及联网收费系统等，在安装这些设备之后，还需要配备防雷系统，这样就加大了船闸的维护难度与工作量。

2、加强船闸养护与管理的措施

2.1做好日常养护工作

要想做好船闸的养护与管理，必须要做好日常养护工作。首先是对通讯、机电设备、闸阀门以及助航设备等进行认真的维护，做好防火、防锈以及防蚀等工作，避免出现破坏以及盗窃的问题；其次是应当将安全标志以及保护装置设置在与工程安全与人身安全相关的部位，并定期检查各种安全设施，包括供电、避雷以及防火等设施，做好及时的更换或维修。另外，救生器材、消防以及抢险工具等，也是船闸所必须配备的相关设施。在对船闸建筑物以及相关配套设备进行维护保养的时候，必须要形成制度化模式，做到日常的养护以及及时的维修。在保养与维修方面，要尽可能的避免对通航产生影响。在船闸保养工作中，通常包括了例行保养与定期保养两方面。在例行保养工作中，需要对机械设备以及机房、操作室等进行清洁以及润滑工作。在定期保养工作中，主要可以分为两个级别，分别是一级保养与二级保养。一级保养是以例行保养为基础，每个月进行一次保养，重点检查、擦洗机电设备的各个部位。而二级保养是以一级保养为基础，每个季度进行一次，重点在于检查与拆检运转部件以及机电设备，同时对损坏的零部件进行更换，调试，并及时排除设备故障。

2.2加强协调、密切协作

在船闸管理方面，要加强协调与协作。一方面，船闸管理养护人员要有统一的思想，对养护工作的作用以及意义有着充分的认识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在养护工作方面要统筹兼顾，制定合理的养护目标以及相应的解决方案，尤其是要确保信息沟通渠道的通畅，从而确保参与养护的人员能够互通有无，实现团结协作。另一方面，在日常管理与养护工作中，需要提高工作效率，并降低工作人员的劳动强度，同时减少运行维护的成本。很多船闸中的弱电设备，包括监控、网络以及传感器等，在实际使用过程中容易受到感应雷的影响，很多设备在初期使用中会遭受雷击，这样容易产生很大的损失。因此，在管理与养护中可以进行防雷、接地系统的安装配备，从而减少雷电对设备的影响。

2.3培养复合型管理人才，增强养护管理力量

要想做好船闸的管理以及养护工作，必须要培养复合型管理人才。船闸的管理与养护涉及到的专业内容较多，对于设备设施的维护技术要求较高，这就要求从事管理与养护的人员有着丰富的专业知识。高技术的维护人员不能单单从增加招聘的角度来解决，这样会大大增加管理成本，因此，必须要从事管理与维护的人员不断提高自身综合素质与专业知识。在船闸养护工作中，可以分为三个级别，分别是大修、中修以及小修。在中修与小修过程中，由于工程体量不大，因此多数都是由船闸的工程技术人员来进行施工监督与管理。为了确保船闸养护的工作质量，必须要加强对管理人员的培训，培养一批综合素质高的管理人才。

2.4健全船闸设备、设施管理系统

要想做好船闸的管理以及养护工作，必须要对船闸设备以及设施管理系统进行健全完善。在船闸的发展建设过程中，各种技术数据采集量不断加大，尤其是各种监测设备以及自动控制设备，系统之间既相对独立，又相互联系象闸墙位移、闸门跳动、动态的水文数据，船舶流量统计数据等分别处在不同系统中，在需要时还得通过人工二次提取和处理，这样的情况既不方便，又容易产生差错，因此尽快健全船闸设备管理系统显得非常迫切。要达到这个目的，我们需要一方面为船闸现有的设备、设施的性能建立档案；另一方面通过调研确定影响船闸运行安全的关键参数及其采集方法，完善设备和其他影响因素的基础工作。

3、养护分析

船闸养护类型大致可分为3种：应急性养护、预防性养护和矫正性养护。

（1）应急性养护—亦称抢修。船闸应急性养护指因船闸的闸阀门、机电设备、水工建筑物等突发故障，造成船闸停航或影响船闸安全运行情况，需要立即采取应急处置措施，保证船闸迅速恢复通航；以及为确保船闸安全运行，而组织实施的船闸水下检查、设备设施检测和监控巡查等相关工作[1]。

（2）预防性养护—主动式养护。预防性养护的核心是要求采用最佳成本-效果的养护措施，强调养护管理的计划性。预防性养护可分为三种状态：当船闸发生病害后，通过养护措施使船闸恢复到发生病害之前相同的状态，称为最小养护；如果船闸经过养护后变成全新状态，称为完全养护；如果船闸修护之后处于较新状态，即介于完全养护和最小养护之间，称为不完全养护。本文研究船闸属于不完全养护，因为如果不采取重建或整治，通常船闸修复后基本上都无法恢复到全新的状态。

（3）矫正性养护—被动式养护。矫正性养护就是我们传统上的修复船闸局部损害或对某些特定病害进行的养护作业，适用于已经发生局部的结构性破损，但还没有波及全局的情况，显然这是一种事后、被动的养护方式，治标不治本，各种局部病害逐渐积累起来将会发生量变到质变的飞跃，形成全局性的结构性破坏，最终导致昂贵的大修或重建工程。

4、结语

船闸养护管理不能停留在低水平的保养维修层面上，要以发展的眼光看待船闸养护管理。应当特别注重管理人才的培养，通过信息化手段，辅助养护管理工作，为养护管理、维修改造乃至新的船闸建设提供可靠、明了的决策依据。

参考文献

[1]王成斌.对船闸的管理方法与养护对策分析[J].建材与装饰，2014(47).

[2]赵伟娜，穆兴兴，王进.船闸预防性养护决策理论[J].中国水运月刊，2015，15(4)：219-221.

论文作者:刘健

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc0231371c5c957564f4f021.html