# 浅谈人民防空工程核生化防护论文_沈富俊,普荣贵

云南省城乡规划设计研究院 云南省昆明市 650051

提要：本文主要分析人防工程防化的概念和防核生化武器的技术措施，并对有关问题进行探讨。

关键字：人防工程 核生化武器 防护技术措施

人民防空工程是战时保护国家和人民群众生命财产安全、保存城市战争潜力的基础，是赢得反空袭斗争胜利的可靠保障，因此人民防空工程核生化防护要求在工程建设中显得尤为重要。

核生化武器中以化学武器最早被运用，化学武器又称为化学战剂，是利用化学物质对敌人遂行战斗的武器。化学战剂可大概分为杀伤性、纵火性和烟幕性三类。随着核生化工业科技的发展及其对政治、军备作用力的增加,核生化威胁也在逐渐增加；同时随着国际恐怖主义活动方式和手段的不断发展，核生化恐怖因其杀伤力强、行动隐蔽、影响范围广等成为恐怖主义活动的重要选择。恐怖组织或个人通过直接使用核生化武器，散布放射性物质、生物制剂和化学有毒有害物质，破坏核、生物及化学相关设施或威胁采取上述行动来达到某种政治目的。

一、人防工程核生化防护的基本概念

人防工程可分解为结构、防护层、防护设备、建筑设备等。为实现人防工程的核生化防护战术技术要求，对工程的建筑、结构、设备专业、防化设施都提出了严格的要求。为此必有须明确以下基本防核生化概念。

⑴结构

能使工程形成成形并能承载的构件或加固的围岩连成的组合体称为结构。具有抵御预定武器破坏功能的结构称为防护结构。人防工程一般为砼或钢结构。

⑵防护层

结构上方能起防护作用的岩、土或其它覆盖材料称为防护层。有自然防护层和人工防护层之分。

⑶建筑设备

保障建筑有效空间达到预定环境标准所需的设备称建筑设备，亦称内部设备，包括通信、给水、排水、供电、照明等设备。人防工程中建筑设备的数量与其用途、规模和要求等有关，指挥工事通常有完善的建筑设备，包括柴油电站。

⑸防护设备

人防工程中主要用来阻挡冲击波、毒剂等从孔口进入主体的设备称防护设备，包括防护密闭门、密闭门、活门、滤毒器等。能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂等通过的门称防护门，与之功能相反的称密闭门；两种功能均具备的称防护密闭门。活门是防爆波活门的简称，用于通风或排烟口的防冲击波设备。

⑹主体和口部

防工程中能满足战时防护及其主要功能要求的部分称为主体，主体是人防工程中满足人员、物资、装备等战时所需要的防护和生存要求的部分。人防工程的主体与地表面，或其他地下建筑的连接部分称为口部，口部是保障主体能满足战时防护要求的一个重要环节。

人防工程包括主体有防毒要求的和主体允许染毒的两种类型。对于有防毒要求的人防工程，其主体指最里面一道密闭门以内的部分，口部是指最里面一道密闭门以外的部分。对于允许染毒的人防工程，其主体是指防护密闭门(防爆波活门)以内的部分，口部是指防护门(防爆波活门)以外的部分。

⑺防护密闭分区和非密闭区

人防工程中能抵御预定的爆炸动荷载作用，且满足防毒要求的区域称密闭区，亦称清洁区。能抵御预定的爆炸动荷载作用，但允许染毒的区域称非密闭区，也称染毒区。

对于有防毒要求的人防工程，其主体均属于清洁区；其防护密闭门(防爆波活门)以最里面一道密闭门以外的部分均属于染毒区。对于允许染毒的人防工程，均属于染毒区。

⑻防核武器抗力级别

人防工程的抗力等级主要用以反映人防建筑能够抵御敌人核袭击能力，是一种国家设防能力的体现。抗力等级是按照波地面超压大小划分的。

⑼防化级别

人防工程对毒剂、生物战剂和放射性气溶胶的防护，根据需要和技术与装备条件，人民防空工程防化级别共分为甲乙丙丁四级。防化分级是以对化学武器防护标准和防护要求划分的等级。

二、核生化防护对人防工程的要求

人防工程必须确保战时工程的防护要求，保证工程内人员和物资的安全、作战装备的正常工作。具体说来，人防工程要具有以下防护能力。

（1）对冲击波的防护能力

要能抗击设计要求的核武器和常规武器爆炸产生的冲击波对工程的毁伤。这是一个主要指标。

（2）对放射性沾染的防护能力

防护通风系统要采取措施防止核爆炸后产生的放射性沾染随工程外空气进入人防工程内。

（3）对化学、生物武器的防护能力

防护通风系统要采取措施防止化学毒剂、生物战剂，随工程外空气进入人防工程内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其防化等级由其战时功能确定。

（4）对战时森林火灾的防护能力

要能防止战时发生的森林火灾产生的高温、烟气对人防工程内人员造成的危害。

（5）洗消能力

战时，为防止被带入工程口部的放射性灰尘、毒剂和生物战剂、气溶胶等有毒有害物资进入工程内部，需要对战时进入工程的人员、装备和核生化武器产生的各种污染进行洗消的能力。洗消可分为两类，分别是工程口部洗消和人员洗消。

（6）快速反应能力

在敌人发动核生化袭击时，工程要能快速进行应对、反应的能力。这就要求工程有报警、三防自动控制系统。

（7）保障工程内人员生活能力

主要有以下有几点：

①通过工程内外的通风换气，保证工程内的空气品质

为保证人员在地下工程内正常生存，应向工程中输送新鲜的空气，稀释并排除工程内部有污染空气，从而保证工程内的空气质量。对于平战结合的防护工程，除了尽可能利用自然通风外，为了确保战时的通风换气应设置专门的机械通风系统。从而保证工程内空气质量符合平时、战时质量的标准。

②保证防护工程内人员的集体防护

在战时，敌人发动核袭击的情况下，大气中将有大量的放射性尘埃，它们以气溶胶的形式悬浮在大气中，较长时间内不能消散；现代化学武器毒性大、持久性长，因此防护工程往往需要在工程外空气染毒和受到放射性污染的情况下通风换气，从而必须解决进风的除尘滤毒、消除放射性沾染的问题。

为了防止外界染毒空气沿地下工程的各种缝隙和孔洞渗透进入工程内，防止随人员出入而侵入工程内部，采用控制进、排风量的方法以保证工程内部超压，并保证出入口防毒通道的通风换气。

③保证防护工程内空气的温湿度，创造人员、设备适宜的空气环境

防护工程埋于地下，工程附近的土壤与围岩的蓄热能力强，这对于在地下工程内保持一定的温度是有利的。但也有不利的一面，例如一些人员掩蔽工程，除人员外无大量发热的设备，与地面建筑相比，夏季工程内部自然温度偏低，外界的热湿空气进入坑道将会结露，加上人员、设备和围岩的散湿，工程内空气非常潮湿。在这种空气环境下，人员的健康会受到损害，设备会生锈。因而必须采取通风空调措施，保证工程内的温湿度要求。冬季工程外部空气含湿量低于工程内部，通风可以降低工程内的相对湿度。

对于技术性强的坑道工程，如通信枢纽、地下柴油发电站等，设备运转时释放大量热量，工程内部温度较高，人员工作环境恶劣，设备运转因高温而降效。在冬季可以采用通风换气的方法，用工程外部低温空气为工程内部降温。在夏季采用空调措施维持工程内的温度和湿度。

④保证电力

供电供应是现代作战指挥的前提，因而人防工程必须有可靠的自备发电系统。

⑤给水、排水

人和某些设备都离不开水，因而要有完备的给排水系统。

（8）抗电磁毁伤能力

核武器对工程内的电气设施、通信指挥设施均产生破坏，因而人防工程必须采取技术措施，抗击电磁脉冲的毁伤。

三、人防工程核生化防护的综合技术措施

在人防工程的核生化防护设计中，目前主要采用以“堵”为主，“堵、滤、排、消”相结合的综合技术措施。

堵：人防工程除在出入口设置防护门、密闭门外，在通风系统上设置防爆波活门、密闭阀门和密闭穿墙管等措施将核、生、化污染物及冲击波“挡”在工程之外。这就要求人防工程的结构密闭、坚固，能抗击核武器产生的冲击波余压和常规武器直接命中。

滤：在工程内设置除尘和滤毒设备，将进入工程内的外界污染空气进行处理，使污染空气中的放射性沾染、化学毒剂、生物战剂的含量达到规定的安全值。放射性沾染、化学毒剂和生物战剂虽是三种不同的杀伤武器，但它们具有共同的特点，即都必须进入工程内才能对工程内人员产生杀伤作用，可用相似的技术措施去处理。

排：保证工程内一定的超压，并对口部防毒通道和（简易）洗消间实施排风换气，将染毒空气“稀释”至安全浓度。

消：在工程口部设置洗消设备，对进入工程内的人员、服装、武器及口部沾染区的管道、设备、房间等进行洗消。

人防工程防化保障是以人防工程为基础，为确保人防工程中人员、设备、物资免受核生化武器袭击产生的军用毒剂、生物战剂气溶胶和放射性灰尘等的伤害，确保工程内的待蔽人员在不佩戴个人防化装具的情况下进行有效的指挥，从事正常的工作、生活和休息所采取的综合防化保障措施，在人民防空工程建设中，应充分重视防化要求，确保人民财产安全，人防工程防化的课题很大，要做的工作很多，特别是在和平时期，为了让人防工程能更充分地发挥经济效益，我们还需要继续努力。

参考规范标准：

人民防空工程防化设计规范 RFJ013-2010

人民防空地下室设计规范 GB50038-2005

人民防空工程设计丛书

人民防空工程设计规范 GB50225-2005

论文作者:沈富俊,普荣贵

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第28期

论文发表时间:2018/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc1799fd4cef4f15c9c1823f.html