# 盘点计量资产，助力用电信息采集系统建设论文_吴秀明,吕甜甜

国网青海省电力公司海东供电公司 青海海东 810600

摘要：电网企业作为资产密集型与技术密集型企业，资产管理在企业管理中具有举足轻重的地位，其中电能计量资产作为连接发电企业、供电企业与电力用户的一条纽带，其在企业资产管理中显得更加重要。

关键词：电能表；负控设备

电力用户用电信息采集系统是一款对电力用户的用电信息进行搜集、监测的应用系统，通过该系统可以有效地提高企业与客户之间、工作人员与电网设备之间的信息交流。通过该系统及时了解用电客户所反馈的信息以及广大用户对某一个电力企业服务的评价，进而促使工作人员对存在的问题第一时间解决处理，同时应用该系统还可以有效地避免偷电、漏电等问题的发生，促进用电安全、用电质量的提高。

而计量资产作为连接电力用户与电力企业的桥梁，是电力用户用电信息采集系统接收电力用户用电信息的基本设备，包含电能表、采集设备等，而在实际应用中存在表计设备、采集设备故障，不能第一时间定位更换，不能提前感知计量设备故障风险，不能及时对风险进行预控等问题，对公司电力用户用电信息采集系统建设带来一定影响。

一、海东公司计量资产整体情况

国网海东供电公司现阶段运行电能表占比76.12%，涉及供应商42家；运行负控终端占比48.61%，涉及供应商25家；运行集中器占比50.03%，涉及供应商16家。

从设备可用率看，电能表可用率较高，达到79.54%，负控设备和集中器可用率均在50%左右。主要为报废（故障）设备较多造成，其中电能表报废（故障）占安装数的19.83%；负控设备报废（故障）占安装数的51.39%；集中器设备报废（故障）占安装数的49.97%。

按管理单位看，运行的计量设备中，民和公司除负控终端外，电能表和集中器运行数最多，分别占安装数的23.29%、16.93%。平安公司最少，主要与管辖用户数有关。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在报废（故障）设备中，民和公司电能表、负控终端和集中器报废数（故障）最多，分别占安装数的42.99%、29%、31.34%，平安公司最少。

二、海东公司计量资产运行情况

国网海东供电公司现阶段运行电能表中，2011年安装表计最多占比24.63%，其次是2012年、2013年，占比分别为23.12%、21.84%。

目前海东公司运行年限在5年及以下（出厂日期在2014年-2018年）的负控终端，占比84.45%；5年以上（出厂日期在2010-2013）的电能表，占比15.55%。

目前海东公司运行年限在5年及以下（出厂日期在2014年-2018年）的集中器，占比90.89%；5年以上（出厂日期在2010-2013）的电能表，占比9.11%。

根据中华人民共和国国家计量检定规程（JJG 596-2012）规定，电能表按照准确度等级可分为：0.2S级、0.5S级有功电能表、1级、2级有功电能表和2级、3级无功电能表。0.2S级、0.5S级有功电能表，其轮换周期一般不超过 6年；1级、2级有功电能表和2级、3级无功电能表，其轮换周期一般不超过8年。（中华人民共和国电力行业标准 DL/T 448-2016规定，对超运行年限的电能表每两年一次进行抽检，检定合格，表计继续运行，检定不合格，现场整批表计拆除。）

三、海东公司计量资产预测情况

1.通过对资产的盘点，合理安排轮换计划，对人员分工进行调整，有效深化系统应用，助力用电信息采集系统建设。

2.2020年海东将会迎来换表后校表高峰期，中华人民共和国电力行业标准 DL/T 448-2016规定，对超运行年限的电能表每两年一次进行抽检，检定合格，表计继续运行，检定不合格，现场整批表计拆除。

3.对于在运行年限在5年及以上的终端或集中器，当发现有电池欠压、终端时钟异常等异常原因时，应及时更换。

论文作者:吴秀明,吕甜甜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc25328a490862e27ebffc90.html