# 浅谈装表接电过程中存在的问题及处理措施论文_关振亚

（国网安徽省电力公司金寨县供电公司 安徽六安 237300）

摘要：电能表作为电网系统中的关键计量装置，如不能正确规范地将其接入电力系统，就会给电能计量的准确性带来很大的影响，从而导致用电客户或电力企业的利益损失，所以本文将对装表接电过程中需要注意的一些问题进行探讨，并会针对性的提出一些具体处理对策。对进一步做好装表接电工作有一定的借鉴作用。

关键词：装表接电；问题；处理方式

引言：科技的进步与社会的发展带动了中国电力事业的蓬勃发展，电能的普及给人们的生活带来了天翻地覆的变化和更多的方便快捷。在这个过程中，电能表也经历了由机械式电能表到电子式电能表，再到智能电能表的发展历程。尤其近年来随着智能电网的全面建设，智能电表作为智能电网的一部分也在全面铺开推广使用。这种新型的电能表可以实现远程采集电量数据、远程停送电等功能，但因其电子元器件较多结构复杂，所以在安装过程中需要留意的问题也比较多，若果发生的问题不能及时处理，不仅会影响用电的安全性和电能计量的准确性，严重时还可能会影响电网的安全运行。因此在装表接电的过程中，一些需要注意的问题，必须要引起工作人员的重视，确保装表接电的质量。

1、装表接电过程中存在的主要问题

1.1防窃电问题

现阶段影响供用电安全的一大隐患就是窃电行为，其行为主要有：1）私自挂接线。这是最常见的一种窃电形式，是在没有通过电力企业或其他用电客户同意的情况下，私自将负荷绕过电能计量装置直接挂接在用电线路上。2）擅自变动电能计量装置。包括对电能计量装置实施人为破坏和改变接线方式等行为，经过相应操作，改变电能计量装置的结构或接线形式，造成电量少计或不计，而这种行为隐蔽性相对强，同时造成导致计量装置的破坏和电量的损失。3）偷用已封电力。就是私自开启已封的电力设备，或伪造计量装置封印，实施盗电。4）非法应用电充卡偷窃电等。通常而言，窃电者通过非法调表、改变接线等手段，转变电流、电压和功率，是电量少计或不计，以达到窃电的目的，其方法主要有欠压法、欠流法、移相法与扩差法这几种，而随着电能计量技术的发展，窃电者还使用了部分高科技窃电形式，像应用无线遥控对电能表实施干扰，经过电表通讯接口转变电表数据等。而这些窃电行为都损害了国家、社会与人民的利益，一旦查获，一定严处。

1.2计量装置质量缺陷或故障

计量装置出现质量缺陷或故障会造成电能计量的不正确，不但会损害供电企业与用电客户的经济利益，还可能会影响到供电质量和用电安全。因此，合格的电能计量装置及正确规范的安装是电能计量装置能够安全稳定运行的前提条件。根据相关规定，所有的电能计量装置都要由经过质量技术监督部门授权的电能计量检定中心检定合格后方可安装使用。计量精度与准度也要跟国家技术规范相符。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时电力用户也要养成优良的用电习惯，家用电器关闭后，和电源的连线要及时切断，避免超容量用电，不私自对计量装置进行操作，以节约电费支出和降低故障的可能性。计量装置发生故障或出现计量异常后，供电部门要及时处理并查找出故障原因，同时对用电客户做好解释说明工作，合理解决。假如电表数据统计不准确，要把退补电量工作做好而且要获得用户的认可，最大限度保障用电客户的利益。

1.3现场安装时存在的问题

现在所使用的电能计量装置大部分都是新型的智能电能表，这些电能表由可实现不同功能的独立模块组成，每个模块又是由大量的电子元器件构成。新型智能电表可以实现用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、双向数据通讯功能、防窃电等功能，不同的功能由不同的独立模块来实现，因而其结构和接线方式都较其他种类电能表要复杂得多。智能电表在安装的过程中如果不注意接线方式、安装位置或是发生碰撞等，都有可能会使智能电能表内部的电子元件由于高温、异常电压、灰尘、震动等原因的影响，而发生损毁的状况，在损坏电子元件后，就会非常容易造成电路发生短路等问题，从而造成计量故障。同时要注意三相四相和三相三线电能表接线错误的问题，这在实际工作中经常发生，尤其是三相四线电能表的安装，因为接线较多，很容易发生电压电流相别不对应、逆向序、接触不良等现象，往往造成电量的损失，因此要格外注意。

2、装表接电过程中的问题处理对策

2.1 窃电处理技术

2.1.1 安装现场

在实施安装电能计量表的经过中，在条件许可的状况下要在计量柜（箱）内安装电能计量表，并对其加封封印与锁具，对计量柜的封印编号实施记录，同时还需要将引接电能表的电压连接线安置在计量箱内，保证接线盒外不存在裸露导线。

2.1.2 供电方案

在选择供电方案的时尽量使用高供高计的办法，同时可选择专用计量柜或计量箱，方便在出现窃电行为时可以相对快速的找出窃电对象。对于低压单相用户而言，可以使用智能卡表，同时运用数据加密技术、安全传输等技术，完成明文数据信息向密文的转换、保证数据的安全性与完整性、对访问者的身份合法性与权限性进行识别操作。

2.2计量装置问题的解决对策

当用电户的计量装置发生问题时，供电部门要及时地实施处理，对有关线路与计量装置进行相应的检验，找出问题的原因，保证用电户的用电质量。对于线路老化漏电、计量装置异常故障等因素引起的计量不准确等情况，要参考用户正常用电时的用电量，做好退补电量工作，最大限度地保障用电客户与供电企业的利益。对于用电客户超容量过负荷用电造成变压器烧毁或者线路烧断的情况，供电企业的有关部门要及时地处理解决，及时恢复供电，确保用电户的正常用电。

2.3 接电安装的处理。

在电能计量装置的安装过程中，需要停电作业的一定要停电并做好相应的防护工作。如需带电作业，则要正确使用接线盒将电压断路电流短路，避免触电情况的发生。此外，使用工具时，必须要留意工具的绝缘是否完好，必要时要对工具不绝缘部分进行绝缘防护处理，避免触电。在接线过程中要避免出现零火线搭接的情况发生，这是十分危险的。在装表接电以前，必须要询问用电客户电能表的使用是否有异常情况，如有异常应尽快实施处理，一切无误后，才能开始装表接电作业。

3、装表接电过程的质量控制

3.1电能计量装置安装部位的选择

电能计量装置安装的第一步就是安装位置的确定，电能计量装置不能够安装在有强磁场、相对湿度大、温度高、强腐蚀、大灰尘的地方。所以，在确定供电方案时，首先就要确定电能计量装置安装的位置，也就是温度与湿度合理、污染相对小、震动相对小的位置，同时对计量柜的安装部位进一步明确，确保计量装置能够准确地计量。

3.2装表接电过程中的安全问题

在装表接电作业时，难免会遇到高位作业需要使用梯子的情况。根据相关安全规程的规定，梯子应坚固完整，要有防滑措施。在使用单梯子的过程中，梯子与地面的倾斜角度约为 60°。工作人员不要站在梯子的顶端实施作业，同时要有专门的监护人员，在作业的经过中禁止挪动梯子。在实施电线杆作业时，要佩戴安全帽和安全带，同时要使用安全带。

结语

随着我国经济的发展和居民生活水平的提高，人们对于供电的质量、安全性及稳定性的要求逐步提高。而电能计量装置的准确稳定运行是其中必不可少的一环，因此要大力提升装表接电人员的素质，严格依照技术标准进行作业，确保计量装置能够安全稳定精确的运行。

参考文献

[1]姚莉雯.装表接电控制技术要点探析[J].电子制作，2014（05）.

[2] 李峥.浅析装表接电中存在的隐患问题及处理方法[J].科技与企业，2014，（17）.

论文作者:关振亚

论文发表刊物:《电力设备》2016年第17期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc40e952652bec45aa53500a.html