# 飞机装配指令标准化方法浅析论文_ 樊福霞

摘要：飞机零件品种多、数量大，完成飞机装配需要大量的装配指令，优质的装配指令不仅可以保证航空产品质量，还可以提高飞机的可靠性，降低研制和生产制造的成本。目前，各装配车间的在使用的指令文件也存在很多问题，如何编制出论述准确、内容简洁、实用性强的装配指令的问题也越来越突出，而对装配指令标准化的思路可以在一定程度上有效解决这一难题。这个思路不仅可有优化装配指令的编制，对飞机零件制造的指令，以及其他机械制造行业的指令文件的优化也有很大的指导、借鉴意义。

关键词：装配指令；标准化；方法；信息化

飞机装配指令是指用于规定飞机装配、试验工艺过程，实行装配过程质量控制、记录生产和检验情况的工艺文件，装配指令的重要性主要体现在以下几方面：

1、指导生产，保证质量

装配指令是指导操作工人的主要技术文件，是获得合格产品的保证。

2、生产准备工作的依据

装配指令是原材料的准备、毛坯的制造、设备和工具的购置、专用工艺装备的设计制造、劳动力的组织等生产准备的重要依据。

3、技术改造的依据文件

新建/改/扩建加工车间（工段）时，应根据装配指令确定所需工艺装备的种类、数量以及在车间的布置，再由此确定车间的面积大小、动力和吊装设备配置以及所需工人的工种、技术等级、数量等。

4、减轻工人的劳动强度，提高生产效率

先进、合理、实用、简洁的装配指令可以缩短工人的操作工时，提高生产效率，减轻工人的劳动强度，降低出错率，减少返工率，从根本上缩短飞机制造过程。

5、技术交流和推广先进制造技术的作用

体现先进制造技术、经过现场实践验证、实现工艺流程优化的装配指令可以用来技术交流和先进制造技术推广。

6、保证生产安全，降低制造成本

工艺流程合理、语言表述准确的装配指令可以保证生产高效、安全进行，降低出错率及减少安全事故的发生，从而减少生产保障额外消耗，降低飞机制造总成本。

一、装配指令标准化必要性

1、文件需求量大

航空产品零部件数量庞大、装配工艺非常复杂，生产质量及工艺过程的可靠性要求都非常高，所以完成一架飞机的制造需要编制大量的装配指令。

2、装配指令文件问题多

实际生产过程中，除了对指令文件及其熟悉的工人外，很多操作工人根本不随身携带，甚至不看指令，而是按照经验或者师傅教的方法去做，究其装配指令的原因，一般文件冗长，重点难点不突出，要求混乱，可操作性差，导致工人师傅不愿意使用现场的装配指令进行操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

鉴于文件数量大，问题多的现象，如何编制出合理、高效、可操作性强的装配指令对飞机制造的重要性越来越突出，而装配指令标准化这一思路可以在一定程度上有效的解决这些问题。

二、装配指令标准化思路及实现

一般情况，一份装配指令文件由首页、操作页、物料配套表构成。首页包括装配指令的编号、名称、架次有效性、使用车间、机型、等效工程构型、下一级装配指令号、审批信息、换版说明、所需产品图样、引用文件资料、专用工艺装备、工作说明、划改记录等内容。操作页按工艺流程顺序以工序为单元编写，每个工序包括工序号、工种代码、操作代码和工序内容四部分内容。配套表用于说明装配指令实施过程中装机的零组件、成品、标准件、材料等有关信息，作为装机件核实的依据。

1、装配指令首页的标准化思路

装配指令的编号、名称、架次有效性、使用车间、机型、等效工程构型、下一级装配指令号、审批信息、换版说明、所需产品图样、引用文件资料、专用工艺装备、划改记录等可以按照装配指令管理要求文件进行标准化要求，规定填写格式和要求，通过信息化平台，把要求制式在平台中，比较容易实现标准化的要求。

工作说明栏主要描述关于装配指令的补充说明、工序间的并行操作关系、不同装配指令之间操作上的先后顺序，描述需要提醒操作者注意的事项等，不同专业可以提取一些常用的具体常用事例，作为工作说明的标准化描述，例如：

1）认真检查领取的零组件、标准件等图号、版次应与指令一致，应无划伤、压伤、裂纹等机械损伤以及锈蚀等现象。

2）20、30工步可并行。

3）管路启封安装前需用干燥清洁氮气吹洗。

4）通电检查前，完成全机电缆的敷设安装，并进行导通和绝缘电阻检查。

2、装配指令操作页的标准化思路

把具体操作过程中制孔（金属件）、铰孔、锪窝、电搭接、导管连接及定力、法兰盘安装、端子的压接、标识打印、拆铆钉、单手顶打等常用的、操作方法容易统一的工艺步骤独立出来，作为标准工艺模块，用准确、简洁的工程语言进行论述，工艺人员编制指令时直接调用。

飞机结构复杂，涉及的专业种类繁多，各专业共同识别出来的标准工艺模块会很多，这是个工作量极大，需要有经验的技术人员共同努力才能完成编制。并且做好后续的培训工作，让工艺人员熟悉哪些为标准工艺模块，这样才能编制出语义统一、准确、简洁、实用的装配指令。

3、装配指令配套表的标准化思路

配套表用于说明AO实施过程中装机的零组件、成品、标准件、材料等有关信息，借助于信息化平台比较容易实现标准化。

4、信息化平台助力装配指令标准化的实现

面对装配指令有如此庞大的、高要求的需求，传统编制理念越来越不满足现代制造业的要求，企业需要选择合适的企业信息化系统平台，将作业方式和标准化理念的导入，把若干标准工艺模块作建成知识库，建立工装、工具库，材料库，标准件库，供工艺员编制文件时使用，保证引用标准的统一性。还可以把设计数据（EBOM）、设计文件等数据关联起来，保证数据来源的一致性。例如业界使用的CAPP就可以实现这些要求。

飞机装配指令标准化思路直接可应用于航空产品零件制造的指令文件的优化，并且对其他机械制造业也有很好的指导、借鉴意义，并且指令文件数量越多，作业流程自动化程度越高，指令标准化的优越性体现的越充分。

论文作者: 樊福霞

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc6631ce898c29a9f5c006ce.html