# 高层建筑中土建施工技术的应用探讨`论文_顾雨微,潘文龙

江苏南通二建集团有限公司 黑龙江大庆 163000

摘要：当前，社会经济发展迅速，促进了建筑行业的快速发展，高层建筑是社会经济进一步发展的重要保障，也是建筑行业发展的必然趋势。近年来，我国建筑行业的市场竞争日益增大，施工技术对建筑行业的发展具有重要作用，已经成为建筑企业间竞争的重要筹码。高层建筑相较于传统的建筑行业施工，具有施工难度大和施工技术要求高的特点，需要强化施工技术，解决施工中存在的主要问题，对施工技术在高层建筑中的运用进行深入讨论。

关键词：高层建筑；土建施工；技术应用

一、高层建筑特点

随着建筑技术的提升、城市人口的增加，高层建筑已经成为了现今城市建筑建设的主流，为人们提供更多居住空间的同时也为城市带来了新的景观。而在施工方面，其则具有着以下特点：第一，由于楼层较高，在工作量以及施工中的技术种类较为繁多，也使施工人员具有了更多的选择。同时，由于整体楼层较高、往往需要在高空进行作业，则对施工安全以及建筑安全都提出了更高的要求；第二，施工作业时间长，施工进度长，对施工人员素质以及施工工序设计具有着非常高的要求。

二、高层建筑土建施工技术应用概述

高层建筑是指超过一定层数或高度的建筑。对于高层建筑的起点高度或层数，各国规定不一，且多无绝对、严格的标准。随着城市化进程的加快、人口的增长、土地的较少，使得土地的价格越来越高，土地的利用率也在逐渐的上升，高层建筑业也随之得到迅猛的发展。高层建筑在缓和人口增长与土地资源缺乏间的矛盾时作用突出。改革开放以来，随着市场经济的发展，各个行业之间的联系更加的紧密，行业与行业间的竞争也在不断的增加。在当前我国的建筑行业竞争也非常的激烈。各个施工单位要想在激烈的竞争中生存就必须要提高企业单位的综合竞争力，不断的创新施工技术，确保企业的可持续发展。土建工程施工技术是一项随着科学技术不断发展的实践性很强的技术，在高层建筑施工中运用土建施工技术可以降低工程成本、保证工期、提高工程质量，最大程度的实现高层建筑的社会效益和经济效益。科学合理的运用土建施工技术能够确保建筑企业的持续、健康发展。

三、高层建筑土建施工关键技术研究

1、基坑降水技术

基坑降水形式包括截水法、降水法、帷幕—排水等。在对地下水进行控制时可以采用截水法，具体为采用稀浆槽、钢板桩、夹心墙、地下连续墙、冷冻法等堵截方法；降水法又被称为井点降低地下水位法，需在拟建工程基坑的四周埋设相应的井点管，并配备一定的抽水设施，对地下水实施不间断抽取，使得基坑地下水下降到设计深度；在基坑设置帷幕可防止地下水渗入基坑内，而且对基坑侧壁起到一定的支护作用。基坑降水的作用在于:第一，防止基底及基坑坡面渗水，确保开挖时基坑处于干燥状态，以便实现机械化作业；第二，大大提升基坑底板以及边坡的稳定性，以防边坡和基底出现土层流失的情况；第三，切实提升高层建筑基体物理力学的性能指标，减少土体含量，以防支护体系出现变形，有效增加土中的有效应力；第四，大大降低地下水位，降低土体中水分的含量，提高土体的固结程度。

2、深基坑支护技术

深基坑支护形式包括排桩支护、地下连续墙、钢板桩支护、深层搅拌支护等。高层建筑深基坑技术施工的主要流程为:施工准备、支护桩施工、锚杆施工、开挖土方等。在高层建筑深基坑支护施工中，极易出现各类始料不及的情况，给施工造成严重影响。因此，在正式施工之前需要考虑各类突发因素，并制定切实可行的应急措施，确保一线操作人员的人身安全和工程的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体措施如下:第一，对地质条件情况进行实时监测，一旦出现异常，需要立即停止施工，并采取相应措施；第二，水是造成深基坑工程事故的主要因素，为此在施工过程中需要对排水及相关的治水工作予以高度重视，保证排水的畅通性，并做好施工现场土质的监测工作，以免降水对深基坑周围土体造成严重影响。

3、大体积混凝土技术

大体积混凝土裂缝分为温度裂缝、塑性裂缝、收缩裂缝等。大体积混凝土施工技术包括:(1)大体积混凝土的浇筑技术。第一，全面分层浇筑，即第一层全面浇筑施工完成且混凝土未初凝时，再进行第二层浇筑，依此进行逐层连续浇筑，直至施工完毕；第二，分段分层浇筑，即先从底层开始，浇筑一定距离之后再进行第二层的混凝土浇筑，直到最后一层混凝土浇筑完毕；第三，斜面分层浇筑，即从浇筑层的下部开始，并逐步上移，斜面坡度一般不得超过1/3。(2)对水泥材料加以控制。尽可能选择那些水化热低且凝结时间较长的水泥，还要关注水泥的细度及成分，尽可能选择泌水性类型，并在其中掺入适当的减水剂。(3)大体积混凝土养护技术。第一，将双层麻袋覆盖到混凝土的表面，并进行浇水湿润；第二，待混凝土初凝之后，可以采用在四周砌挡水墙的方式，蓄水6厘米左右，时间为20天；第三，及时对大体积混凝土进行测温，并依据温度变化调整养护措施，以防产生裂缝。

4、型钢混凝土技术

预制装配式建筑包括轻钢结构、预制钢筋混凝土结构、预制集装箱房屋等开发模式。具体来说，型钢混凝土施工包括如下流程:(1)型钢柱吊装。安装过程要分段进行，同时综合考虑塔吊的运输能力和起重量，分段点需要比所在楼层高出1.3米，且全部分段点要保持统一的标高。此外，需要使用临时连接板在钢柱顶部设置钢柱吊点，每吊装完一根钢柱，就需要使用缆风绳拉住。(2)型钢梁吊装。针对同一区域、同一层面钢构件的吊装，需要采用从里向外、对称吊装的方法。钢梁起吊时，需要先用两根钢丝绳将其两端绑扎，且吊索角度不得低于45°。钢梁吊装完成之后，需要依据设计图纸对方向进行相应的校正，确保钢梁吊装的正确性。(3)高强螺栓安装。施工前应依据相关要求对其扭矩系数进行复验，还需要对构件中心位置加以调整。在具体安装过程中，不得强行穿入螺栓，修整时还需要拧紧周围的螺栓，之后再用小锤敲击法对安装情况加以检查，防止漏拧的情况出现。

5、绿色施工技术

在高层建筑施工过程中需要采用绿色施工技术，以有效防止噪声、灰尘以及光污染等。比如，采用覆盖和洒水措施，降低灰尘污染，确保施工场地的粉尘测试高度在1.5米以下，不扩散到场区外。在土壤保护方面，第一，对地表环境加以保护，以防土壤侵蚀情况出现；第二，及时种植草类植物或者覆盖砂石，以防水土流失；第三，设置合理的地表排水系统，提高斜坡稳定性；第四，清理地表沉淀物，以防出现堵塞和溢出的情况；第五，及时回收油漆、涂料以及废旧电池等，以防污染土壤和地下水。在材料使用方面，施工单位要有效提高材料利用效率，减少建筑垃圾的产生；健全绿色施工技术管理体制，对建筑垃圾回收利用加大管理力度，进一步提升材料利用率；重视绿色施工材料的使用，积极引进新材料和新工艺，并在施工过程中编制全面、细致的施工材料清单，加强施工材料的循环利用；完善材料的回收利用管理体制，对可回收利用的施工材料进行科学评估，规范材料的回收利用程序，有效提高施工材料的回收利用效率。

结束语

在城市人口数量增多的情况下，我国很多城市都大力开展了高层建筑的建设，在节约土地资源的同时也为城市带来了新的景观。而在高层建筑施工中，土建施工可以说是非常重要的一个环节，是整个建筑质量以及使用寿命的重要保障。在实际土建施工活动开展中，需要施工企业能够提升认识，通过进一步优化土建施工技术以保障高层建筑的施工质量。

参考文献

[1]毛宗盛.土建施工技术管理优化策略解析[J].建材与装饰，2015.

[2]郭亮.探讨建筑土建施工过程中质量控制[J].住宅与房地产，2015.

[3]张晓峰.高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术探讨[J].门窗，2015.

论文作者:顾雨微,潘文龙

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc9e996f901564640f6d955f.html